## Slide 1
ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ
Χρήστος Β. Μασσαλάς,
Βασιλική Θ. Ποτσίκα,
Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

## Slide 2
Εισαγωγή στη Στατική
Ελεύθερο σώμα και Μηχανικό ανάλογο
Κέντρο βάρους/μάζας
Στατική και ανθρώπινο σώμα:
  Άρθρωση αγκώνα
  Άρθρωση ώμου
  Άρθρωση γόνατος
Θεματικές ενότητες

## Slide 3
Η στατική ασχολείται με τα απολύτως στερεά σώματα σε κατάσταση ισορροπίας, δηλαδή σώματα που βρίσκονται σε ηρεμία ή κινούνται με σταθερή ταχύτητα.
Επίσης η στατική περιλαμβάνει και τη μελέτη της παραμόρφωσης και την αντοχή των υλικών.
Πολλά προβλήματα εμβιομηχανικής μπορούν να μελετηθούν με τη θεώρηση μόνο των δυνάμεων και των ροπών που ενεργούν σε ένα σώμα.
Στατική

## Slide 4
Ο χαρακτηρισμός των αιτίων που καταπονούν ένα σύστημα γίνεται με τους όρους:
  επιβαλλόμενα αίτια,
  προκαλούμενες αντιδράσεις.
Οι προκαλούμενες αντιδράσεις είναι άγνωστες και πρέπει να προσδιοριστούν από τις εξισώσεις ισορροπίας (ισοστατικά συστήματα, statically determinate).
Αν ο προσδιορισμός των αντιδράσεων απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες από τις ιδιότητες των υλικών των συνιστωσών του συστήματος τα συστήματα ονομάζονται υπερστατικά (statically indeterminate).
Στατική

## Slide 5
Στη μηχανική το βασικό στατικό σύστημα είναι η δοκός (beam) που συνδέεται με άλλα στοιχεία ή στηρίζεται σε κυλίσεις, αρθρώσεις, πακτώσεις...
Η στατική ανάλυση ενός συστήματος προϋποθέτει ότι το σύστημα βρίσκεται σε ισορροπία και άρα:
  η συνισταμένη των δυνάμεων ισούται με μηδέν,
  η συνισταμένη των ροπών ισούται με μηδέν.
Στατική

## Slide 6
Για την κατανόηση του αντικειμένου της στατικής θα σχολιαστούν κάποιες απλές εφαρμογές της με βασικό φορέα τη δοκό.
Εφαρμογή 1: Να υπολογιστούν οι αντιδράσεις στα στηρίγματα Α και Β της δοκού του παρακάτω σχήματος:
Ελεύθερο Σώμα

## Slide 7
Λύση: Η άρθρωση στο Α μπορεί να αντιδράσει με δύναμη σε λοξή διεύθυνση, ενώ η κύλιση στο Β μόνο στην κάθετη προς την κύλιση διεύθυνση. Στο διάγραμμα ελευθέρου σώματος, αν εφαρμόσουμε τις εξισώσεις ισορροπίας έχουμε:
Ελεύθερο Σώμα

## Slide 8
Ελεύθερο Σώμα
Εφαρμογή 2: Να υπολογιστούν οι αντιδράσεις στα στηρίγματα Α και Β της δοκού του παρακάτω σχήματος:

## Slide 9
Ελεύθερο Σώμα
Λύση: Η άρθρωση στο Α μπορεί να αντιδράσει με δύναμη σε λοξή διεύθυνση, ενώ η κύλιση στο Β μόνο στην κάθετη προς την κύλιση διεύθυνση. Στο διάγραμμα ελευθέρου σώματος, αν εφαρμόσουμε τις εξισώσεις ισορροπίας έχουμε:

## Slide 10
Ελεύθερο Σώμα
Τα αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης μπορούν να ελεγχθούν, γιατί πρέπει να ικανοποιούν τη συνθήκη ισορροπίας στην y- διεύθυνση, δηλαδή:

## Slide 11
Το κέντρο βάρους (Κ.Β.) ενός αντικειμένου είναι το σημείο από το οποίο περνάει ένα κατακόρυφο επίπεδο που κόβει τα σώμα σε δύο μέρη με ίσα βάρη.
Στα συμμετρικά αντικείμενα που έχουν ομοιόμορφη σύνθεση το κέντρο βάρους τους συμπίπτει με το κέντρο συμμετρίας τους.
Η θέση του κέντρου βάρους σε ένα ομογενές σώμα με σταθερή μάζα και σταθερό σχήμα είναι αμετάθετη όπως και να μετακινηθεί.
Ο υπολογισμός του Κ.Β. ενός συστήματος μπορεί να γίνει τόσο γραφικά (για επίπεδα συστήματα), όσο και αναλυτικά.
Κέντρο Βάρους

## Slide 12
Στα ομοιογενή σώματα το κέντρο βάρους εξαρτάται από το γεωμετρικό τους σχήμα.
Για παράδειγμα, σε ορισμένα βασικά γεωμετρικά σχήματα το Κ.Β. υπολογίζεται γραφικά ως:
  το γεωμετρικό κέντρο μιας σφαίρας,
  το κέντρο ενός κύκλου,
  το σημείο τομής των τριών διαμέσων ενός τριγώνου,
  το σημείο τομής των διαγώνιών σε ένα παραλληλόγραμμο.
Κέντρο Βάρους

## Slide 13
Για σώματα με ακανόνιστο γεωμετρικό σχήμα, το σύστημα χωρίζεται σε μέρη των οποίων μπορούμε να βρούμε τα Κ.Β.
Στα κέντρα βάρους των μερών εφαρμόζουμε προς την ίδια κατεύθυνση δυνάμεις όσες το βάρος του κάθε μέρους.
Προσδιορίζουμε τη συνισταμένη τους για δύο τυχαίες διευθύνσεις και το σημείο τομής τους είναι το Κ.Β. του συστήματος.
Αναλυτικά: Το βάρος του συστήματος είναι:
, i=1,2,3,…
Κέντρο Βάρους

## Slide 14
Το άθροισμα των ροπών των βαρών των μερών του ως προς ένα σημείο πρέπει να είναι ίσο με τη ροπή του βάρους του συστήματος συγκεντρωμένο στο Κ.Β ως προς το σημείο αυτό.
Επιλέγοντας την αρχή του συστήματος συντεταγμένων τότε:
Oι συντεταγμένες του κέντρου βάρους είναι:
Κέντρο Βάρους
και

## Slide 15
Το κέντρο μάζας ενός σώματος είναι το σημείο στο οποίο θεωρείται ότι η συνολική μάζα του σώματος είναι συγκεντρωμένη.
Το κέντρο μάζας αποτελεί συνάρτηση της θέσης κάθε μέρους που απαρτίζει το σώμα.
Σε στερεά σώματα η θέση του κέντρου μάζας είναι σταθερή σε σχέση με το σώμα, αλλά όχι αναγκαία πάνω σε αυτό.
Στην περίπτωση ενός ομοιογενούς βαρυτικού πεδίου, το κέντρο μάζας και το κέντρο βάρους συμπίπτουν.
Κέντρο Μάζας

## Slide 16
Στην περίπτωση στερεών και εύκαμπτων αντικειμένων, όπως και το ανθρώπινο σώμα, το σημείο του κέντρου μάζας μετατοπίζεται ανάλογα με τη στάση του σώματος.
Η ευκαμψία του ανθρώπινου σώματος οφείλεται στις αρθρώσεις του σκελετικού συστήματος (joints), που παρέχουν κινητικότητα και κάποιο βαθμό ευστάθειας.
Κέντρο Μάζας

## Slide 17
Το υψηλό επίπεδο κινητικότητας από τις αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος επιτυγχάνεται εις βάρος της ευστάθειας και ευπάθειας σε τραυματισμούς, π.χ. εξαρθρώσεις.
Μεγάλη ευστάθεια εμφανίζεται σε αρθρώσεις που δεν επιτρέπουν μεγάλες σχετικές κινήσεις μεταξύ των οστών που συνιστούν την άρθρωση, όπως στα οστά του κρανίου.
Η κίνηση του σώματος είναι αποτέλεσμα των δυνάμεων που οφείλονται στους σκελετικούς μύες που μετατρέπουν χημική ενέργεια σε μηχανικό έργο.
Οι αρχές της στατικής εφαρμόζονται και για την κατανόηση λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος.
Κέντρο Μάζας

## Slide 18
Η γραμμοσκιασμένη επιφάνεια μεταξύ των επιφανειών στήριξης (πέλματα ποδιών) ονομάζεται βάση στήριξης:
Ισορροπία στο ανθρώπινο σώμα
κέντρο μάζας
Όσο το σημείο του κέντρου μάζας βρίσκεται εντός της βάσης στήριξης το ανθρώπινο σώμα ισορροπεί.

## Slide 19
Όταν το κέντρο μάζας βρεθεί εκτός της βάσης στήριξης η ισορροπία του ανθρώπινου σώματος διαταράσσεται:
Αν το άτομο δεν είναι σε θέση να επαναφέρει το βάρος του εντός της βάσης στήριξης θα επακολουθήσει πτώση.
Ισορροπία στο ανθρώπινο σώμα
Κέντρο
Μάζας
Προβολή
βάρους
Βάση στήριξης

## Slide 20
Η ισορροπία του ανθρώπινου σώματος μπορεί να βελτιωθεί μέσω:
  της αύξησης της επιφάνειας της βάσης στήριξης
  της μείωσης της απόστασης του κέντρου μάζας από το έδαφος.
Ισορροπία στο ανθρώπινο σώμα
https://accessphysiotherapy.mhmedical.com/Content.aspx?bookId=965&sectionId=53599854
https://philschatz.com/physics-book/contents/m42172.html
Αύξησης βάσης στήριξης
Μείωσης απόστασης κέντρου μάζας από το έδαφος
Βάση
στήριξης
Βάση
στήριξης

## Slide 21
Εφόσον το σώμα βρίσκεται σε ισορροπία, αν θεωρήσουμε το βάρος W=700 Ν και την απόσταση μεταξύ των πελμάτων d= 30 cm, τότε:
Ισορροπία στο ανθρώπινο σώμα
https://philschatz.com/physics-book/contents/m42172.html
Βάση
στήριξης
(ισορροπία δυνάμεων στον άξονα Ζ)
= 0
= 0
(ισορροπία ροπών στα σημεία στήριξης)
Άρα

## Slide 22
Οι δυνάμεις που ασκούνται στο ανθρώπινο σώμα διακρίνονται σε:
  Εσωτερικές, δυνάμεις που συνδέονται με τους μύες, τους συνδέσμους, τους τένοντες και τις αρθρώσεις.
  Εξωτερικές, δυνάμεις που εφαρμόζονται ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της βαρύτητας στο σώμα ή τμήματά του, οι μηχανικές επιβαλλόμενες δυνάμεις κατά την άσκηση και οι δυνάμεις που επιβάλλονται στο σώμα από προσθέσεις και όργανα.
Οι άγνωστοι στα προβλήματα στατικής στο ανθρώπινο σώμα είναι οι αντιδράσεις των αρθρώσεων και οι δυνάμεις εφελκυσμού των μυών.
Η στατική ανάλυση προϋποθέτει τη γνώση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των μυών, των βαρών των μελών του σώματος και του ανατομικού άξονα περιστροφής της άρθρωσης.
Στατική στο ανθρώπινο σώμα

## Slide 23
Η ανάλυση ενός προβλήματος στατικής του ανθρωπίνου σώματος είναι αρκετά περίπλοκη.
Για να αναχθεί σε ένα ισοστατικό πρόβλημα και να μπορούν να εφαρμοστούν οι εξισώσεις ισορροπίας λαμβάνεται υπόψη στις αναλύσεις που θα ακολουθήσουν μόνο το σύνολο των μυών που είναι η κύρια πηγή ελέγχου των αρθρώσεων.
Στατική στο ανθρώπινο σώμα

## Slide 24
Λόγω της πολυπλοκότητας των αρθρώσεων κρίνεται απαραίτητη η απλούστευση του συστήματος μιας άρθρωσης με βάσει τις ακόλουθες παραδοχές:
    α. Οι ανατομικοί άξονες περιστροφής των αρθρώσεων είναι γνωστοί.
    β. Η γεωμετρία των μυών είναι γνωστή.
    γ. Τα κέντρα βάρους είναι γνωστά.
    δ. Η τριβή των αρθρώσεων είναι αμελητέα.
    ε. Η δυναμική άποψη των προβλημάτων παραλείπεται.
    στ. Η γεωμετρία των προβλημάτων είναι δισδιάστατη.
Στατική στο ανθρώπινο σώμα

## Slide 25
Η στατική ανάλυση και οι εξισώσεις ισορροπίας της μηχανικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να αναλυθούν πρακτικά προβλήματα εμβιομηχανικής.
Για την απλούστευση των προβλημάτων εμβιομηχανικής (π.χ. στο ανθρώπινο σώμα), είναι απαραίτητο να επινοήσουμε το μηχανικό ανάλογο του κάθε συστήματος.
Στη συνέχεια εφαρμόζονται στο διάγραμμα ελευθέρου σώματος οι εξισώσεις ισορροπίας, για να προσδιοριστούν οι άγνωστες αντιδράσεις που καταπονούν το υπό μελέτη σύστημα.
Μηχανικό ανάλογο

## Slide 26
Παραδείγματα μηχανικών ανάλογων για διδιάστατα προβλήματα:
Μηχανικό ανάλογο

## Slide 27
Η λειτουργία μιας άρθρωσης εξαρτάται από παράγοντες όπως:
  Ο τρόπος που αρθρώνονται οι επιφάνειες.
  Οι ιδιότητες των θυλάκων.
  Η δομή και το μήκος των συνδέσμων γύρω από την άρθρωση.
  Ο αριθμός και ο προσανατολισμός των μυών που συνέρχονται στην άρθρωση.
Η ανάλυση της στατικής συμπεριφοράς των αρθρώσεων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές της στατικής στην εμβιομηχανική.
Αρθρώσεις

## Slide 28
Οι αρθρώσεις του σκελετικού συστήματος μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τη δομή και τη λειτουργία σε:
  Συναρθρικές (synarthrodial joints), αρθρώσεις που δεν επιτρέπουν σχετική κίνηση των οστών που τις σχηματίζουν.
  Αμφιαρθρικές (amphiarthrodial joints), αρθρώσεις που επιτρέπουν ελαφρές σχετικές κινήσεις.
  Διαρθρικές (diarthrodial joints), αρθρώσεις που επιτρέπουν μεταβαλλόμενο βαθμό σχετικής κίνησης και έχουν:
    αρθρικές κοιλότητες,
    συνδεσμικούς θύλακες,
    αρθρικές μεμβράνες, και
    αρθρικό υγρό.
Αρθρώσεις

## Slide 29
Η αρθρική μεμβράνη κρατάει μαζί τα οστά που αρθρώνονται, είναι η εσωτερική φόδρα που περικλείει το αρθρικό υγρό.
Το αρθρικό υγρό είναι ιξώδες και ενεργεί ως λιπαντικό που μειώνει την τριβή μεταξύ των οστών της άρθρωσης.
Ο αρθρικός χόνδρος αυξάνει την κατανομή του φορτίου στις αρθρώσεις και παρέχει επιφάνεια αντίστασης που απορροφάει τους κραδασμούς.
Αρθρώσεις

## Slide 30
Η άρθρωση του αγκώνα συντίθεται από τρεις επιμέρους αρθρώσεις:
  Βραχιωλένια διάρθρωση, σχηματίζεται μεταξύ βραχιονίου και ωλένης.
  Βραχιονοκερκιδική διάρθρωση, σχηματίζεται μεταξύ βραχιονίου και κερκίδας.
  Η κεντρική (άνω) και η κάτω κερκιδωλενική διάρθρωση, σχηματίζεται μεταξύ κερκίδας και ωλένης.
Ανατομία άρθρωσης αγκώνα

## Slide 31
Στην άρθρωση του αγκώνα συνδέονται τρεις επιμέρους μύες που ρυθμίζουν την κίνησή της:
  ο δικέφαλος (biceps),
  ο βραχιόνιος (brachialis), και
  ο τρικέφαλος (triceps).
Ανατομία άρθρωσης αγκώνα

## Slide 32
Με βάση το σχήμα, τα σημαντικά στοιχεία για τη στατική ανάλυση της άρθρωσης είναι:
  το κέντρο βάρους του πήχη,
  το σημείο προσκόλλησης του τένοντα στα οστά,
  το σημείο επαφής των οστών του αγκώνα (j),
  το σημείο έλξης των μυών (m), και
  η γωνία (θ) του πήχη με την κάθετο.
Στατική άρθρωσης αγκώνα

## Slide 33
Για την περίπτωση ορθής γωνίας αγκώνα άρθρωσης (θ=90°), οι δυνάμεις που εφαρμόζονται είναι:
  η δύναμη των μυών (), που είναι δύναμη εφελκυσμού και έχει κατακόρυφη διεύθυνση,
  το βάρος του πήχη (W),
  η αντίδραση του αγκώνα, (), που έχει κατακόρυφη διεύθυνση.
Στατική άρθρωσης αγκώνα

## Slide 34
Για την στατική ανάλυση το σύστημα της άρθρωσης θεωρείται ελεύθερο σώμα και οι δυνάμεις πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία.
Εφαρμόζοντας τις εξισώσεις ισορροπίας για θ=90°:
Στατική άρθρωσης αγκώνα

## Slide 35
Από τις παραπάνω εξισώσεις μπορούμε να υπολογίσουμε τα μέτρα των δυνάμεων και ως εξής:
Για παράδειγμα, αν b=16 cm, α=4 cm, W=10 Ν και θ=90°, τότε:
Στατική άρθρωσης αγκώνα
, και
,

## Slide 36
Για οποιαδήποτε άλλη γωνία άρθρωσης (θ≠90°), οι διευθύνσεις των δυνάμεων και που εφαρμόζονται είναι:
Στατική άρθρωσης αγκώνα

## Slide 37
Η άρθρωση του ώμου (γληνοβραχιόνιος άρθρωση) αποτελείται από τη σύζευξη των οστών της ημισφαιρικής βραχιόνιας κεφαλής και του αβαθούς κοιλώματος του γληνοειδούς βοθρίου της ωμοπλάτης.
Η σφαιροειδής δομή δίνει μεγάλη ελευθερία κίνησης στην κεφαλή του βραχίονα και στα τρία επίπεδα συντεταγμένων, αυξάνοντας όμως την αστάθεια της άρθρωσης και τον κίνδυνο τραυματισμών.
Ανατομία άρθρωσης ώμου

## Slide 38
Το σύμπλεγμα της άρθρωσης του ώμου απαρτίζεται από δύο ακόμα αρθρώσεις:
  την ακρωμιοκλειδική άρθρωση, μεταξύ κλείδας και ακρωμίου της ωμοπλάτης,
  την θωρακοωμοπλατιαία άρθρωση, μεταξύ της πτέρυγας της ωμοπλάτης και του θωρακικού τοιχώματος.
Για να εκτελεστεί όλο το εύρος κίνησης της άρθρωσης του ώμου θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και οι δυο παραπάνω αρθρώσεις, γι’ αυτό και εξετάζονται μαζί με τον ώμο.
Ανατομία άρθρωσης ώμου

## Slide 39
Δύο πολύ σημαντικά τμήματα στο σύμπλεγμα της άρθρωση του ώμου είναι επίσης:
  ο επιχείλιος χόνδρος, ινοχόνδρινος δίσκος που περιβάλλει την ωμογλήνη και με αυτόν τον τρόπο βαθαίνει την ελαφρώς υπόκοιλη επιφάνεια της ωμογλήνης, και
  ο θύλακος, το ινώδες περίβλημα της άρθρωσης του ώμου. Είναι διπλάσιος σε μέγεθος από την κεφαλή του βραχιόνιου και επιτρέπει την απομάκρυνσή της από την ωμογλήνη μέχρι και 2 cm, συμβάλλοντας στο εύρος κίνησης του ώμου.
Ο επιχείλιος χόνδρος και ο θύλακος επιτρέπουν στον ώμο να διαθέτει το μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας κινήσεων από κάθε άλλη άρθρωση στο ανθρώπινο σώμα.
Ανατομία άρθρωσης ώμου

## Slide 40
Σημαντικό ρόλο στην ευστάθεια της άρθρωσης παίζουν οι ισχυροί σύνδεσμοι, μύες και τένοντες που την περιβάλλουν.
Σύνδεσμοι
  Οι πρόσθιοι γληνοβραχιόνιοι σύνδεσμοι: μικροί αλλά ισχυροί σύνδεσμοι που συνεισφέρουν στην πρόσθια σταθερότητα του ώμου.
  Οι κορακοκλειδικοί σύνδεσμοι: είναι δύο σύνδεσμοι, ο κωνοειδής και ο τραπεζοειδής που συγκρατούν ισχυρά την ωμοπλάτη με την κλείδα.
  Ο κορακοακρωμιακός σύνδεσμος: είναι ένας ισχυρός σύνδεσμος που συνδέει δύο οστικές προεξοχές της ωμοπλάτης: το ακρώμιο και την κορακοειδή απόφυση.
Ανατομία άρθρωσης ώμου

## Slide 41
Σημαντικό ρόλο στην ευστάθεια της άρθρωσης παίζουν οι ισχυροί σύνδεσμοι, μύες και τένοντες που την περιβάλλουν.
Τένοντες-Μύες
  Της μακράς κεφαλής του δικεφάλου: ισχυρός τένοντας μέσα στην άρθρωση του ώμου και είναι ένας από τους δύο τένοντες του βραχιονίου.
  Του υπερακανθίου, υπακανθίου, τποπλατίου και ελάσσονος στρογγύλου: οι τέσσερις αυτοί τένοντες προέχονται από τους ομώνυμους μύες και περιβάλλουν σαν καλύπτρα την κεφαλή του βραχιονίου, όπου και καταφύονται.
    Στην πραγματικότητα είναι δύσκολος ο διαχωρισμός των τεσσάρων σε διακριτές οντότητες αφού συνενώνονται για να σχηματίσουν το στροφικό πέταλο.
Ανατομία άρθρωσης ώμου

## Slide 42
Σημαντικό ρόλο στην ευστάθεια της άρθρωσης παίζουν οι ισχυροί σύνδεσμοι, μύες και τένοντες που την περιβάλλουν.
Τένοντες-Μύες
  Ο δελτοειδής μυς: ένας από τους μεγαλύτερους μυς του σώματος που καλύπτει πλήρως τον ώμο. Με την ενεργοποίηση των διαφόρων μοιρών του είναι δυνατή και η κίνηση του βραχίονα.
    Για να έχει μέγιστο αποτέλεσμα η λειτουργία του, απαιτείται συνεργασία του δελτοειδούς μυός με όλους τους επιμέρους μύες και τένοντες του στροφικού πετάλου που περιγράφηκαν παραπάνω.
Ανατομία άρθρωσης ώμου

## Slide 43
Το μηχανικό ανάλογο του ώμου, λόγω της πολυπλοκότητας, απαιτεί διαδοχικές προσεγγίσεις και ελέγχους με βάση πειραματικά δεδομένα.
Θα θεωρήσουμε ότι ένα άτομο έχει τεταμένο στην οριζόντια θέση τον ένα βραχίονα και κρατάει στο χέρι του ένα βάρος ().
Οι άλλες δυνάμεις που ασκούνται στο βραχίονα είναι το ίδιο βάρος (W), η αντίδραση του δελτοειδούς μυός (deltoid muscle) () και η αντίδραση της άρθρωσης του ώμου ().
Στατική άρθρωσης ώμου

## Slide 44
Το στατικό πρόβλημα ανάγεται στον προσδιορισμό των μέτρων των άγνωστων αντιδράσεων. Αν εφαρμόσουμε τις εξισώσεις ισορροπίας έχουμε:
Στατική άρθρωσης ώμου
Παρατήρηση:
Η οριζόντια συνιστώσα της μυϊκής αντίδρασης είναι η συνιστώσα ευστάθειας και είναι . Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η οριζόντια θέση του βραχίονα είναι ασταθής ή για να είναι ευσταθής οι μύες πρέπει να ασκούν μεγάλη ελκτική δύναμη.

## Slide 45
Ανατομία άρθρωσης γόνατος
Η άρθρωση του γόνατος (knee) προορίζεται να φέρει μεγάλα φορτία και για το λόγο αυτό είναι τρωτή σε τραυματισμούς.
Το γόνατο έχει δομή δύο αρθρώσεων η μια των οποίων (επιγονατιδομηριαία-patellofemoral joint) απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα και απαρτίζεται από την συνάρθρωση μεταξύ της επιγονατίδας (patella) και του πρόσθιου των μηριαίων κονδύλων.

## Slide 46
Ανατομία άρθρωσης γόνατος
Η άρθρωση του γόνατος (knee) προορίζεται να φέρει μεγάλα φορτία και για το λόγο αυτό είναι τρωτή σε τραυματισμούς.
Το γόνατο έχει δομή δύο αρθρώσεων η μια των οποίων (επιγονατιδομηριαία-patellofemoral joint) απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα και απαρτίζεται από την συνάρθρωση μεταξύ της επιγονατίδας (patella) και του πρόσθιου των μηριαίων κονδύλων.

## Slide 47
Η επιγονατίδα είναι ένα οστό που «επιπλέει» και κρατιέται στη θέση του από τον τένοντα του τετρακέφαλου και τον επιγονατιδικό τένοντα.
H άλλη άρθρωση (μηροκνημιαία-tibiofemoral joint) έχει δύο συναρθρώσεις μεταξύ των μέσων και παράπλευρων κονδύλων του μηρού και της κνήμης.
Οι συναρθρώσεις αυτές χωρίζονται από στοιβάδες χόνδρου που λέγονται μηνίσκοι (menisci) και οι οποίοι αποκλείουν την οστό-με-οστό επαφή και λειτουργούν ως απορροφητές δονήσεων.
Κάθε γόνατο έχει δύο μηνίσκους τον έσω (medial meniscus) και τον έξω μηνίσκο (lateral meniscus).
Ανατομία άρθρωσης γόνατος

## Slide 48
Οι μύες που περιβάλλουν το γόνατο το προστατεύουν και μαζί εξασφαλίζουν εσωτερικές δυνάμεις για κίνηση ή έλεγχο της κίνησης.
Aς εξετάσουμε την καταπόνηση των συνιστωσών του γόνατος κατά την άσκηση ενδυνάμωσης των μυών του τετρακέφαλου με βάρος W0
Οι δυνάμεις που ασκούνται και το μηχανικό ανάλογο της κνήμης φαίνονται στο διπλανό σχήμα:
Ανατομία άρθρωσης γόνατος

## Slide 49
Αν εφαρμόσουμε τις εξισώσεις ισορροπίας για τον προσδιορισμό των μέτρων των άγνωστων αντιδράσεων έχουμε:
Ανατομία άρθρωσης γόνατος

## Slide 50
Ανατομία άρθρωσης γόνατος
H κυρίαρχη λειτουργία της συνιστώσας της δύναμης του τετρακέφαλου είναι η περιστροφή της κνήμης γύρω από την άρθρωση του γόνατος, ενώ η συνιστώσα τείνει να μετατοπίσει την κνήμη στη διεύθυνση του άξονά της.
Από το προηγούμενο σχήμα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η βασική λειτουργία της επιγονατίδας είναι η αύξηση του μοχλοβραχίονα της ως προς το κέντρο της άρθρωσης Ο και συνεπώς της γωνίας θ.

## Slide 51
Ανατομία άρθρωσης γόνατος
Σχόλιο
Η στατική ανάλυση της λειτουργίας της σπονδυλικής στήλης (spinal column), του ισχίου (hip), του αστράγαλου (ankle),...είναι ανάλογη αυτών που προηγήθηκαν, στο πλαίσιο των απλουστεύσεων των ισοστατικών συστημάτων.
Στο διπλανό σχήμα απεικονίζονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο κάτω άκρο του σώματος (α) και στον αστράγαλο (β).

## Slide 52
Ανατομία άρθρωσης γόνατος
Οι δυνάμεις που συμβάλλουν στην κατάσταση ισορροπίας του κάθε συστήματος είναι οι FM, Fj, W και Wi, i=0,1, η δύναμη που ασκείται από τους μύες, η αντίδραση της άρθρωσης, το βάρος του σώματος, το επιβαλλόμενο βάρος και το βάρος του εξεταζόμενου συστήματος, αντίστοιχα.

## Slide 53
Βιβλιογραφία
Χ. Μασσαλάς, Β. Ποτσίκα, Δ. Φωτιάδης, Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2018.
Coswami T. “Human Musculoskeletal Biomechanics”. Interhweb. Org, 2011.
Fung Y.C. “Biomechanics-mathematical properties of living tissues”. Springer-Verlag, 1993.
Gordon J.E. “Structures-or why things don’t fall down”. Penguin Books, 1991.
Knudson D. “Fundamentals of Biomechanics”. Springer, 2007.
Ozkaya N., Nordin M., Goldsheyder D. and Leger D. “Fundamentals of Biomechanics”. Springer, 2012.
Bell F. “Principles of Mechanics and Biomechanics”. Stanley Thornes (Publishers) Ltd, 1998.