## Slide 1
Αντι – μολυσματικές επικαλύψεις
Μάθημα 8ο

## Slide 2: Γενικές στρατηγικές για τις μολύνσεις που προκαλούνται από συσκευές
Ελαχιστοποίηση επαφής – συνθήκες αποστείρωσης.
Αποστείρωση – εξόντωση όλων των μικροοργανισμών.
Ελαχιστοποίηση της δέσμευσης στην επιφάνεια επαφής.
Εξόντωση μετά την επαφή – αντι – μολυσματικές επικαλύψεις .

## Slide 3: Συσκευές
Ιατρική Συσκευή
Μια συσκευή η οποία έχει εμφυτευθεί μόνιμα ή προσωρινά στο σώμα με μηχανικό/ δομικό ρόλο. Συνήθως, κατασκευάζεται με εξώθηση ή με έγχυση σε καλούπι (συσκευές από πολυμερή).
Συσκευή για τη διανομή φαρμάκου
Μια συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για να παρέχει φάρμακο για προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Συνήθως, τέτοιες συσκευές ελέγχουν το ρυθμό με τον οποίο γίνεται η χορήγηση του φαρμάκου.
Υβριδική Συσκευή
Μια ιατρική συσκευή με βασική μηχανική/δομική λειτουργία που έχει και δευτερεύουσα λειτουργία τη χορήγηση φαρμάκου, είτε για την προστασία της συσκευής είτε για στοχευόμενη δράση.

## Slide 4: Συνδυάζοντας τοπική χορήγηση φαρμάκων και εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές
4
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 5: Αντι–μολυσματικές επικαλύψεις
Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για να απομονωθούν αντι-μικροβιακές και αντιβιοτικές ουσίες που βρίσκονται στις επιφάνειες ή στο εσωτερικό των συσκευών που τοποθετούνται στο κυκλοφορικό ή στο ουροποιητικό σύστημα για να μειωθούν οι μολύνσεις που σχετίζονται με τις συσκευές αυτές.
Η παρουσία ενεργών αντι–μολυσματικών παραγόντων μέσα ή πάνω στη συσκευή είναι δευτερεύουσας σημασία σε σχέση με την κύρια διαγνωστική ή θεραπευτική λειτουργία της.
Δεν αναφέρουμε τη χρήση των συσκευών σαν μέσα διανομής φαρμάκου για την αντιμετώπιση καταστάσεων που προϋπήρχαν αλλά τη χρήση που ουσιαστικά εμποδίζει τις μολύνσεις από εμφυτευμένες συσκευές.

## Slide 6: Βασική αρχή
Χορήγηση φαρμάκου σε συγκεκριμένα σημεία - εντοπισμός ενεργών παραγόντων ή φαρμάκων μόνο στην επιφάνεια ή στην περιοχή των συσκευών ώστε να περιορίσουμε τις σχετικές με τις συσκευές μολύνσεις. Προτιμάται από τη χορήγηση φαρμάκου σε όλο το σύστημα.
Η χορήγηση σε όλο το σύστημα απαιτεί την διατήρηση της δοσολογίας σε όλο το σώμα ενώ η τοπική χορήγηση μέσω της επιφάνειας της συσκευής συγκεντρώνει το φάρμακο εκεί που χρειάζεται.
Υπάρχουν βάσιμες υποψίες για αυξημένη βακτηριακή αντοχή λόγω χρόνιας συστηματικής χορήγησης αντιβιοτικών.

## Slide 7: Αποτελεσματική χορήγηση
Για να είναι αποτελεσματική η τοπική χορήγηση πρέπει να απελευθερώνεται κατάλληλη ποσότητα φαρμάκου από τη συσκευή, και η διάρκεια της χορήγησης πρέπει να είναι η κατάλληλη για κάθε περίπτωση.
Αν υπάρχει καλή εξαγωγή φαρμάκου από τη συσκευή, η συγκέντρωση του φαρμάκου θα είναι υψηλή στην επιφάνεια και κοντά σε αυτή αλλά θα ελαττώνεται όσο απομακρυνόμαστε από τη συσκευή.

## Slide 8: Ενδοτραχειακοί σωλήνες 4, 8, 12 ώρες
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 9: Άλλα προβλήματα
Για να είναι αποτελεσματικά τα φάρμακα που βασίζονται στις συσκευές πρέπει να είναι διαθέσιμα κοντά στην επιφάνεια σε τέτοια συγκέντρωση ώστε να προλαμβάνουν την βακτηριακή εξάπλωση.
Με άλλα λόγια, η επιφάνεια της συσκευής πρέπει να δρα ως δεξαμενή για μια μεγάλη ποσότητα φαρμάκου και να είναι ικανή να το απελευθερώνει για κατάλληλο χρονικό διάστημα και σε κατάλληλες ποσότητες.
Είναι επίσης σημαντικό το φάρμακο να παραμένει ισχυρό και μετά την αποστείρωση.
Για το σκοπό αυτό οι συσκευές που χρησιμοποιούν αντιβιοτικά ευαίσθητα στην οξείδωση, στην υψηλή θερμοκρασία, στην ακτινοβολία ή στην αιθυλενική οξείδωση πρέπει να εξετάζονται με προσοχή μετά την αποστείρωση.

## Slide 10: Μέθοδοι πρόσδεσης και συγκράτησης των φαρμάκων
Η κυριότερη δουλειά που έχει γίνει στο συγκεκριμένο πεδίο είναι επικεντρωμένη στην προσρόφηση των επιφανειών.
Η πιο απλή τεχνική επιφανειακής προσρόφησης είναι η βύθιση της συσκευής σε διάλυμα του φαρμάκου.
Αυτή η προσέγγιση περιορίζεται από τον λίγο χρόνο που το φάρμακο παραμένει στην επιφάνεια της συσκευής. Αυτό συμβαίνει γιατί το φάρμακο δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιον τρόπο στην επιφάνεια και απομακρύνεται εύκολα από αυτή συνήθως σε λίγες ώρες.
Επιπρόσθετα, μόνο μια λεπτή μεμβράνη φαρμάκου εναποτίθεται στην επιφάνεια η οποία τυπικά αποφέρει απελευθέρωση μετρίου επιπέδου.

## Slide 11: Προσθέτοντας θετικά φορτία
Εδώ και πολλά χρόνια ξέρουμε ότι πολλά αντιβιοτικά έχουν αρνητικά φορτία ανάλογα με αυτά της ηπαρίνης.
Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε σε μια μέθοδο πρόσδεσης αντιβιοτικών μορίων στην επιφάνεια προσθετικών υλικών μέσω προσρόφησης θετικά φορτισμένων απορρυπαντικών – όπως benzalkonium ή tridodecylmethylammonium chloride (TDMAC).
Τα απορρυπαντικά της επιφάνειας δρουν σαν άγκυρες για το δέσιμο αρνητικά φορτισμένων μορίων αντιβιοτικών όπως για παράδειγμα των φαρμάκων που ανήκουν στην οικογένεια της πενικιλίνης και της κεφαλοσπορίνης.

## Slide 12: Οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις με θετικά φορτισμένα φάρμακα
Τα φάρμακα δεν βρίσκονται μόνιμα στην επιφάνεια. Αν εκτεθούν σε αίμα ή σε άλλα σωματικά υγρά απελευθερώνονται με αργό ρυθμό, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το περιβάλλον γύρω από κάποια προσθετική επιφάνεια να έχει υψηλή συγκέντρωση φαρμάκου (πιο υψηλή από αυτή που θα είχε αν χορηγούνταν με άλλο τρόπο).
Αυτή η υψηλή συγκέντρωση αντιβιοτικών προκαλεί περιορισμένη αναστολή βακτηριακής ανάπτυξης.

## Slide 13: Ελεγχόμενοι μηχανισμοί απελευθέρωσης
Έλεγχος μέσω διήθησης
Χημικά ελεγχόμενοι
μεμβράνες (monoliths)
αποθήκες (μεμβράνες)
Βιοδιάβρωση
Χημική αποικοδόμηση

## Slide 14: Ενσωμάτωση στο πολυμερές
Η αρχή της τεχνικής βασίζεται στο ότι το υπόστρωμα της συσκευής μπορεί να αποτελέσει μια δεξαμενή που επιτρέπει την εξαγωγή φαρμάκου, παρέχοντας έτσι αντιμικροβιακή δραστηριότητα δίπλα στην επιφάνεια.
Μια σημαντική ποσότητα φαρμάκου μπορεί να εγκλωβιστεί μέσα στο υπόστρωμα της συσκευής αναμιγνύοντας το φάρμακο στο πλαστικό πριν το σχηματισμό καλουπιού, με τον ίδιο τρόπο που προστίθενται βαφικές ύλες και δυναμωτικά στις ρητίνες.
Υπάρχουν αναφορές ικανοποιητικών πειραματικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη τεχνική με αντιμικροβιακή δραστηριότητα που ανιχνεύεται τρεις και τέσσερεις εβδομάδες μετά.

## Slide 15: Μεμβράνη (monolithic)
Q
√t
Q
t
Το φάρμακο κατανέμεται ομοιόμορφα μέσω μιας πολυμερούς μεμβράνης:
κανένα ρίσκο απόρριψης φαρμάκου,
πρώτης τάξεως κινητική.

## Slide 16: Απομόνωση φαρμάκων σε επιφάνειες συσκευών
Η τροποποίηση μιας επιφάνειας μπορεί να γίνει χωρίς να αλλάξουμε τις βασικές ιδιότητές της ενώ μπορούμε να ενσωματώσουμε αρκετή ποσότητα φαρμάκου.
Τα συστήματα τα οποία είναι εμπορικά διαθέσιμα γενικά παρασκευάζονται με μία από τις δύο μεθόδους: συσκευές με διασυνδεδεμένα πολυμερή που περιέχουν φάρμακα ή συσκευές με διαλύματα πολυμερών που περιέχουν αντι-μικροβιακούς παράγοντες.

## Slide 17
nerites.com

## Slide 18: Σύστημα δεξαμενής
Q
t
Πυρήνας φαρμάκου που περιβάλλεται από βιο-αποικοδομήσιμο πολυμερές.
Οι ιδιότητες του φαρμάκου και του πολυμερούς κατευθύνουν το ρυθμό διήθησης.
Απόπτωση φαρμάκου αν η μεμβράνη πάθει ρήξη ή αλλοιωθεί γρήγορα.
Κινητικές εξισώσεις μηδενικής τάξης λόγω σταθερής δραστηριότητας της πηγής.

## Slide 19: Μειονεκτήματα και άλλες αιτίες
Το κύριο μειονέκτημα είναι η εκτεταμένη προσπάθεια στην έρευνα που απαιτείται για να εκτιμηθεί η εμπορική αξία του προϊόντος.
Απαιτείται σημαντική πειραματική εργασία για να βρεθούν κατάλληλα πολυμερή για τις συσκευές-ρητίνες που να μην αλλοιώνονται από την προσθήκη φαρμάκου.
Κάποιος πρέπει επίσης να προσδιορίσει κατάλληλους συνδυασμούς φαρμάκου-πλαστικού που επιτρέπουν την ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκου σε κατάλληλη ποσότητα για τον προκαθορισμένο χρόνο.
Λόγω της επαναληπτικής φύσης των δοκιμών και της πολυπλοκότητας των πειραμάτων ο χρόνος και το κόστος για επαρκή αποτελέσματα μπορεί να είναι απαγορευτικός.

## Slide 20: Η ιδανική μέθοδος για τις επιφάνειες
Βιοσυμβατότητα - πρέπει όλες οι συσκευές που έρχονται σε επαφή με βιολογικά υγρά και ιστούς να είναι απολύτως βιοσυμβατές.
Διαθεσιμότητα του φαρμάκου: η ποσότητα του φαρμάκου που είναι διαθέσιμο είναι σημαντικό. Κάθε σύστημα που αλλοιώνει την επιφάνεια και δεν μπορεί να παρέχει κατάλληλη ποσότητα φαρμάκου για τον προκαθορισμένο χρόνο επιτρέπει ανεπιθύμητη έκθεση σε μολύνσεις.
Προσρόφηση - η επιλεγμένη τεχνική τροποποίησης επιφάνειας δεν πρέπει να επιτρέπει διάχυση. Η απώλεια μεγάλων επιφανειακών μορίων μπορεί να προκαλέσει να κατανεμηθεί το φάρμακο σε λανθασμένες περιοχές στο σώμα.

## Slide 21: Η ιδανική μέθοδος για τις επιφάνειες
Ανθεκτικότητα - η επεξεργασία των επιφανειών πρέπει να αντέχει τη δυσκολία της διαδικασίας εισχώρησης καθώς και οποιαδήποτε παραποίηση της συσκευής μετά την εμφύτευση.
Ελαστικότητα - κάθε επεξεργασία της επιφάνειας που αυξάνει τη διάμετρο της συσκευής αναμένεται να προκαλέσει δυσκαμψία. Η ελαχιστοποίηση αυτής της πρόσθετης δυσκαμψίας είναι σημαντική για συσκευές όπως καθετήρες με μικρή διάμετρο που βασίζονται σε πολύ ελαστικά άκρα για να μειωθεί το ρίσκο διάτρησης.
Επικάλυψη - η επιλεγμένη τεχνική πρέπει να καλύπτει τελείως οποιεσδήποτε επιφάνειες της συσκευής εκτίθενται στα σωματικά υγρά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα έκθεσης σε βακτήρια.

## Slide 22: Η ιδανική μέθοδος για τις επιφάνειες
Αποστείρωση - η συσκευή πρέπει να είναι αποστειρωμένη. Για τα εμπορικά προϊόντα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι συσκευασμένα και αποστειρωμένα χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του αντιβιοτικού.
Σταθερότητα - η επιφάνεια και το φάρμακο πρέπει να παραμένουν σταθερά κάτω από συνθήκες κανονικής αποθήκευσης. Η αποστείρωση με ακτινοβολία και μερικές τεχνικές αλλοίωσης επιφανειών μπορεί να προκαλέσουν διασυνδεσιμότητα. Πολλά προϊόντα τα οποία βασίζονται στη διασυνδεσιμότητα ή αποστειρώνονται μέσω ακτινοβολίας πρέπει να εξετάζονται γιατί μπορεί να είναι εύθραυστα.

## Slide 23: Η ιδανική μέθοδος για τις επιφάνειες
Εύκολα στη χρήση - για να είναι κλινικά εφαρμόσιμες, οι κλινικές συσκευές πρέπει να είναι σχετικά εύκολες στη χρήση. Αυτό αποτελεί μειονέκτημα για τις συσκευές οι οποίες πρέπει να προστεθούν κατά τη διάρκεια της κλινικής διαδικασίας.
Κόστος - ένα πασιφανές κριτήριο σε όλες τις αποφάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος.
-> Δικαιολογούν τα οφέλη που προσφέρει η συσκευή το κόστος της;

## Slide 24: Ανερχόμενες τεχνολογίες
Επικαλύψεις για ενισχυμένη απεικόνιση.
Κυτταρικές επιφάνειες μοσχευμάτων.
Επικαλύψεις για την ενίσχυση της επούλωσης.
Επικαλύψεις για απελευθέρωση φαρμάκων.

## Slide 25
Επίδεσμοι και Ράμματα

## Slide 26: Προϊόντα φροντίδας τραυμάτων
Σκοποί:
Να δέσουν το επιθήλιο της επιφάνειας με τους κατώτερους ιστούς όταν είναι αυτό δυνατό.
Να προστατέψουν το τραύμα από μολύνσεις.
Να διατηρήσουν την υγρασία στο περιβάλλον του τραύματος.
Να επιτρέψουν την ανταλλαγή αερίων.
Να προάγουν την παραγωγή νέου επιθηλίου.

## Slide 27: Αρχές θεραπείας τραυμάτων
Αιμόσταση
Ερεθισμός
Κοκκώδης ιστός
Ανακατασκευή ιστού ή ωρίμανση

## Slide 28: Βασικοί παράγοντες στην επούλωση τραυμάτων
Ανίχνευση των αιτιολογικών παραγόντων.
Βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος.

## Slide 29: Κοινά αίτια τραυμάτων
Τραύμα - ατύχημα ή χειρουργείο.
Εγκαύματα (χημικά ή φυσικά).
Δαγκωματιές από ζώα ή τσιμπήματα εντόμων.
Πίεση (τραύμα στη σπονδυλική στήλη).
Τραύματα σχετικά με τα αγγεία, αρτηριακά.
Ανοσοκαταστολή.
Κακοήθειες.
Διαταραχές συνδετικού ιστού.
Διαταραχές μεταβολισμού ή ενδοκρινικές (διαβήτης).
Διατροφικές ανεπάρκειες.
Ψυχοκοινωνικές.
Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων.

## Slide 30: Χρονοδιάγραμμα επούλωσης τραύματος
Αιμόσταση άμεση
Ερεθισμός 1-4 μέρες
Κοκκώδης Ιστός 4-21 μέρες
Ανακατασκευή ιστού 21 μέρες -2 χρόνια

## Slide 31
Θεραπεία αίτιου
Θεραπεία Τοπικού τραύματος
Χειρουργική αφαίρεση ιστού
Καθαρισμός και αφομοίωση-Βακτηριακή Διαχείριση
Τραύματα που δεν θεραπεύονται
Βιολογικοί παράγοντες
Διάγνωση Χρόνιου τραύματος
Ενδιαφέρον επικεντρωμένο στον ασθενή
Προστασία - Υγρασία Θεραπεία με αλληλεπίδραση

## Slide 32: Χρώμα τραύματος
Μαύρο. Ο νεκρωτικός ιστός είναι μη βιώσιμος και πρέπει να αφαιρεθεί πριν τη θεραπεία.
Κίτρινο. Τα κίτρινα τραύματα μπορεί να περιέχουν υγρό ιστό νέκρωσης και/ή περιέχουν πυώδεις αποχετεύσεις. Ο κύριος στόχος είναι να αφαιρεθεί ο μη υγιής ιστός, οποιαδήποτε υλικά μόλυνσης, και πλεονάζουσες εκκρίσεις που εμποδίζουν τη διαδικασία επούλωσης. Όταν έχουμε καθαρό, υγρό και βιώσιμο στρώμα τραύματος μπορεί να αρχίσει η επούλωση.
Κόκκινο. Καλό χρώμα - η πραγματική επούλωση έχει αρχίσει, ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων ξεκινάει, οι ινοβλάστες σχηματίζουν κολλαγόνο και σταδιακά σχηματίζονται μικρές, κόκκινες και κοκκώδεις μάζες που ονομάζονται κοκκώδης ιστός (αγγειογέννεση).

## Slide 33: Ιστορία των βιοϋλικών στην ιατρική
Οι αρχαίοι πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν πρωτόγονα υλικά από το φυσικό τους περιβάλλον για να επουλώσουν τραύματα και να γιατρέψουν ασθένειες.
Οι αρχαιότεροι επίδεσμοι βρέθηκαν στη Σουμέρια (2100 π.Χ.).
Ένα ιατρικό χειρόγραφο γραμμένο σε πέτρινες πλάκες περιγράφει λεπτομερώς την διαδικασία του πλυσίματος των τραυμάτων και την τοποθέτηση επιδέσμων!

## Slide 34: Ράμματα
Η μεγαλύτερη ομάδα εμφυτευμάτων στους ανθρώπους
Εξ’ ορισμού, ένα ράμμα είναι ένα νήμα που είτε προσεγγίζει είτε διατηρεί ιστούς τον ένα δίπλα στον άλλο μέχρι να επιτευχθεί φυσική επούλωση.
Ομαδοποιούνται σε δύο μεγάλες ομάδες, αυτά που απορροφούνται και αυτά που δεν απορροφούνται.

## Slide 35: Ράμματα διαθέσιμα στο εμπόριο
Κυτταρίνη (βαμβάκι),
πρωτεϊνική κυτταρίνη (μετάξι),
κολλαγόνο,
νάιλον,
πολυπροπυλένιο,
aramid,
άλφα - υδροξυοξέα,
polyglycologic acid,
polyglycolide-lactide polymer,
πολυτετραφθοροαιθυλένιο,
ανοξείδωτο ατσάλι,
κράματα αλουμινίου.

## Slide 36: Δοκιμές για ράμματα
Ανθεκτικότητα,
μήκος μέχρι να σπάσει,
συντελεστής Young,
ασφάλεια ραφών,
ελαστικές και κολλώδης ιδιότητες,
αντίδραση στους ιστούς,
κυτταρική απόκριση,
κυτταρική ενζυμική δραστηριότητα,
μεταβολισμός των ραφών,
χρόνια τοξικότητα,
πιθανότητα μετάλλαξης,
καρκινογένεση,
αλλεργιογένεση,
ανοσοποίηση.

## Slide 37: Μέγεθος ραμμάτων

## Slide 38: Συνδετήρες
Λεπτό μέταλλο το οποίο χρησιμοποιείται στα άκρα του δέρματος.
Το όργανο σπρώχνει τις δύο αιχμηρές άκρες του συνδετήρα διαμέσου της επιδερμίδας και του ενδιάμεσου στρώματος στο υποδερμικό στρώμα και μετά λυγίζει τις άκρες προς τα μέσα.
Μετά το λύγισμα των άκρων, οι θέσεις των άκρων του δέρματος παραμένουν σταθερές.
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι η ταχύτητα επούλωσης και η απώλεια ουλής.
Ενδεδειγμένο για δέρμα κεφαλής, κοιλιά.
medgadget.com

## Slide 39: Προβλήματα με συνδετήρες
Αν οι άκρες δεν είναι καλά ευθυγραμμισμένες τότε μπορεί να εμποδιστεί η δημιουργία καινούριου δέρματος κατά τη διαδικασία επούλωσης.

## Slide 40: Αφαίρεση
Αφαιρούνται από το ιατρικό προσωπικό 3 με 14 ημέρες μετά την τοποθέτησή τους.
http://www.medema.co.uk/Skin_Staplers_and_Skin_Staple_Removers~3M_Skin_Staple_Removers~16~235~0.htm

## Slide 41: Υλικά που χρησιμοποιούνται για αιμόσταση
Η χειρουργική ρητίνη είναι ένα υλικό που παρέχει ένα πλέγμα πάνω στο οποίο προσδένονται οι παράγοντες πήξεως και τα αιμοπετάλια και σχηματίζουν ένα θρόμβο για να δράσει σαν μπάλωμα πάνω από μια επιφάνεια που αιμορραγεί.
neurocirugia.com

## Slide 42: Αυτοκόλλητα σε ιστούς
Ενδεδειγμένα για το κλείσιμο δερματικών τομών συμπεριλαμβανομένων λαπαροσκοπικών τομών, πληγών από τραύματα σε περιοχές χαμηλής δερματικής πίεσης, οι οποίες έχουν εύκολες σε προσέγγιση άκρες.
INDERMILTM αυτοκόλλητο εγκρίνεται από τον ΕΟΦ για κλείσιμο τοπικών τομών δέρματος.
Το Indermil μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με δερματικά ράμματα αλλά όχι να τα αντικαταστήσει.

## Slide 43: Περιγραφή συσκευής
Τα αυτοκόλλητα ιστών είναι αποστειρωμένα.
Αποτελούνται από μονομερή ν - βουτυλίου ή οκτυλ-2-κυανοακρύλιο και παρέχονται στον ασθενή σε μια πλαστική αμπούλα 0.5 g.
Κάθε αμπούλα είναι σφραγισμένη μέσα σε ένα πακέτο ώστε να είναι αποστειρωμένο και το εξωτερικό της.
Παραμένει υγρή μέχρι να εκτεθεί στο νερό ή σε ουσίες που περιέχουν νερό, και αμέσως μετά θεραπεύει (πολυμερίζεται) και σχηματίζει ένα στρώμα που δένεται με την υποκείμενη επιφάνεια.

## Slide 44: Παραδοσιακά προϊόντα για την αντιμετώπιση τραυμάτων
Προστατευτικά και διαπερατά από αέρα:
  Διάφανες Μεμβράνες.
  Αφροί.
  Υδροκολλοειδή ή Υδροτζελ.
  Alginates.
  Απορροφητικοί επίδεσμοι.

## Slide 45: Διαφανείς μεμβράνες
Acu-derm
Bioclusive
Blisterfilm
Polyskin II
Pro-Clude
Op-Site
Opraflex
Tegaderm
Transeal
Transite
Uniflex
Ventex

## Slide 46: Προϊόντα που ελέγχουν τις μολύνσεις - επίδεσμοι για διασφάλιση καθετήρων
Λεπτός επίδεσμος από διάφανη πολυουρεθάνη που παρέχει μια ασπίδα από ιούς/βακτήρια και βοηθάει στη στήριξη του καθετήρα μειώνοντας τις μηχανικές αποκλίσεις.
ia28.s3ra.com

## Slide 47: Διαφανείς μεμβράνες
Πλεονεκτήματα:
  αδιάβροχες και απροσπέλαστες από βακτήρια,
  επιτρέπουν την παρατήρηση του τραύματος και,
  δεν προκαλούν βλάβη στο τραύμα όταν αφαιρείται.
Μειονεκτήματα:
  δεν συνίστανται για τραύματα με εκκρίσεις,
  δε συνίστανται για τραύματα που περιβάλλονται από εύθραυστο δέρμα και,
  δεν προστατεύουν το τραύμα μηχανικά.

## Slide 48: Αφροί
Παραδείγματα
  Allevyn
  Cutinova Foam
  Epilock
  Flexzam
  Hydrasorb
  Lyofoam
  Mitraflex
  Nu-derm
  Polymem
  Tielle
envytrip.info

## Slide 49: Αφροί - υποστηρίγματα πολυουρεθάνης
Ενδείκνυνται σε μη μολυσμένο τραύμα
Πλεονεκτήματα:
  δεν συγκολλούνται,
  δεν τραυματίζουν το περιβάλλον δέρμα,
  μπορούν να απωθήσουν μολυσμένα υλικά,
  μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό πίεση,
  βοηθούν στη μηχανική προστασία του τραύματος,
  διατηρούν ένα υγρό περιβάλλον στο τραύμα,
  διαμορφώσιμοι,
  διαπερατοί από αέριο.

## Slide 50: Υδροκολλοειδή
Σε μορφή υποβοηθημάτων, φύλλου ή ενδιάμεσου κενού για εμφρακτική λειτουργία.
Σχηματίζουν ένα "gel" καθώς απορροφούν νερό από το τραύμα.
Ενδείξεις: μικρές, απομονωμένες κύστες ή ελαφρά έως μέτρια τραύματα με εκκρίσεις.
Πλεονεκτήματα:
  Μη διαπερατά από βακτήρια και άλλους παράγοντες μόλυνσης.
  Επάγουν την αγγειογέννεση και την κοκκοποίηση.
  Χαρακτηρίζονται από περιορισμένη - μέτρια απορρόφηση.
  Δημιουργούν υγρό περιβάλλον.
  Μπορούν να μείνουν στη θέση τους μέχρι και 5 ημέρες.
  Αδιάβροχα.

## Slide 51: Υδροκολλοειδή
  AquaCel
  Comfeel
  Cutinova Hydra
  Duoderm
  Hydrapad
  Intrasite
  J&J Ulcer Dressing
  Procol
  Replicare
  Restore
  Triad
  Ultec

## Slide 52: Hydrogels
Yδρόφιλες μεμβράνες που περιέχουν υποβοηθήματα τύπου γάζας που επιτρέπουν τη μεταφορά νερού, αερίου και CO2 , αλλά αποτρέπουν την αφυδάτωση.
Ενδεικτική χρήση: τραύματα με μεγάλο πάχος και μέτρια παροχέτευση.
Πλεονεκτήματα:
  απαλύνουν το τραύμα,
  συμπληρώνουν τα κενά,
  υψηλά απορροφητικά,
  μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μολυσμένα τραύματα.
Μειονεκτήματα:
  δύσκολα να διατηρηθούν στη θέση τους,
  ενθαρρύνουν την ανάπτυξη gram αρνητικών οργανισμών.

## Slide 53: Hydrogels
  AquaSorb
  Carrington Gel
  Carrasyn-V
  Clear-Site
  Curasol Gel
  Flexderm
  Hydron
  Intrasite Gel
  Solosite
  SAF-Gel
  Transorb
  WounDres
http://vidibiv.eu/s/dressing%20hydrogel

## Slide 54: Κολλώδεις ταινίες gel για αντιμετώπιση ουλών
Αποτελούνται από εύκαμπτο, κολλώδες, ημι-εμφρακτικό φύλο σιλικόνης.
Μειώνουν το κοκκίνισμα των ουλών ώστε να σβήνουν σταδιακά και να μη γίνονται εύκολα αντιληπτά.
Η εφαρμογή τους είναι εύκολη και η ταινία gel μπορεί να πλυθεί και να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.
woundsource.com

## Slide 55: Μεμβράνες αναρρόφησης
Η μεμβράνη είναι ένας βασικός επίδεσμος που μεταμορφώνεται σε ένα μαλακό gel, επιτρέποντας έτσι την επαφή με ολόκληρο το τραύμα.
Αποτελείται από 45% σελουλόζη και 55% κολλαγόνο τύπου Ι.
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 56: Μεμβράνες αναρρόφησης
Η φλεγμονώδης φάση η οποία διαρκεί πολύ στα χρόνια τραύματα συμβάλλει στην έκκριση υψηλών συγκεντρώσεων μεταλλοπρωτεασών (ΜΜPs).
Η πλεονάζουσες MMPs έχουν σαν αποτέλεσμα την διάσπαση των πρωτεϊνών της εξωκυτταρικής μεμβράνης.
Οι πλεονάζουσες MMPs απενεργοποιούν τους αυξητικούς παράγοντες.
Ο συνδυασμός σελουλόζης/κολλαγόνου δεσμεύει περισσότερες MMPs από ότι το κολλαγόνο ή η σελουλόζη.
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 57
Apligraf®: προϊόντα που μοιάζουν με ανθρώπινο δέρμα και αποτελούνται από ζωντανά κύτταρα ανθρώπινου δέρματος
Οργανογένεση
www.scientificbiology.com

## Slide 58: Υποκατάστατα δέρματος
Ζωντανά υποστρώματα δέρματος διπλών στρωμάτων
  Apligraf (γνωστό και ως Graftskin):
    κολλαγόνο από βοειδή (τένοντες) και βιώσιμους ανθρώπινους ινοβλάστες και κερατοειδή κύτταρα.
  Dermagraft:
    ανθρώπινοι νεογνικοί ινοβλάστες που απομονώνονται από νεογνική ακροβυστία (fetal foreskin), εξωκυτταρική μεμβράνη και βιο-απορροφήσιμες ραφές που λειτουργούν σαν πλαίσια στήριξης.

## Slide 59
Ενδεικτικές χρήσεις: κύστες διαβητικών, κύστες:
  νευροπαθοφυσιολογικής αιτιολογίας και κύστες από εγκαύματα.
Μη ενδεικτικές χρήσεις:
  - μολύνσεις,
  - εκτεθειμένο κόκκαλο, μεμβρανώδεις σάκοι και μύες ή τένοντες.
Υποκατάστατα δέρματος

## Slide 60
Ελαστομερή

## Slide 61: Ελαστομερή
Ορισμός – υλικά ικανά να αλλάξουν το μήκος τους με αναστρέψιμο τρόπο, δηλαδή όταν το φορτίο αφαιρείται το υλικό επιστρέφει στις κανονικές διαστάσεις του.
Λαστιχένια μείγματα.
Συνήθως, άμορφα με Tg μικρότερη από θερμοκρασία δωματίου για να επιτρέπουν πλήρη κινητικότητα στην αλυσίδα – η δύναμη επαναφοράς είναι εντροπική.

## Slide 62: Τύποι
Φυσικό και συνθετικό λάστιχο – Thiokol, Bun, Neoprene.
Πολυουρεθάνη.
Σιλικόνη – πολυσιλοξάνη.
Φυσικές πρωτεΐνες – ελαστίνη.

## Slide 63
F
i
b
r
e
R
i
g
i
d
P
l
a
s
t
i
c
F
l
e
x
i
b
l
e
P
l
a
s
t
i
c
E
l
a
s
t
o
m
e
r
S
t
r
e
s
s
N
/
c
m
2
Strain
L
/
L
D
1
0
1
0
1
0
1
0
2
3
4
5
0
1
5
6
Μηχανικές Ιδιότητες
A
B
B.D. Ratner, A.S. Hoffman, Biomaterials Science, 2nd Edition: An Introduction to Materials in Medicine, Elsevier Academic Press, San Diego, 2004.

## Slide 64: Τα ελαστομερή έχουν ιδιότητες που μπορούν να εξηγηθούν με ένα μοντέλο που μοιάζει με αυτά των θερμοσκληραινόμενα και των θερμοπλαστικών – έχουν όλες τις δομές που φαίνονται παρακάτω.
B.D. Ratner, A.S. Hoffman, Biomaterials Science, 2nd Edition: An Introduction to Materials in Medicine, Elsevier Academic Press, San Diego, 2004.

## Slide 65: Αρχές της χημείας των πολυουρεθάνων
Πολυμερή με μεγάλο μοριακό βάρος βασίζονται στη ισοκυανική χημεία.
Τα πολυισοκυανοειδή έχουν τον παρακάτω γενικό τύπο:
R-(N=C=O)n, n= 2-4

## Slide 66: Προσθήκη πυρηνόφιλων αντιδρώντων
Οι πιο σημαντικές αντιδράσεις των ισοκυανικών είναι η δημιουργία παραγώγων καρβαμικού οξέος (7) με την προσθήκη όξινων ατόμων υδρογόνου (6) στο διπλό δεσμό C=N (1).

## Slide 67
Τα μείγματα που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου (8) είναι τα πιο σημαντικά αντιδραστήρια των ισοκυανικών. Προσθέτονται κάτω από ήπιες συνθήκες και σχηματίζουν καρβαμικούς εστέρες (9). Πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αλκοόλες και φαινόλες δείχνουν μειωμένη αντιδραστικότητα με αυτή τη σειρά.
Το όνομα ουρεθάνη που χρησιμοποιείται για την ένωση αιθυλικό καρβαμίδιο, έδωσε το όνομά της σε όλη τη χημεία της πολυουρεθάνης: πολυισοκυανικά και πολυόλες σχηματίζουν πολυουρεθάνες.
B.D. Ratner, A.S. Hoffman, Biomaterials Science, 2nd Edition: An Introduction to Materials in Medicine, Elsevier Academic Press, San Diego, 2004.

## Slide 68: Ενδομοριακοί δεσμοί στα πολυμερή
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 69
Οι περισσότερο πυρινόφιλες πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αμίνες αντιδρούν πιο έντονα με τα ισοκυανικά. Σε αυτή την αντίδραση, σχηματίζεται ουρία.

## Slide 70: Βασικοί δομικοί λίθοι για πολυουρεθάνες - ισοκυανικά
C
H
2
N
C
O
O
C
N
N
C
O
N
C
O
C
H
3
O
C
N
N
C
O
C
H
3
C
H
2
N
C
O
O
C
N
O
C
N
(
C
H
2
)
6
N
C
O
8
0
%
2
0
%
TDI-80
MDI or aromatic polyisocyanate
H12MDI
HDI

## Slide 71: Πολυόλες

## Slide 72: Δομικό μοντέλο πολυουρεθάνης
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 73: Σχηματικό μοντέλο δομής πολυουρεθάνης
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 74: Οι αλληλεπιδράσεις με τα σκληρά τμήματα επηρεάζουν τις μηχανικές ιδιότητες
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 75
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 76
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 77
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 79: Επίδραση μοριακού βάρους της πολυουρεθάνης στις μηχανικές ιδιότητές της
Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

## Slide 80: Βιβλιογραφικές αναφορές
J. Park and R.S. Lakes, Biomaterials an Introduction, 3rd Edition, Springer, New York, 2007. B.D. Ratner, A.S. Hoffman, Biomaterials Science, 2nd Edition: An Introduction to Materials in Medicine, Elsevier Academic Press, San Diego, 2004. Biomaterials, Edited by J.Y. Wang and J.D. Bronzino, CRC Press, Boca Raton, 2007. Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah Materials Science and Engineering - An Introduction, 4th Ed,WD Callister, Jr. www.medgadget.com http://www.medema.co.uk/Skin_Staplers_and_Skin_Staple_Removers~3M_Skin_Staple_Removers~16~235~0.htm www.neurocirugia.com www.ia28.s3ra.com www.envytrip.info http://vidibiv.eu/s/dressing%20hydrogel www.woundsource.com www.scientificbiology.com