## Slide 1
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
fotiadis@uoi.gr
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

## Slide 2: Περιεχόμενα
Φυσιολογία
Διαίρεση του εγκεφάλου
Λοβοί του εγκεφάλου
Λειτουργίες
Νευροεπιστήμες

## Slide 3: Φυσιολογία

## Slide 4: Φυσιολογία
Ο εγκέφαλος αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Αποτελείται από δύο ημισφαίρια τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους από την επιμήκη σχισμή.
Από την κάτω πλευρά εκφύονται οι εγκεφαλικές συζυγίες ή νεύρα και ξεκινά ο νωτιαίος μυελός.
Η άνω και οι πλάγιες επιφάνειες του εγκεφάλου αποτελούν τον εγκεφαλικό φλοιό.
παρεγκεφαλίδα
εγκεφαλικό στέλεχος
Notes: Ο εγκέφαλος μαζί αποτελεί το κέντρο του ανθρώπινου νευρικού συστήματος και μαζί με την παρεγκεφαλίδα και το εγκεφαλικό στέλεχος συντονίζουν τις λειτουργίες του ανθρώπου.

## Slide 5: Φυσιολογία
Οι κύριες περιοχές του εγκεφάλου είναι τρεις:
το εγκεφαλικό στέλεχος, υπεύθυνο για τις σημαντικές λειτουργίες,
η παρεγκεφαλίδα, υπεύθυνη για τη διατήρηση της ισορροπίας και τον συντονισμό των κινήσεων του σώματος,
ο κυρίως εγκέφαλος που αποτελείται από δύο ημισφαίρια που ενώνονται με το μεσολόβιο. Είναι το κέντρο των περισσότερων συνειδητών και νοητικών λειτουργιών.

## Slide 6: Διαίρεση του εγκεφάλου
Τελικός εγκέφαλος
Διάμεσος εγκέφαλος
Μέσος εγκέφαλος
Οπίσθιος εγκέφαλος
Έσχατος εγκέφαλος

## Slide 7: Διαίρεση του εγκεφάλου
Τελικός εγκέφαλος
Αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος και αποτελείται από δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, τους συνδέσμους τους και τις δύο πλάγιες κοιλίες.
Ημισφαίρια: κάθε ημισφαίριο αποτελείται από 4 λοβούς (μετωπιαίος, βρεγματικός, ινιακός, κροταφικός), λευκή ουσία και βασικά γάγγλια.
Σύνδεσμοι των ημισφαιρίων: μεσολόβιο, πρόσθιος σύνδεσμος του εγκεφάλου, σύνδεσμος των ιπποκάμπων, διαφανές διάφραγμα, ψαλίδα.
Ρινικός εγκέφαλος: αποτελείται από μια περιφερική μοίρα (οσφρητικός βολβός, οσφρητική ταινία, οσφρητικό τρίγωνο, οσφρητικές χορδές, πρόσθια διάτρητη ουσία, υπομεσολόβια έλικα, παροσφρητική άλως) και μια κεντρική μοίρα (απιοειδής λοβός και ιπποκάμπειος σχηματισμός).

## Slide 8: Διαίρεση του εγκεφάλου
Διάμεσος εγκέφαλος
Αποτελείται από τους δύο θαλάμους, τον υποθάλαμο, τον επιθάλαμο, τον μεταθάλαμο και την τρίτη κοιλία του εγκεφάλου.
Θάλαμοι: αποτελούν δύο μάζες φαιάς ουσίας ωοειδούς σχήματος.
Υποθάλαμος: αποτελείται από τον ιδίως υποθάλαμο (μαστία, φαιό φύμα, μίσχος υπόφυσης, υπόφυση, οπτικό χίασμα, τελικό πέταλο) και την υποθαλάμια χώρα.
Επιθάλαμος: αποτελείται από το επιθηλιακό πέταλο της τρίτης κοιλίας, την επίφυση, το τρίγωνο της ηνίας και τον οπίσθιο σύνδεσμο του εγκεφάλου
Μεταθάλαμος: απότελείται από το έσω και έξω γονατώδες σώμα.

## Slide 9: Διαίρεση του εγκεφάλου
Μέσος εγκέφαλος
Αποτελείται από το τετράδυμο πέταλο, τα δύο εγκεφαλικά σκέλη και τον υδραγωγό του Sylvius.
Τετράδυμο πέταλο: πέταλο φαιάς ουσίας που αποτελείται από τα πρόσθια και οπίσθια διδύμια και τον άνω και κάτω βραχίονα του τετραδύμου.
Εγκεφαλικά σκέλη: αποτελούν 90 λεπτές αποπεπλατυσμένες ταινίες λευκής ουσίας.

## Slide 10: Διαίρεση του εγκεφάλου
Οπίσθιος εγκέφαλος
Αποτελείται από την γέφυρα, την παρεγκεφαλίδα και την τέταρτη κοιλία του εγκεφάλου.
Γέφυρα: αποπεπλατυσμένο όγκωμα λευκής ουσίας.
Παρεγκεφαλίδα: στο κέντρο εμφανίζει τον σκώληκα και στα πλάγια τα ημισφαίρια της παρεγκεφαλίδας.

## Slide 11: Διαίρεση του εγκεφάλου
Έσχατος εγκέφαλος
Αποτελείται από τον προμήκη μυελό και το κάτω τριτημόριο της τέταρτης κοιλίας.
Προμήκης μυελός: εμφανίζει σχήμα αποπεπλατυσμένου κώνου, προς τα άνω συνδέεται με την γέφυρα και προς τα κάτω με τον νωτιαίο μυελό.
Ο προμήκης μυελός, η γέφυρα και ο μέσος εγκέφαλος αποτελούν το εγκεφαλικό στέλεχος.

## Slide 12: Λοβοί του εγκεφάλου
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χωρίζεται σε τεσσερις λοβούς:
Ινιακός
Μετωπιαίος
Βρεγματικός
Ινιακός
Μετωπιαίος
Κροταφικός
παρεγκεφαλίδα
εγκεφαλικό
στέλεχος
http://mybrainonline.ca

## Slide 13: Λειτουργίες
Μία από τις κύριες λειτουργίες του εγκεφάλου είναι να εξάγει βιολογικά σχετικές πληροφορίες από τις αισθητήριες εισόδους.
Όλες οι πληροφορίες ανιχνεύονται αρχικά από εξειδικευμένους αισθητήρες που προβάλλουν σήματα στον εγκέφαλο.
Οι λειτουργίες του εγκεφάλου εξαρτώνται από την ικανότητα των νευρώνων να μεταδίδουν ηλεκτροχημικά σήματα σε άλλα κύτταρα, και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται κατάλληλα σε ηλεκτροχημικά σήματα που λαμβάνονται από άλλα κύτταρα.

## Slide 14: Λειτουργίες
Κάθε αισθητήριο σύστημα αρχίζει με εξειδικευμένα κύτταρα υποδοχείς όπως:
  οι ειδικοί νευρώνες στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού
  οι ευαίσθητοι στη δόνηση νευρώνες στον κοχλία του αυτιού,
  ή οι ευαίσθητοι σε πίεση νευρώνες στο δέρμα.
Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των νευρώνων, ελέγχονται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ νευροδιαβιβαστών και υποδοχέων που λαμβάνουν χώρα στις συνάψεις.
Οι νευροδιαβιβαστές εκρίνουν βιοχημικές ενώσεις οι οποίες χρησιμεύουν στην μεταβίβαση τις πληροφορίας.

## Slide 15: Λειτουργίες
Περιοχές υπεύθυνες για κάθε λειτουργία
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1: Κίνηση ματιών
2: Υψηλότερες νοητικές λειτουργίες
3: Ομιλία
4: Κίνηση
5: Ακοή
6: Συντονισμός
7: Συνειρμικό κέντρο
8: Όραση
9: Κατανόηση ομιλίας
10: Κέντρο αισθήσεων

## Slide 16: Λειτουργίες
Περιοχές υπεύθυνες για κάθε λειτουργία
Κίνηση ματιών
Υψηλότερες νοητικές λειτουργίες
Κίνηση
Συντονισμός
11: Συναισθήματα
Όραση
Κέντρο αισθήσεων
11
12
12: Σωματοαισθητηριακό κέντρο

## Slide 17: Λειτουργίες
Περιοχές υπεύθυνες για κάθε λειτουργία
13: Όσφρηση
13
Συντονισμός
Υψηλότερες νοητικές λειτουργίες
Συνειρμικό
κέντρο

## Slide 18: Νευροεπιστήμες
Το πεδίο της νευροεπιστήμης (neuroscience) περιλαμβάνει όλες τις προσεγγίσεις που προσπαθούν να κατανοήσουν τον εγκέφαλο και το υπόλοιπο νευρικό σύστημα.
Η πρώτη και παλαιότερη μέθοδος ήταν η ανατομική:
  Oι νευροανατόμοι (neuroanatomists) μελετούν τη δομή του εγκεφάλου και τη μικροσκοπική δομή των νευρώνων και των συστατικών τους (ιδιαίτερα τις συνάψεις).
  Η λειτουργική νευροανατομία (functional neuroanatomy) χρησιμοποιεί ιατρικές τεχνικές απεικόνισης για να συσχετίσει παραλλαγές στην δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου με τις διαφορές στη γνωστική λειτουργία ή τη συμπεριφορά.

## Slide 19: Νευροεπιστήμες
Οι νευροφυσιολόγοι (neurophysiologists) μελετούν τις χημικές, φαρμακευτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του εγκεφάλου.
  Οι λειτουργικές τεχνικές απεικόνισης όπως η λειτουργική μαγνητική τομογραφία (FMRI) χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της δραστηριότητας του εγκεφάλου.
Υπολογιστική Νευροεπιστήμη είναι η μελέτη της λειτουργίας του εγκεφάλου σε σχέση με τις ιδιότητες επεξεργασίας πληροφοριών των δομών που απαρτίζουν το νευρικό σύστημα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι εφαρμογές των γενετικών και γονιδιωματικών τεχνικών για τη μελέτη του εγκεφάλου.

## Slide 20: Μοντελοποίηση ανατομίας

## Slide 21: Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού - MRI
Magnetic Resonance Imaging – MRI
  Μορφή ιατρικής απεικόνισης.
  Παριστά τη σχετική απόκριση συγκεκριμένου πυρήνα (πρωτόνια) στην απορροφούμενη ενέργεια από τα ραδιοκύματα.
  Απεικονίζει την ανατομία.
Διαδικασία λήψης
  Τοποθέτηση εξεταζομένου στο μαγνήτη
  Εκπομπή ραδιοκύματος
  Παύση εκπομπής ραδιοκύματος
  Λήψη σήματος
  Σχηματισμός εικόνας.

## Slide 22: Ανακατασκευή εικόνας
  Μία ακολουθία 2Δ εικόνων μετατρέπεται σε volume δεδομένα .
  Χρησιμοποιώντας τεχνικές ανακατασκευής (rendering) απεικονίζονται τα volume δεδομένα σε μία 3Δ εικόνα.

## Slide 23: Ανακατασκευή εικόνας - Rendering τεχνικές
Mutli-planar rendering
  Η αναπαράσταση μιας τρισδιάστατης δομής σε τρεις διαφορετικές προβολές: στεφανιαία (coronal), εγκάρσια (transverse), οβελιαία (sagittal).
  Ειδικές μέθοδοι προβολής:
    Προβολή μέγιστης φωτεινότητας (maximum intensity projection).
    Προβολή ελάχιστης φωτεινότητας (minimum intensity projection).

## Slide 24: Mutli-planar rendering
Εγκάρσια
Στεφανιαία
Οβελιαία

## Slide 25: Ανακατασκευή εικόνας - Rendering τεχνικές
3D rendering τεχνικές
  Surface rendering:
    Αναπαριστά το 3Δ μοντέλο με τη χρήση ενός συνόλου επιφανειών (surfaces). Κάθε επιφάνεια αποτελείται από σημεία τα οποία έχουν την ίδια τιμή φωτεινότητας.
    Μέθοδοι surface rendering:
      Μέθοδοι που βασίζονται σε περιγράμματα (Contour based).
      Μέθοδοι που βασίζονται σε voxel (Voxel based).
  Volume rendering:
    Εξάγει επιφάνειες από τα volume δεδομένα όπως οι surface rendering τεχνικές αλλά επιπλέον χρησιμοποιεί πολυγωνικά πλέγματα και χρώματα για την καλύτερη αναπαράσταση της ανατομικής δομής.

## Slide 26: Κατάτμηση εικόνας
Υποδιαίρεση της εικόνας στα συστατικά της μέρη ή αντικείμενα.
Το επίπεδο στο οποίο θα σταματήσει η διαδικασία της υποδιαίρεσης εξαρτάται από το πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί.
  Η κατάτμηση θα σταματήσει όταν τα αντικείμενα-περιοχές ενδιαφέροντος έχουν απομονωθεί από την εικόνα.

## Slide 27: Κατάτμηση περιοχών του εγκεφάλου
Linda Marrakchi-Kacem et al., ESMRMB 2009, Antalia, Turky

## Slide 28: Κατάτμηση των ιστών του εγκεφάλου
Φαιά ουσία
Λευκή ουσία
Εγκεφαλονωτιαίο υγρό
Structural Brain Mapping Group, http://dbm.neuro.uni-jena.de/vbm/vbm5-for-spm5/use-of-tissue-priors-experimental/

## Slide 29: Μοντελοποίηση των ινών λευκής ουσίας

## Slide 30: Απεικόνιση τανυστών μοριακής διάχυσης
Η απεικόνιση τανυστών μοριακής διάχυσης είναι μία μη επεμβατική τεχνική η οποία πρόσφατα έχει εμφανιστεί ως μέθοδος αναπαράστασης των ινών της λευκής ουσίας του εγκεφάλου.
  Η μοριακή διάχυση αναφέρεται στην τυχαία, μικροσκοπική κίνηση του ύδατος και άλλων μικρών μορίων σε έναν ιστό.
  Η απεικόνιση διάχυσης γίνεται με εφαρμογή βαθμιδωτών πεδίων σε τουλάχιστον 6 διαφορετικές διευθύνσεις και μία χωρίς την εφαρμογή παλμών διάχυσης.
Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009

## Slide 31: Απεικόνιση τανυστών μοριακής διάχυσης
(0, 0, 0)
(x, 0, 0)
(0, y, 0)
(0, 0, z)
(x, y, 0)
(x, 0, z)
(0, y, z)
Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009

## Slide 32: Υπολογισμός τανυστών μοριακής διάχυσης
H ανισότροπη διάχυση χαρακτηρίζεται από έναν συντελεστή D.
Η αναπαράσταση των τανυστών γίνεται μέσω του ακόλουθου συμμετρικού πίνακα:
Για να καθοριστούν οι βασικές κατευθύνσεις διάχυσης θα πρέπει να γίνει διαγωνοποίηση του πίνακα D.
Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009

## Slide 33: Υπολογισμός τανυστών μοριακής διάχυσης
Η διαγωνοποίηση θα δώσει τρία μη μηδενικά στοιχεία στη διαγώνιο του πίνακα τα οποία αποκαλούνται ιδιοτιμές.
Σε κάθε ιδιοτιμή λ αντιστοιχεί ένα ιδιοδιάνυσμα ν το οποίο προσδιορίζει την κατεύθυνση της διάχυσης.
Το ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη ιδιοτιμή είναι η βασική κατεύθυνση διάχυσης.
Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009

## Slide 34: Υπολογισμός τανυστών μοριακής διάχυσης

## Slide 35: Εξαγόμενη πληροφορία
Fractional Anisotropy
Relative Anisotropy
Volume Ratio
Mean Diffusivity
Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009

## Slide 36: Εξαγόμενη πληροφορία
Fractional Anisotropy
Relative Anisotropy
Volume Ratio
Mean Diffusivity
Right-left
Anterior-posterior
Superior-inferior
Color map

## Slide 37: Μοντελοποίηση λειτουργίας

## Slide 38: Λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού
functional Magnetic Resonance Imaging – fMRI
Αναδεικνύει περιοχές ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια ενός ερεθίσματος ή κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης κάποιας άσκησης.
Η δραστηριότητα του εγκεφάλου αντανακλάται στις τοπικές μεταβολές του μεταβολισμού και των αιμοδυναμικών συνθηκών.
Ο μηχανισμός αντίθεσης που χαρτογραφεί τις αιμοδυναμικές μεταβολές ονομάζεται BOLD (Blood Oxygen Level Dependent).
P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

## Slide 39
Όταν ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεχθεί μία διέγερση...
Η ενέργεια χορηγείται με τη μορφή γλυκόζης και οξυγόνου (το οξυγόνο μεταφέρεται στην αιμοσφαιρίνη).
...ενεργοποιούνται οι νευρώνες του εγκεφάλου. Όταν οι νευρώνες ενεργοποιούνται χρειάζονται ενέργεια.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η οξυ-αιμοσφαιρίνη και να μειώνεται η δεοξυ-αιμοσφαιρίνη.
Κατάσταση ηρεμίας
Κατάσταση ενεργοποίησης
T2*
Σήμα ΜR
Σχηματισμός εικόνας
Η αυξημένη ανάγκη για οξυγόνο αντισταθμίζεται με αύξηση της αιμάτωσης.
Η δεοξυ-αιμοσφαιρίνη έχει παραμαγνητικές ιδιότητες οπότε επηρεάζει το χρόνο T2*, ο οποίος αυξάνεται

## Slide 40: Εντοπισμός περιοχών ενεργοποίησης
Προεπεξεργασία των εικόνων:
  Slice timing
  Διόρθωση κίνησης
  Κανονικοποίηση φωτεινότητας
  Χωρική κανονικοποίηση
  Φιλτράρισμα στο πεδίο του χώρου
  Φιλτράρισμα στο πεδίο του χρόνου
Μοντελοποίηση των χρονοσειρών
P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

## Slide 41
1st 3D volume image
τομές
1
2
3
N
Tth 3D volume image
1
2
3
N
τομές
Volume 1
Ένταση
Χρόνος
1.....T
Χρονοσειρά εικονοστοιχείου
Χρονοσειρές
P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

## Slide 42: Μοντελοποίηση χρονοσειρών
Δεδομένα
GLM
Χρονοσειρά εικονοστοιχείου Nx1
Εύρος αντιδράσεων (magnitude of responses) px1
Design matrix Nxp
Τυχαίο σφάλμα (random error) Nx1
Επιδράσεις ενδιαφέροντος (effects of interest)
Tripoliti et al. , Recent developments in computer methods for fMRI data processing, Eds. Carlos Alexandre Barros de Mello InTech, 2009
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Generalized Linear Models)

## Slide 43: Μοντελοποίηση χρονοσειρών
Data
GLM
Στατιστικό τεστ
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Generalized Linear Models)
Tripoliti et al. , Recent developments in computer methods for fMRI data processing, Eds. Carlos Alexandre Barros de Mello InTech, 2009

## Slide 44: Συνεκτικότητα των περιοχών του εγκεφάλου
Functional connectivity
Effective connectivity
Είδη συνεκτικότητας
P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

## Slide 45: Functional connectivity
Περιγράφει τις χρονικές συσχετίσεις νευρο-φυσιολογικών γεγονότων τα οποία λαμβάνουν χώρα σε χωρικά απομακρυσμένες περιοχές.
Χαρακτηρίζει τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα αλλά δεν καθορίζει τι μεσολαβεί μεταξύ των αλληλεπιδράσεων.
P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

## Slide 46: Effective connectivity
Περιγράφει την επίδραση που ασκεί το ένα νευρικό σύστημα στο άλλο.
Βασίζεται σε δύο μοντέλα:
  Ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο περιγράφει πως συνδέονται τα συστήματα .
  Ένα νευρο-ανατομικό μοντέλο το οποίο περιγράφει ποιες περιοχές των νευρικών συστημάτων συνδέονται.
P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

## Slide 47: Functional connectivity - Δυναμικά αιτιοκρατικά μοντέλα (dynamic causal models)
K.E. Stephan and K.J. Friston. Analyzing effective connectivity with functional magnetic resonance imaging. WIREs Cognitive Sience, 1:446-459, 2010.
Εννοιολογική βάση του δυναμικού αιτιοκρατικού μοντέλου

## Slide 48: Δυναμικά αιτιοκρατικά μοντέλα (dynamic causal models)
Εξισώσεις
  νευρικής κατάστασης (neural state equation)
  μοντέλου αιμοδυναμικής απόκρισης (hemodynamic forward model )
K.E. Stephan and K.J. Friston. Analyzing effective connectivity with functional magnetic resonance imaging. WIREs Cognitive Sience, 1:446-459, 2010.

## Slide 49: Δυναμικά αιτιοκρατικά μοντέλα (dynamic causal models)
Παράδειγμα των νευρικών (neuronal) και αιμοδυναμικών (hemodynamic) παραμέτρων
K.E. Stephan and K.J. Friston. Analyzing effective connectivity with functional magnetic resonance imaging. WIREs Cognitive Sience, 1:446-459, 2010.

## Slide 50: Μοντελοποίηση της αιμάτωσης

## Slide 51: Perfusion MRI
Το ποσοστό του αίματος το οποίο μεταφέρεται στα τριχοειδή ενός ιστού σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή:
  σχετίζεται με το ποσοστό του οξυγόνου και άλλων θρεπτικών συστατικών του ιστού,
  χρησιμοποιείται για να εκφράσει την πυκνότητα της μικρο-αγγειακής κυκλοφορίας στον ιστό.
A.P. Crawley, Basics of diffusion and perfusion MRI, Applied Radiology, vol. 32, no. 4, 2003

## Slide 52: Perfusion MRI – Μέθοδοι
Εξωγενείς
  Έγχυση ενδοαγγειακού σκιαγραφικού μέσου
  Μέτρηση Cerebral Blood Volume (CBV) και Cerebral Blood Flow (CBF)
  Dynamic Susceptibility Contrast (DSC)
Ενδογενείς
  Παρακολούθηση συγκεκριμένου τύπου ροής
  Μέτρηση CBF
  Arterial Spin Labeling - ASL
A.P. Crawley, Basics of diffusion and perfusion MRI, Applied Radiology, vol. 32, no. 4, 2003

## Slide 53: Υπολογισμός CBF, CBV & transit time
J.R. Petrella and J.M. Provenzale, MR Perfusion Imaging of the Brain Techniques and Applications, AJR vol. 175, pp. 207-219, 2000

## Slide 54: Arterial Spin Labeling-ASL
1. Το εισρέον αρτηριακό αίμα λόγω της αναστροφής της μαγνήτισης
2. Λήψη της tag εικόνας
tag image
3. Επανάληψη πειράματος χωρίς tag
4. Λήψης της control εικόνας - control
image
Arterial Spin Labeling http://www.umich.edu/~fmri/asl.html

## Slide 55: Μοντελοποίηση & πεπερασμένα στοιχεία

## Slide 56: Μοντελοποίηση & πεπερασμένα στοιχεία
Χρήση πεπερασμένων στοιχείων και μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης για τη μοντελοποίηση:
  των μηχανικών ιδιοτήτων των ιστών,
  των δυναμικών (potentials) που δέχεται το κρανίο και ο εγκέφαλος,
  της ανατομίας του κρανίου και του εντοπισμού του εγκεφάλου (brain localization).
Finite Element Model of the human head. Developed by Dr Svein Kleiven, KTH. Software: LSDYNA by courtesy of ERAB, Sweden.

## Slide 57: Μοντελοποίηση & πεπερασμένα στοιχεία
Λευκή ουσία
Φαιά ουσία
Εγκεφαλονωτιαίο υγρό
Δέρμα
Κρανίο
Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων (Volume conductor Finite Element mesh generation)
Τανυστές αγωγιμότητας του κρανίου (The modeled conductivity tensors of the skull)
Εγκεφαλονωτιαίο υγρό
Κρανίο
C.H. Wolters et al. / NeuroImage 30 (2006) 813– 826

## Slide 58: Βιβλιογραφία
C.H. Wolters et al. / NeuroImage 30 (2006) 813– 826.
A.P. Crawley, Basics of diffusion and perfusion MRI, Applied Radiology, 2003.
K.E. Stephan and K.J. Friston. Analyzing effective connectivity with functional magnetic resonance imaging. WIREs Cognitive Sience, 2010.
P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001.
Tripoliti et al. , Recent developments in computer methods for fMRI data processing, Eds. Carlos Alexandre Barros de Mello InTech, 2009.
Hu, Grossberg and Mageras, Survey of Recent Volumetric Medical Image Segmentation Techniques, Eds. Carlos Alexandre Barros de Mello InTech, 2009.
Linda Marrakchi-Kacem et al., ESMRMB 2009, Antalia, Turky.
Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009.