## Slide 1
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
fotiadis@uoi.gr
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

## Slide 2
Εισαγωγή στη Μηχανική και Εμβιομηχανική
Δύναμη, Τριβή και Ροπή
Ταχύτητα και Επιτάχυνση
Μηχανική Ενέργεια, Έργο και Ισχύς
Ορμή, Στροφορμή και Ροπή αδράνειας
Κίνηση στο επίπεδο
Περιστροφική κίνηση
Θεματικές ενότητες

## Slide 3
Η μηχανική είναι ο κλάδος της φυσικής και ασχολείται με την κίνηση και την παραμόρφωση σωμάτων που υπόκεινται σε μηχανικές διαταραχές ή φορτία.
Ο όρος «μηχανική» εισήχθηκε από τον Galileo (1564-1642) για να περιγράψει τη δύναμη, την κίνηση και την αντοχή των υλικών.
Ο όρος αυτός επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει τη μελέτη όλων των ειδών τις κινήσεις των δυναμικών συστημάτων.
Στον Galileo οφείλονται οι πρώτες βασικές αναλύσεις και πειράματα στη δυναμική, ενώ στον Newton η διατύπωση των νόμων της κίνησης και της βαρύτητας.
Μηχανική

## Slide 4
Η εφαρμοσμένη μηχανική (applied mechanics) αποτελεί τον κλάδο της μηχανικής που ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάλυση των μηχανικών συστημάτων.
Το ευρύ πεδίο της εφαρμοσμένης μηχανικής χωρίζεται σε:
  μηχανική του στερεού σώματος (rigid body mechanics),
  μηχανική του παραμορφώσιμου σώματος (deformable body mechanics),
  μηχανική των ρευστών (fluid mechanics).
Μηχανική

## Slide 5
Τα υλικά από τα οποία συντίθενται τα σώματα διακρίνονται: σε στερεά (solids) και ρευστά (fluids).
Τα στερεά χωρίζονται στα απολύτως στερεά (rigid bodies) και τα παραμορφώσιμα (deformable bodies).
Μηχανική

## Slide 6
Η μηχανική του στερεού σώματος περιλαμβάνει:
  τη στατική (statics), που αναλύει και περιγράφει τις δυνάμεων που τείνουν να προκαλέσουν κίνηση και
  τη δυναμική (dynamics) με δύο υποκατηγορίες:
    την κινηματική (kinematics), που περιγράφει τη γεωμετρία της κίνησης στο χρόνο και
    την κινητική(kinetics) που ενσωματώνει στις αναλύσεις της κινηματικής τα αποτελέσματα των δυνάμεων και των ροπών που προκαλούν την κίνηση.
Στην πραγματικότητα όλα τα σώματα παραμορφώνονται υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων.
Σε πολλές περιπτώσεις η παραμόρφωση είναι αμελητέα και τα σώματα θεωρούνται ως απολύτως στερεά, γεγονός που απλουστεύει τη μελέτη της συμπεριφοράς τους.
Μηχανική στερεού

## Slide 7
Η μηχανική του παραμορφώσιμου σώματος ασχολείται με τη μελέτη της σχέσης μεταξύ των εξωτερικών δράσεων και των αποτελεσμάτων που αυτές προκαλούν στο εσωτερικό του σώματος και
υποδιαιρείται στη μηχανική:
  των ελαστικών (elastic) σωμάτων (οι παραμορφώσεις αίρονται με την άρση των δυνάμεων που τις προκάλεσαν).
  των πλαστικών (plastic) σωμάτων (παραμένουν παραμορφώσεις και μετά την άρση των δυνάμεων που τις προκάλεσαν).
  των ιξωδοελαστικών (viscoelastic) υλικών (εμφανίζουν τόσο ιδιότητες στερεού όσο και ρευστού. Ο όρος ιξώδες (viscosity) περιγράφει την αντίσταση του ρευστού στη ροή).
Μηχανική παραμορφώσιμου

## Slide 8
Η μηχανική των ρευστών ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς των ρευστών υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων.
Σε αντίθεση με τα στερεά, η συνεχής εφαρμογή δύναμης σε ένα ρευστό σώμα θα προκαλέσει συνεχή παραμόρφωση (ροή, flow).
Τα ρευστά είναι πρακτικά ασυμπίεστα (incompressible) λόγω των απωθητικών δυνάμεων που ενεργούν μεταξύ των μορίων όταν αυτά αναγκάζονται να πλησιάσουν μεταξύ τους.
Τα πραγματικά ρευστά έχουν ιξώδες, δηλαδή την ιδιότητα να ανθίστανται σε διατμητικές τάσεις. Τα ιδανικά ρευστά έχουν μηδενικό ιξώδες.
Μηχανική ρευστών

## Slide 9
Στη μηχανική του στερεού σώματος οι βασικές έννοιες είναι:
  η μάζα,
  η δύναμη,
  η τριβή.
Στη μηχανική του παραμορφώσιμου σώματος κυριαρχούν οι έννοιες:
  η τάση,
  η παραμόρφωση,
  η ελαστικότητα.
Στη μηχανική των ρευστών οι θεμελιώδεις έννοιες είναι:
  η πυκνότητα,
  η πίεση,
  το ιξώδες.
Βασικές έννοιες μηχανικής

## Slide 10
Η εμβιομηχανική αποτελεί τον κλάδο της μηχανικής που ασχολείται με την εφαρμογή των αρχών της στο ανθρώπινο σώμα, σε κίνηση και σε κατάσταση ηρεμίας, π.χ.:
  αρχές στατικής, για την ανάλυση των δυνάμεων στις αρθρώσεις και στους μύες του μυοσκελετικού συστήματος,
  αρχές δυναμικής, για την περιγραφή της κίνησης στη μηχανική της άθλησης,
  αρχές της μηχανικής του παραμορφώσιμου σώματος, για την ανάπτυξη των καταστατικών εξισώσεων των βιολογικών υλικών και τη μελέτη των υπερστατικών συστημάτων,
  αρχές της ρευστομηχανικής (fluid mechanics), για την μελέτη της ροής του αίματος στο κυκλοφοριακό σύστημα και της ροής του αέρα στους πνεύμονες.
Η εμβιομηχανική συνδυάζει το πεδίο της εφαρμοσμένης μηχανικής με τα πεδία της βιολογίας και της φυσιολογίας.
Εμβιομηχανική

## Slide 11
Η ανάπτυξη της εμβιομηχανικής έχει συμβάλλει στην κατανόηση πολλών φυσιολογικών (και παθολογικών) λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος μέσα από την ανάλυση:
  του μυοσκελετικού (musculoskeletal) συστήματος,
  της ροής του αίματος στη μικροκυκλοφορία,
  της ροής του αέρα στους πνεύμονες,
  της ανάπτυξης και διάπλασης των οστών,
  της βάδισης,
  της λειτουργίας των διάφορων οργάνων, κ.α.
Εμβιομηχανική

## Slide 12
Τα προβλήματα της εμβιομηχανικής είναι πολύπλοκα τόσο ως προς τη μαθηματική τους περιγραφή όσο και ως προς τη διατύπωση των καταστατικών νόμων που διέπουν τη συμπεριφορά των βιολογικών υλικών.
Η προσέγγιση των προβλημάτων αυτών είναι σκόπιμο να γίνεται με την υιοθέτηση αρχικά απλών μοντέλων που συνεχώς θα βελτιώνονται με βάση τα πειραματικά δεδομένα.
Η επανάληψη της διαδικασίας μοντελοποίησης του πραγματικού προβλήματος πρέπει να συνεχίζεται μέχρι να προκύψει μια ανεκτή προσέγγιση της πραγματικής συμπεριφοράς του βιολογικού συστήματος.
Προβλήματα εμβιομηχανικής

## Slide 13
Τα βήματα αντιμετώπισης ενός προβλήματος της εμβιομηχανικής προτείνονται να είναι τα ακόλουθα:
  α) επιλογή του φυσικού συστήματος
  β) προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του (φυσικών και γεωμετρικών)
  γ) παραδοχές απλούστευσής του
  δ) εξομοίωσή του με μηχανικό σύστημα
  ε) εφαρμογή των αρχών της μηχανικής για τη μαθηματική του περιγραφή
  σ) επίλυση του προβλήματος
  ζ) σύγκριση των αποτελεσμάτων με πειραματικά δεδομένα.
Προβλήματα εμβιομηχανικής

## Slide 14
Η εφαρμοσμένη μηχανική βασίζεται στη Νευτώνεια μηχανική στην οποία οι βασικές έννοιες είναι:
  το μήκος,
  ο χρόνος, και
  η μάζα.
Οι έννοιες αυτές είναι απόλυτες έννοιες γιατί είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Οι υπόλοιπες σημαντικές έννοιες της μηχανικής (όπως η δύναμη, η ροπή, η ταχύτητα, η επιτάχυνση, το έργο, η ενέργεια, η ορμή, η ισχύς, κ.α.) προσδιορίζονται από τις παραπάνω βασικές έννοιες.
Βασικές έννοιες μηχανικής

## Slide 15
Το Καρτεσιανό ή ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων
Για να οριστεί η θέση ενός σώματος στο χώρο είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα σύστημα αναφοράς (σύστημα συντεταγμένων).
Tο Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων αποτελείται από ένα σύνολο τριών κάθετων μεταξύ τους αξόνων.
Βασικές έννοιες μηχανικής
Η θέση ενός σημείου Ρ στο σύστημα αυτό ορίζεται από τρεις αριθμούς ή συντεταγμένες x, y, z.

## Slide 16
Το Καρτεσιανό ή ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων
Ένα διανυσματικό μέγεθος μπορεί επίσης να οριστεί από τις τρεις συνιστώσες του ως προς τους άξονες συντεταγμένων:
      όπου x, y, z οι συντεταγμένες του P(rx=x, ry=y, rz=z).
Βασικές έννοιες μηχανικής
٫

## Slide 17
Το Διεθνές Συστήμα Μονάδων (International System of Units, SI)
Στο SI οι απόλυτες μονάδες του μήκους, του χρόνου και της μάζας είναι: μήκος (meter, m), χρόνος (second, s), μάζα (kilogram, kg).
Η σχέση μεταξύ των απόλυτων και παράγωγων εννοιών είναι:
Βασικές έννοιες μηχανικής
Επιφάνεια | m2 | 
Όγκος | m3 | 
Ταχύτητα | m/s | 
Επιτάχυνση | m/s2 | 
Δύναμη | kg•m/s2 | Newton (N)
Πίεση και Τάση | N/m2 | Pascal (Pa)
Ροπή | N•m | 
Έργο και Ενέργεια | N•m | Joule (J)
Ισχύς | J/s | Watt (W)

## Slide 18
Το υλικό σημείο
Μια κυρίαρχη έννοια στη μηχανική είναι αυτή του υλικού σημείου (particle), το οποίο έχει μάζα, αλλά όχι διαστάσεις.
Στην πραγματικότητα είναι ιδανική θεώρηση αλλά χρήσιμη έννοια για τους σκοπούς της μηχανικής.
Η θέση ενός σημείου στο χώρο ως προς την αρχή των συντεταγμένων, ορίζεται από το διάνυσμα r, που ονομάζεται διάνυσμα θέσης.
Στο καρτεσιανό σύστημα:
Βασικές έννοιες μηχανικής

## Slide 19
Η δύναμη μπορεί να οριστεί ως μηχανική διατάραξη ή φορτίο.
Όταν μια δύναμη ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί σ’ αυτό παραμόρφωση ή μεταβάλλει την κινητική του κατάσταση ή και τα δύο.
Η δύναμη (F) είναι διανυσματικό μέγεθος και περιγράφεται από το μέτρο, τη διεύθυνση και τη φορά:
Δύναμη

## Slide 20
Όταν μια δύναμη ενεργεί στην κάθετη διεύθυνση μιας επιφάνειας λέγεται ορθή-κάθετη δύναμη (normal force), ενώ όταν ενεργεί στη διεύθυνση της εφαπτομένης της επιφάνειας λέγεται εφαπτομενική δύναμη (tangential force).
Μια δύναμη λοξής διεύθυνσης μπορεί να αναλυθεί στην κάθετη (Fn) και την εφαπτομενική (Ft) συνιστώσα της:
Δύναμη

## Slide 21
Οι δυνάμεις διακρίνονται σε:
  Δυνάμεις εφελκυσμού (tensile), που τείνουν να επιμηκύνουν ένα σώμα.
  Δυνάμεις θλίψης (compressive), που τείνουν να συρρικνώσουν ένα σώμα.
Κάποια υλικά μπορούν να καταπονηθούν μόνο σε δυνάμεις εφελκυσμού, π.χ. σκοινιά, καλώδια, ή σε βιολογικά συστήματα οι μύες που συστέλλονται για να παράγουν δυνάμεις εφελκυσμού που ελκύουν τα οστά στα οποία είναι προσκολλημένοι.
Δύναμη
Δύναμη εφελκυσμού
Δύναμη θλίψης

## Slide 22
Οι δυνάμεις που επενεργούν σε ένα σώμα μπορεί να είναι:
  α) συγγραμμικές (collinear),
  β) παράλληλες (parallel),
  γ) κάθετες (orthogonal),
  δ) λοξές (inclined), ή
  ε) να συμβάλουν σε κοινό σημείο (concurrent).
Δύναμη

## Slide 23
Οι δυνάμεις τριβής (friction) αναπτύσσονται όταν δύο επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή ολισθαίνουν ή τείνουν να ολισθήσουν η μια πάνω στην άλλη.
Η τριβή αποτελεί την αντίσταση ενός σώματος στην κίνηση λόγω της αλληλεπίδρασης του σώματος με το περιβάλλον του.
Η τριβή διαχωρίζεται σε:
  Στατική τριβή (static friction), αναπτύσσεται λόγω εφαρμογής δυνάμεων όταν το σώμα είναι ακίνητο.
  κινητική ή δυναμική τριβή( kinetic or dynamic friction), αναπτύσσεται λόγω εφαρμογής δυνάμεων όταν το σώμα είναι σε κίνηση.
Τριβή

## Slide 24
Αν ασκήσουμε στο σώμα μια οριζόντια δύναμη (F) θα προκληθεί μία αντίθετη δύναμη τριβής (f) μεταξύ του σώματος και της επιφάνειας. Η δύναμη αυτή είναι η στατική τριβή.
Όσο το κιβώτιο παραμένει σε κατάσταση στατικής ισορροπίας, το μέτρο της δύναμης τριβής f είναι ίσο με το μέτρο της δύναμης F.
Τριβή
Ένα σώμα που εδράζεται πάνω σε μια επιφάνεια ασκεί σε αυτή ορθή δύναμη (W) ίση με το βάρος του.
Από τον 3ο νόμο του Νεύτωνα, η επιφάνεια ασκεί μία ίση και αντίθετη δύναμη (Ν = ̶ W) επί του σώματος.

## Slide 25
Αν το μέτρο της δύναμης F αυξηθεί, το σώμα σταδιακά θα μπει σε κίνηση και θα αρχίσει να ολισθαίνει επί της επιφάνειας.
Τη στιγμή πριν ακριβώς την ολίσθηση, το μέτρο της τριβής f, λαμβάνει τη μέγιστη τιμή:
=
όπου μs ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ των τριβομένων επιφανειών,
το βάρος και η αντίδραση της επιφάνειας.
Για να τεθεί σε κίνηση το σώμα θα πρέπει η εφαρμοζόμενη δύναμη να υπερνικήσει τη μέγιστη τιμή της στατικής τριβής:
Τριβή

## Slide 26
Όταν το σώμα τεθεί σε κίνηση η στατική τριβή αντικαθίσταται από την κινητική τριβή η οποία προκαλεί την αντίσταση στην κίνηση.
Η κινητική τριβή περιγράφεται από τη δύναμη με μέτρο:
όπου είναι πλέον ο συντελεστής κινητικής τριβής.
Γενικά ισχύει ότι
Τριβή

## Slide 27
Συντελεστές τριβής για διάφορα υλικά που έρχονται σε επαφή.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή του συντελεστή τριβής για την περίπτωση χόνδρου-χόνδρου είναι πολύ μικρότερη από τις άλλες περιπτώσεις.
Αυτό οφείλεται στο ότι η επιφάνεια επαφής λιπαίνεται με αρθρικό υγρό που ενεργεί ως λιπαντικό, μειώνοντας υπερβολικά την τριβή.
Τριβή
Επιφάνειες σε επαφή | Συντελεστής τριβής
Ξύλο-Ξύλο | 0.25-0.50
Μέταλλο-Μέταλλο | 0.30-0.80
Πλαστικό-Πλαστικό | 0.10-0.30
Μέταλλο-Πλαστικό | 0.10-0.20
Ελαστικό-Κεραμικό | 0.20-0.40
Ελαστικό-Σκυρόδεμα | 0.60-0.70
Ελαστικό-Ξύλο | 0.70-0.75
Οστό-Μέταλλο | 0.10-0.20
Χόνδρος-Χόνδρος | 0.001-0.002

## Slide 28
Μία δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει σ’ αυτό μεταφορά, περιστροφή και παραμόρφωση. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το πώς ασκείται η δύναμη και από το πώς στηρίζεται το αντικείμενο.
Η ροπή σχετίζεται με τη δράση μιας δύναμης σε ένα σώμα και μπορεί να είναι: περιστροφική (ροπή στρέψης, torque moment) ή καμπτική (ροπή κάμψης, bending moment). Ο μαθηματικός ορισμός τους είναι ίδιος.
Ροπή
(α) Ροπή στρέψης
(β) Ροπή κάμψης

## Slide 29
Η ροπή είναι διανυσματικό μέγεθος. Το μέτρο της ροπής μιας δύναμης ως προς ένα σημείο είναι ίσο με το γινόμενο του μέτρου της δύναμης επί τη μικρότερη απόσταση του σημείου από το φορέα της.
Το διάνυσμα της ροπής είναι κάθετο στο επίπεδο που ορίζεται από το σημείο και το φορέα της δύναμης και η κατεύθυνσή του ορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού.
Ροπή

## Slide 30
Τα διανύσματα της ροπής και της δύναμης στο Καρτεσιανό σύστημα ορίζονται από τις συνιστώσες τους , , και , , .
Το διάνυσμα της ροπής μιας δύναμης F ως προς ένα σημείο Ο δίνεται από το εξωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων r και F (r το διάνυσμα θέσης ενός σημείου του φορέα της δύναμης από το Ο):
  Μ = r F
όπου r = i + j +zk, F = i + j + k
Ροπή

## Slide 31
Για να βρίσκεται σε ισορροπία ένα σώμα υπό την επίδραση δυνάμεων θα πρέπει:
  το άθροισμα των συνιστωσών των δυνάμεων ως προς τους άξονες συντεταγμένων να είναι μηδέν, και
  οι αντίστοιχες συνιστώσες των ροπών τους ως προς κάθε σημείο του χώρου (ή ως προς τους τρεις άξονες συντεταγμένων) να είναι ίσες με το μηδέν.
Δηλαδή
Ροπή

## Slide 32
Η κινηματική είναι ο κλάδος της δυναμικής που έχει ως αντικείμενο τη σχέση μεταξύ των διανυσμάτων: θέσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης.
Στο καρτεσιανό σύστημα αναφοράς, η θέση (r) ενός σημείου του σώματος με το χρόνο (t) είναι:
Ταχύτητα
Το οριακό διάνυσμα:
λέγεται ταχύτητα του υλικού σημείου στη θέση P. To διάνυσμα v έχει τη διεύθυνση της εφαπτομένης t στο P.

## Slide 33
Η ταχύτητα v είναι η παράγωγος του διανύσματος θέσης r και είναι η στιγμιαία ταχύτητα ενός σημείου P τη χρονική στιγμή t.
Το μέτρο της ταχύτητας υπολογίζεται ως:
  όπου s συμβολίζει το τόξο κατά μήκος της τροχιάς από κάποια αρχή μέχρι το P.
Το διάνυσμα της ταχύτητας έχει τη διεύθυνση της εφαπτομένης της τροχιάς στο P.
Ταχύτητα
v ==

## Slide 34
Η επιτάχυνση α δηλώνει τη στιγμιαία μεταβολή της ταχύτητας v:
Η επιτάχυνση είναι διανυσματικό μέγεθος, επομένως εμφανίζεται όταν μεταβάλλεται είτε το μέτρο της ταχύτητας (το σώμα κινείται γρηγορότερα ή αργότερα) είτε η φορά της ταχύτητας (το σώμα αλλάζει κατεύθυνση).
Σύμφωνα με την αρχή της αδράνειας, η ταχύτητα ενός σώματος που δεν δέχεται καμιά επίδραση παραμένει σταθερή.
Επιτάχυνση

## Slide 35
Ο όρος ενέργεια (energy) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δυνατότητα ενός συστήματος να επιτελέσει έργο επί ενός άλλου συστήματος.
Η ενέργεια είναι βαθμωτό μέγεθος.
Η ενέργεια μπορεί να πάρει πολλές μορφές: μηχανική, θερμική, χημική, πυρηνική, κ. ά.
Μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο SI είναι το Joule (J).
Ενέργεια

## Slide 36
Μια δύναμη μπορεί να είναι συντηρητική (conservative) ή μη-συντηρητική (non-conservative).
Στις συντηρητικές δυνάμεις το έργο που επιτελείται για να μετακινηθεί ένα αντικείμενο μεταξύ δύο θέσεων είναι ανεξάρτητο του ακολουθούμενου δρόμου.
Το έργο στις συντηρητικές δυνάμεις ανταλλάσσεται μεταξύ κινητικής και δυναμικής ενέργειας με τέτοιο τρόπο ώστε η συνολική μηχανική ενέργεια να παραμένει σταθερή κατά την κίνηση.
Ένα τυπικό παράδειγμα συντηρητικής δύναμης είναι η βαρύτητα.
Ενέργεια

## Slide 37
Οι μη συντηρητικές δυνάμεις σπαταλούν ενέργεια σε θερμότητα.
Λόγω των απωλειών, σε μια κλειστή διαδρομή το σύστημα δεν επανέρχεται στην αρχική κατάσταση.
Ένα τυπικό παράδειγμα μη συντηρητικής δύναμης είναι η δύναμη της τριβής.
Ενέργεια

## Slide 38
Η μηχανική ενέργεια διακρίνεται σε δυναμική και κινητική.
Η δυναμική ενέργεια είναι το μέτρο της δυνατότητας σώματος να εκτελέσει έργο δυνάμει:
  της θέσης του, π.χ. ένα υπερυψωμένο βάρος,
  της παραμόρφωσής του, π.χ. ένα τεντωμένο ελατήριο.
Η κινητική ενέργεια είναι το μέτρο της δυνατότητας ενός σώματος να παράγει έργο δυνάμει της κίνησής του.
Το έργο που απαιτείται για τη μετακίνηση ενός αντικειμένου από τη θέση 1 στη θέση 2, (είναι ίσο με τη μεταβολή της κινητικής του ενέργειας, δηλαδή:
Μηχανική Ενέργεια
.

## Slide 39
Μια δύναμη που ενεργεί σε ένα σώμα λέμε ότι επιτελεί έργο, αν το σώμα υπόκειται σε μετατόπιση και το διάνυσμα της δύναμης έχει μη μηδενική συνιστώσα στη διεύθυνση της μετατόπισης.
Αν η διεύθυνση της συνιστώσας έχει την ίδια φορά με το διάνυσμα της μετατόπισης το έργο είναι θετικό, ενώ στην αντίθετη περίπτωση το έργο είναι αρνητικό.
Αν η συνιστώσα της δύναμης είναι κάθετη στο διάνυσμα μετατόπισης, τότε η δύναμη αυτή επιτελεί μηδενικό έργο.
Το έργο εκφράζει την ποσότητα της ενέργειας που παράγεται ή καταναλώνεται από ένα σώμα κατά τη διάρκεια μιας μεταβολής στην κινητική του κατάσταση και μετριέται σε Joule (J).
Έργο

## Slide 40
Η μαθηματική διατύπωση του έργου είναι:
όπου το διάνυσμα της δύναμης και s το διάνυσμα της μετατόπισης.
Αν η δύναμη σχηματίζει γωνία θ με τη μετατόπιση,
Στο καρτεσιανό σύστημα η γενικευμένη μορφή έργου είναι:
όπου Δ είναι η μετατόπιση του σημείου εφαρμογής της δύναμης.
Έργο
W =
W =
W = + +

## Slide 41
Η ισχύς (power) ορίζεται ως η χρονική μεταβολή του έργου, δηλαδή το ποσό της ενέργειας που καταναλώνεται στη μονάδα του χρόνου.
Η ισχύς περιγράφεται από την εξίσωση:
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ισχύος όπως μηχανική, θερμική, ηλεκτρική, υδραυλική.
Η ισχύς είναι βαθμωτό μέγεθος και η μονάδα μέτρησης στο σύστημα SI είναι το Watt (J/s).
Ισχύς
=

## Slide 42
Έργο παράγουν τόσο οι δυνάμεις όσο και οι ροπές που ενεργούν σε ένα σώμα και είναι ίσο με το αίτιο που προκαλεί το έργο επί το προκαλούμενο αποτέλεσμα.
Η μηχανική ισχύς που προσδίδεται σε ένα σώμα που κινείται σε γραμμική, μεταφορική κίνηση ισούται με το γινόμενο της ταχύτητας επί τη δύναμη που ενεργεί σε αυτό:
Αντίστοιχα, η μηχανική ισχύς που προσδίδεται σε ένα σώμα που εκτελεί περιστροφική κίνηση ισούται με το γινόμενο της γωνιακής ταχύτητας του επί τη ροπή:
Μηχανική Ισχύς
Μ

## Slide 43
Η ορμή p (momentum) ορίζεται ως το γινόμενο της μάζας του σώματος επί την ταχύτητά (v) του:
Η ορμή είναι διανυσματικό μέγεθος και έχει φορά και διεύθυνση ίδια με αυτή της ταχύτητας.
Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο SI είναι το kg m/s.
Ορμή
v
m
p

## Slide 44
Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα, η συνολική δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα ισούται με τον ρυθμό μεταβολής της ορμής του (για m=σταθερή):
Η παραπάνω εξίσωση εκφράζει το θεώρημα μεταβολής της ορμής.
Η ορμή ενός συστήματος σωμάτων ορίζεται ως το διανυσματικό άθροισμα των επιμέρους ορμών κάθε σώματος:
Ορμή
Σ

## Slide 45
Όταν το διανυσματικό άθροισμα των εξωτερικών δυνάμεων ενός συστήματος ισούται με μηδέν (απομονωμένο σύστημα), η ορμή του συστήματος παραμένει σταθερή.
Για δύο σώματα που αλληλεπιδρούν, από τον 3ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε:
H παραπάνω σχέση εκφράζει την αρχή διατήρησης της ορμής δηλαδή η συνολική ορμή των σωμάτων 1 και 2 παραμένει σταθερή.
Διατήρηση Ορμής
(σταθερό διάνυσμα)

## Slide 46
Στροφορμή
Το διανυσματικό γινόμενο της ορμής, mv, με το διάνυσμα θέσης r, λέγεται στροφορμή (moment of momentum) και μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της κίνησης με το χρόνο:
όπου Μ είναι η ροπή της δύναμης F ως προς την αρχή του συστήματος αναφοράς.
Η παραπάνω σχέση εκφράζει την αρχή μεταβολής της στροφορμής.
Αν F=0 ή F=λr (κεντρική δύναμη) τότε:
Η σχέση αυτή εκφράζει την αρχή διατήρησης της στροφορμής.

## Slide 47
H ροπή αδρανείας (moment of inertia), I, είναι μια οντότητα που χαρακτηρίζει τη διασπορά των σωματίων ενός συστήματος. Για ένα σωμάτιο μάζας m η I ως προς έναν άξονα δίνεται από τη σχέση:
  όπου r η μικρότερη απόσταση του σωματίου από τον άξονα.
Κατ’ αναλογία, για ένα σύστημα n-σωματίων έχουμε:
Όπoυ n η μάζα και η απόσταση κάθε σωματιδίου από τον άξονα περιστροφής.
Ροπή αδράνειας
,

## Slide 48
Η ροπή αδράνειας στην περιστροφική κίνηση έχει το ρόλο της μάζας στη μεταφορική κίνηση.
Η φυσική της σημασία: δηλώνει την ικανότητα που έχουν τα σώματα να αντιστέκονται σε μεταβολές της περιστροφικής τους κατάστασης.
Κατ’ αντιστοιχία με την αδράνεια στη μεταφορική κίνηση, όσο μεγαλύτερη ροπή αδράνειας έχει ένα σώμα, τόσο δυσκολότερα περιστρέφεται.
Η μονάδα μέτρησης της ροπής αδράνειας στο SI είναι το kg m2.
Ροπή αδράνειας

## Slide 49
Θεώρημα του Steiner:
Έστω Ι η ροπή αδράνειας ενός συστήματος σωματίων ως προς άξονα Ο-ο και η ροπή αδρανείας του ως προς άξονα παράλληλο του Ο-ο και διερχόμενο από το κέντρο μάζας του συστήματος. Αν b είναι η απόσταση μεταξύ των δύο αξόνων και m είναι η μάζα του συστήματος θα έχουμε:
O πιο απλός τύπος κίνησης στερεού σώματος, εκτός της μεταφοράς, είναι εκείνος κατά τον οποίο το σώμα υποχρεώνεται να περιστραφεί περί έναν άξονα, π.χ. τον z-άξονα:
Η ταχύτητα του i-σωματίου είναι:
Ροπή αδράνειας
.
όπου ω είναι η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής.

## Slide 50
Η κινητική ενέργεια της περιστροφής του σώματος είναι:
Η στροφορμή του i-σωματίου ως προς άξονα περιστροφής είναι και η z-συνιστώσα της είναι:
Η συνολική z-συνιστώσα της στροφορμής δίνεται από την έκφραση:
Ροπή αδράνειας
όπου Μ η συνολική ροπή των εξωτερικών δυνάμεων ως προς τον άξονα περιστροφής.

## Slide 51
Η δυναμική έχει ως αντικείμενο μελέτης την κίνηση των σωμάτων και τη σχέση της με το αίτιο που προκαλεί τη μεταβολή της.
Εξετάζει την κίνηση του υλικού σημείου, συστήματος υλικών σημείων και στερεών σωμάτων με βασικές έννοιες όπως:
Ένας κλάδος της δυναμικής με εφαρμογές στην εμβιομηχανική είναι αυτός της κινησιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη της κίνησης του ανθρωπίνου σώματος.
Κίνηση
  ταχύτητα (velocity)
  επιτάχυνση (acceleration)
  ροπή (moment)
  έργο (work)
  ενέργεια (energy)
  ορμή (momentum)
  στροφορμή (moment of momentum)
  ισχύς (power)

## Slide 52
Η κίνηση ενός σώματος διακρίνεται σε:
  Μεταφορική ή γραμμική (translational or linear), όταν όλα τα σημεία του σώματος διανύουν την ίδια απόσταση, στον ίδιο χρόνο και στην ίδια διεύθυνση.
  Περιστροφική ή γωνιακή (rotational or angular), όταν όλα τα σημεία του σώματος κινούνται σε κυκλική τροχιά, διαγράφοντας ίση γωνία στον ίδιο χρόνο.
  Γενική (general), όταν το σώμα υπόκειται συγχρόνως σε μεταφορική και περιστροφική κίνηση.
Ένα ελεύθερο σώμα έχει 6-βαθμούς ελευθερίας κίνησης (degrees of freedom):
  3 μεταφορικές κινήσεις στους άξονες συντεταγμένων
  3 περιστροφικές κινήσεις περί τους τρεις αυτούς άξονες.
Κίνηση

## Slide 53
Για την ευθύγραμμη κίνηση:
και
. .
Ευθύγραμμη και επίπεδη κίνηση
Αν α=σταθερο και t0=0 προκύπτει
και
αντίστοιχα.

## Slide 54
Για κίνηση στο επίπεδο έχουμε:
x - διεύθυνση
y - διεύθυνση:
Την ανάλυση που προηγήθηκε μπορούμε να την εφαρμόσουμε σε αθλήματα και καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου.
Ευθύγραμμη και επίπεδη κίνηση

## Slide 55
H μελέτη του αθλήματος αυτού θα βασιστεί στη μελέτη της κίνησης του κέντρου βάρους του αθλητή, θεωρώντας ότι η αντίσταση του αέρα δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της κίνησης.
Άλμα εις μήκος (long jump)
Έστω v0 η ταχύτητα εκτίναξης (fling) του άλτη:
και
tg,
αντίστοιχα.

## Slide 56
Για τα σημεία Β και Α έχουμε:
και
Άλμα εις μήκος (long jump)

## Slide 57
Αν ο άλτης βρίσκεται στον αέρα (airborne) για 1 δευτερόλεπτο και έχει στόχο ένα άλμα στα 8.4 m, τότε πρέπει:
και
Το μεγαλύτερο ύψος από το έδαφος που θα βρεθεί το κέντρο βάρους του αθλητή είναι:
Άλμα εις μήκος (long jump)

## Slide 58
Σφαιροβολία (shot putting)
Έστω v0 η αρχική ταχύτητα της σφαίρας. Στο σημείο C έχουμε:
και
αντίστοιχα.

## Slide 59
Σφαιροβολία (shot putting)
Στο σημείο Β έχουμε:
και
αντίστοιχα.
(i)
(ii)

## Slide 60
Σφαιροβολία (shot putting)
Αν εισάγουμε την (i) στην (ii) θα πάρουμε μια έκφραση για τη ως συνάρτηση των και φ, δηλαδή:
ή
(iii)
Η (iii) μπορεί να αποτελέσει μια βάση μελέτης της τεχνικής της σφαιροβολίας.

## Slide 61
Περιστροφική ονομάζεται η κίνηση ενός σώματος γύρω από έναν άξονα. Κάθε σημείο του σώματος κινείται κυκλικά γύρω από τον άξονα.
Περιστροφική κίνηση
Όλα τα σημεία του σώματος που βρίσκονται πάνω στην ευθεία που ενώνει ένα σημείο Ρ με τον άξονα περιστροφής Ο διαγράφουν ίση γωνία θ στον ίδιο χρόνο περιστροφής.
Το μήκος της τροχιάς κάθε σημείου είναι διαφορετικό και εξαρτάται από την απόστασή του από τον άξονα περιστροφής.

## Slide 62
Πολικές Συντεταγμένες
Οι περιστροφικές κινήσεις μελετώνται συνήθως στο σύστημα πολικών συντεταγμένων.
Περιστροφική κίνηση
Η θέση ενός σημείου Ρ στο επίπεδο μπορεί να οριστεί από την πολική απόσταση r και τη γωνία θ
Το διάνυσμα θέσης του Ρ είναι:

## Slide 63
Πολικές Συντεταγμένες
Η σχέση μεταξύ πολικών (r,θ) και καρτεσιανών (x,y) συντεταγμένων στο επίπεδο δίνεται από τις σχέσεις:
Περιστροφική κίνηση
Τα μοναδιαία διανύσματα και είναι κάθετα μεταξύ τους ().

## Slide 64
Η γωνιακή θέση του P στη χρονική στιγμή t ορίζεται από τη γωνιακή μετατόπιση θ(t). Αν r=σταθερό τότε:
όπου s είναι το διάστημα που διανύει το σημείο στο χρόνο t επί της κυκλικής τροχιάς
Γωνιακή ταχύτητα:
Γωνιακή επιτάχυνση:
Περιστροφική κίνηση
(t) (rad/s)
(t) (rad/s2).

## Slide 65
Περιστροφική κίνηση
Φυσικές συντεταγμένες:
Σύστημα φυσικών συντεταγμένων καμπύλης σε ένα σημείο P λέγεται το τρισορθογώνιο (δεξιόστροφο) σύστημα που ορίζεται από τα μοναδιαία διανύσματα t (εφαπτόμενο), n (πρώτη κάθετος) και b (δεύτερη κάθετος):
όπου R είναι η ακτίνα καμπυλότητας της c στο σημείο P και k= η καμπυλότητα.
Τα διανύσματα t και είναι μεταξύ τους κάθετα:

## Slide 66
Περιστροφική κίνηση
Στο σύστημα φυσικών συντεταγμένων έχουμε:
και
Η συνιστώσα λέγεται εφαπτομενική επιτάχυνση (tangential acceleration) και η κεντρομόλος επιτάχυνση (centripetal acceleration).

## Slide 67
Περιστροφική κίνηση
Στην κυκλική κίνηση έχουμε:
όπου θ(t) συμβολίζει την αλλαγή της γωνιακής θέσης του σημείου P με το χρόνο και ω είναι η γωνιακή ταχύτητα. Στην περίπτωση της κυκλικής κίνησης έχουμε:

## Slide 68
Υπεύθυνη για την επιτάχυνση της κυκλικής κίνησης είναι η γραμμική επιτάχυνση (αt), που μεταβάλλει τη γραμμική/περιστροφική ταχύτητα.
Η γραμμική επιτάχυνση εφάπτεται της κυκλικής τροχιάς και έχει φορά:
  ίδια με τη φορά της κίνησης όταν το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας αυξάνεται,
  αντίθετη από τη φορά της κίνησης, όταν το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας ελαττώνεται.
Περιστροφική κίνηση

## Slide 69
Το διανυσματικό άθροισμα της γραμμικής και της κεντρομόλου επιτάχυνσης δίνει την συνισταμένη επιτάχυνση σε κάθε σημείο.
Στην περίπτωση της ομοιόμορφης κυκλικής κίνησης (ω=σταθερά):
Όταν η κίνηση δεν είναι ομοιόμορφη:
Περιστροφική κίνηση
(σταθερά)
(σταθερά)
όπου α συμβολίζει τη γωνιακή επιτάχυνση.

## Slide 70
Στον πίνακα απεικονίζονται οι αναλογίες μεταξύ μεταφορικής και περιστροφικής κίνησης:
Ο ρόλος της μάζας στη μεταφορική κίνηση αντικαθίσταται από την ροπή αδράνειας στην περιστροφική κίνηση.
Αναλογία Τύπων
Μεταφορική | Περιστροφική
W = F s | 
= p2 - p1 | = L2 - L1
Μεταφορική | Περιστροφική
W = F s | 

## Slide 71
Βιβλιογραφία
Christos Massalas, Vasiliki Potsika, Dimitrios Fotiadis, Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2018
Cowin S.C., Bone Mechanics, Second Edition, CRC Press: Boca Raton, FL, 2001
Dimitrios Fotiadis, Vasilios C. Protopappas, Christos Massalas, Elasticity, Encyclopedia of Biomedical Engineering, 2006
Joseph Bronzino, Biomedical Engineering HandBook, Second Edition, CRC Press Boca Raton, LLC, 2000