## Slide 1
ΑΝΑΛΥΣΗ PINCH
Είναι μία μέθοδος για να:
  Εντοπίσουμε τις απαιτήσεις παροχών
  Υπολογίσουμε τη βέλτιστη λειτουργία εναλλακτών
  Παρέχουμε συνολική εικόνα της ροής ενέργειας σε όλη τη μονάδα
  Παράγουμε μία συνολική εικόνα της χρήσης ατμού/ισχύος
Χωρίς όμως να σχεδιάσουμε τους εναλλάκτες θερμότητας.
Σχεδιασμός χημικών βιομηχανιών και διεργασιών Ασκήσεις στην ανάπτυξη
Διαγράμματος ροής
Εαρινό εξάμηνο 2025
Διδάσκων: Καθ. Δημήτριος Φωτιάδης
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://medlab.cc.uoi.gr

## Slide 2: Quality function deployment (QFD)
Η μεθοδολογία Quality Function Deployment (QFD, Hauser and Clausing 1988) είναι ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας προσανατολισμένο προς τον πελάτη, το οποίο ενσωματώνει τη "φωνή του πελάτη" (Voice of the customer, VOC) σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος, από το σχεδιασμό του και τη διαδικασία ανάπτυξής του, μέχρι την παραγωγή και τη διανομή, µε στόχο να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών από το προϊόν.
Η μεθοδολογία QFD χρησιμοποιήθηκε αρκετά ως κομμάτι της Six Sigma μεθοδολογίας.
Το Lean Six Sigma είναι μια μεθοδολογία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 1980 και οδηγεί αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας.
Συνδυάζει αριστοτεχνικά δύο από τις πλέον χρησιμοποιούμενες έννοιες παγκοσμίως, αυτή της Λιτής Παραγωγής (Lean Manufacturing) και του Six Sigma (6σ), που αναπτύχθηκαν αρχικά από την TOYOTA και τη Motorola αντίστοιχα.
Το Lean Six Sigma είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος επίτευξης επιχειρηματικών επιδόσεων στην ιστορία της εταιρικής ανάπτυξης, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες της βελτίωσης ποιότητας.

## Slide 3: Quality function deployment (QFD)
Χρήση της προσέγγισης QFD για τον καθορισμό των σημαντικών προδιαγραφών για την παραγωγή οδοντόκρεμας.
Μια ανάλυση της αγοράς (με περιορισμένους πελάτες) κατέληξε στις εξής ανάγκες των πελατών για το προϊόν μιας οδοντόκρεμας.
  Καθαρίζει τα δόντια.
  Αφαιρεί την πλάκα.
  Λευκαίνει τα δόντια.
  Αίσθηση φρεσκάδας.
  Φρεσκάδα αναπνοής.
  Ενδυνάμωση των δοντιών.
  Αποτροπή της ουλίτιδας.
Κάποιες επιπρόσθετες προδιαγραφές:
  Λειαντικές ουσίες.
  Φθοριούχες ουσίες.
  Γλυκαντικές ουσίες χωρίς ζάχαρη.
  Γεύση.
  Πυκνωτικό στερεού.
  Τροποποιητής ιξώδους.
  Αντισηπτική δράση.
  Χλωριούχες ουσίες.

## Slide 4: Quality function deployment (QFD)
Ανάγκες πελατών | Προτεραιότητα | Λειαντική ουσία | Φθοριούχα ουσία | Γλυκαντικά χωρίς ζάχαρη | Γεύση | Τροποποιητής ιξώδους | Πυκνωτικό στερεού | Αντισηπτική ουσία | Λευκαντική ουσία
Καθαρά δόντια | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Αφαίρεση πλάκας | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Λεύκανση δοντιών | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
Αίσθηση φρεσκάδας | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1
Καθαρή αναπνοή | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1
Πώς θα βγαίνει η οδοντόκρεμα από τη συσκευασία | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0
Λιθίαση | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Ενδυνάμωση δοντιών | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Αποτροπή ουλίτιδας | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Σχετική σημαντικότητα |  | 79 | 24 | 18 | 39 | 21 | 33 | 61 | 28

## Slide 5: Quality function deployment (QFD)
Ωστόσο, οι προδιαγραφές δεν καθορίζουν την χρήση συγκεκριμένων γλυκαντικών υλικών, γεύσεων κλπ.
Υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι που μπορούν να εμφανιστούν με την χρήση του ίδιου υλικού.
Στη συνέχεια θα πρέπει να βαθμολογηθεί η κάθε προδιαγραφή. Για παράδειγμα: τα λειαντικά υλικά είναι κρίσιμα για τον καθαρισμό των δοντιών και την αφαίρεση της πλάκας (Βαθμός 3 και στις δυο περιπτώσεις), ενώ δεν έχουν επίδραση στην λεύκανση των δοντιών, στην αίσθηση φρεσκάδας ή στην καθαρή αναπνοή (Βαθμός 0).
Τα λειαντικά υλικά μπορεί να έχουν ισχυρή επίδραση στο πώς η οδοντόκρεμα βγαίνει από τη συσκευασία της (Βαθμός 2) και μπορεί να έχουν επίδραση στην λιθίαση (χαλικώδης αίσθηση) (Βαθμός 3).
Η σχετική σημαντικότητα των προδιαγραφών αυτών υπολογίζεται από το άθροισμα του βαθμού σημαντικότητας:
Σχετική σημαντικότητα του λειαντικού συστατικού:
8(3) + 9(3) + 5(2) + 6(3) = 24 + 27 + 10 + 18 = 79

## Slide 6: Quality function deployment (QFD)
Οι βαθμολογίες προσαρμόζονται (Πίνακας) με βάση το πόσο καλά καλύπτονται οι ανάγκες των προδιαγραφών.
Όλες οι προδιαγραφές έχουν κρίσιμη επίδραση σε τουλάχιστον μια ανάγκη των καταναλωτών και μερικές έχουν σε διάφορες ανάγκες.
Τα λειαντικά υλικά έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση του προϊόντος και επίσης στην επίδραση για την αποφυγή της λιθίασης.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως η QFD ανάλυση είναι αποτελεσματική στην διερεύνηση διαφορετικών λειαντικών υλικών.

## Slide 7: Καταλληλότητα των τεστ
Οι ομάδες σχεδιασμού αναπτύσσουν δυνητικές ιδέες ενός προϊόντος οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν ως προς τις επιθυμητές προδιαγραφές.
Σε περιπτώσεις νέων μορίων και νέων υλικών το τεστ συνήθως απαρτίζεται από την σύνθεση του υλικού και την διεξαγωγή πειραμάτων για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του.
Για καινούριο εξοπλισμό και χημικές φόρμες χρειάζονται πιο εκτενής πρωτότυποι σχεδιασμοί και επικυρώσεις των πελατών για τα οφέλη του προϊόντος.

## Slide 8: Δοκιμές του πρωτοτύπου
Οι μηχανικοί αναπτύσσουν πρωτότυπα για να διευθετήσουν διαφορετικές πτυχές της ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος:
  Τα νέα χαρακτηριστικά στον σχεδιασμό του προϊόντος θα πρέπει να δοκιμασθούν και να σιγουρευτούν πως δουλεύουν σωστά και με ασφάλεια, στα πρωτότυπα δοκίμια.
  Προϊόντα προσωπικής περιποίησης.
  Διάφορα αναμειγμένα προϊόντα με διαφορετικές βαθμίδες όπως βαφές, απορρυπαντικά κλπ.
  Εξειδικευμένα χημικά.
  Ακόμη και σε αυτούς τους τομείς, η συνεχής παραγωγή προτιμάται εάν η διαδικασία είναι καλά κατανοητή υπάρχει εμπειρία, ο όγκος παραγωγής να είναι μεγάλος και η αγορά είναι ανταγωνιστική.

## Slide 9: Επίδραση του αντιδραστήρα μετατροπής και απόδοση στη δομή του διαγράμματος ροής
Είναι πολύ σημαντικός ο σωστός διαχωρισμός ανάμεσα σε μετατροπή και απόδοση.
Η μετατροπή σχετίζεται με τα αντιδρώντα ενώ η απόδοση με τα προϊόντα.
Μετατροπή (conversion)
Η μετατροπή μετριέται με το κλάσμα του αντιδραστηρίου που αντιδρά. Για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του αντιδραστήρα και την μείωση δημιουργίας παραπροϊόντων, η μετατροπή ενός συγκεκριμένου αντιδραστηρίου είναι συνήθως χαμηλότερη από 100%.
Εάν χρησιμοποιούνται πάνω από δυο αντιδραστήρια, θα πρέπει να οριστεί σε πιο θα βασιστεί η μετατροπή.
Ο ορισμός δίνει την συνολική μετατροπή του συγκεκριμένου αντιδραστηρίου σε όλα τα προϊόντα.

## Slide 10: Παράδειγμα 1
Στην παραγωγή χλωροαιθανίου (Vinyl Chloride, VC, ) με πυρόλυση του διχλωροαιθάνιου (Dichloroethane, DCE, ), η μετατροπή του αντιδραστήρα περιορίζεται στο 55% για να μειώσει την δημιουργία άνθρακα ο οποίος θα μολύνει την διάταξη του αντιδραστήρα. Να υπολογιστεί η ποσότητα του DCE που απαιτείται για την παραγωγή 5000 kg/h VC.
Μοριακά βάρη: DCE=96.95, VC=62.5
Από την στοιχειομετρική εξίσωση γνωρίζουμε ότι 1 DCE παράγει 1 . Θεωρούμε =DCE τροφοδοσία σε :
Στο παράδειγμα αυτό η μικρή απώλεια του DCE σε άνθρακα και άλλα παραπροϊόντα έχουν απορριφθεί.
Όλο το DCE που αντέδρασε έχει θεωρηθεί πως μετατράπηκε σε VC.
**Στοιχειομετρία = κλάδος της χημείας που ασχολείται με τις ποσότητες αντιδρώντων και προϊόντων στις χημικές αντιδράσεις

## Slide 11: Επιλεκτικότητα (Selectivity)
Η επιλεκτικότητα είναι ένα μέτρο της απόδοσης ενός αντιδραστήρα σχετικά με την ικανότητά του να μετατρέπει τα αντιδραστήρια σε τελικά προϊόντα.
Είναι το κλάσμα του αντιδρώντος υλικού το οποίο μετατράπηκε σε τελικό προϊόν.
Εάν δεν δημιουργηθούνε παραπροϊόντα τότε η επιλεκτικότητα είναι 100%.
Εάν δημιουργηθούν παράπλευρες αντιδράσεις και παραπροϊόντα τότε η επιλεκτικότητα πέφτει.
Η επιλεκτικότητα πάντα εκφράζεται ως η επιλεκτικότητα της τροφοδοσίας Α για το προϊόν Β και ορίζεται από την παρακάτω εξίσωση:
Στοιχειομετρικός παράγοντας = moles του Β παράχθηκαν / mole του Α, αντέδρασαν στην στοιχειομετρική εξίσωση της αντίδρασης.

## Slide 12: Επιλεκτικότητα (Selectivity)
Η επιλεκτικότητα συνήθως βελτιώνεται βάζοντας τον αντιδραστήρα να λειτουργήσει σε χαμηλά επίπεδα μετατροπής.
Σε υψηλά επίπεδα μετατροπής ο αντιδραστήρας έχει χαμηλές συγκεντρώσεις από τουλάχιστον ένα αντιδραστήριο και υψηλές συγκεντρώσεις προϊόντων, οπότε αντιδράσεις οι οποίες σχηματίζουν παραπροϊόντα είναι πιθανότερο να συμβούν.
Αντιδραστήρια που δεν μετατρέπονται στον αντιδραστήρα μπορούν να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν.
Αντιδραστήρια που μετατρέπονται σε παραπροϊόντα συνήθως δεν μπορούν να ανακτηθούν, οπότε θα πρέπει να καθαριστούν και να πουληθούν ή απορριφθούν ως απόβλητα.
Οι βέλτιστες συνθήκες αντιδραστήρα συνήθως ευνοούν τη χαμηλή μετατροπή αντιδραστήρα για να δώσουν υψηλή επιλεκτικότητα για τα επιθυμητά προϊόντα, όταν όλα αυτά τα κόστη ληφθούν υπόψιν.

## Slide 13: Απόδοση παραγωγής (Yield)
Η απόδοση παραγωγής είναι ένα μέτρο της απόδοσης του αντιδραστήρα του εργοστασίου.
Υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί της απόδοσης παραγωγής, αλλά είναι σημαντικό να ορίζεται ξεκάθαρα η βάση αυτής.
Αυτό δεν συμβαίνει συχνά όταν οι αποδόσεις παραγωγής βρίσκονται δημοσιευμένοι στην βιβλιογραφία και πρέπει με σωστή κριτική σκέψη να αποφασιστεί ποιες είναι οι προθέσεις.
Η απόδοση παραγωγής του προϊόντος Β από την τροφοδοσία του Α ορίζεται ως:
Για έναν αντιδραστήρα η απόδοση είναι το προϊόν μετατροπής και επιλεκτικότητας:

## Slide 14: Απόδοση παραγωγής (Yield)
Με τους εμπορικούς αντιδραστήρες είναι απαραίτητο να υπάρξει διαχωρισμός ανάμεσα στη απόδοση της αντίδρασης (χημική απόδοση), η οποία περιέχει μόνο τις χημικές απώλειες σε παράπλευρα προϊόντα, και την συνολική απόδοση του αντιδραστήρα, ο οποίος περιέχει φυσικές απώλειες όπως απώλειες από εξάτμιση.
Εάν η μετατροπή είναι κοντά στο 100% μπορεί να μην αξίζει να διαχωριστούν και να ανακυκλωθούν τα υλικά που δεν αντέδρασαν.
Εάν τα υλικά που δεν αντέδρασαν διαχωριστούν και ανακυκλωθούν, η συνολική διαδικασία απόδοσης που έλαβε μέρος στον αντιδραστήρα και στον διαχωρισμό, θα πρέπει να περιέχει φυσικές απώλειες από τον διαχωρισμό.

## Slide 15: Απόδοση της βιοχημικής μονάδας (Plant Yield)
Η απόδοση της βιοχημικής μονάδας είναι ένα μέτρο της συνολικής απόδοσης της μονάδας και περιέχει όλες τις χημικές και φυσικές απώλειες.
Όπου χρησιμοποιείται παραπάνω από ένα αντιδραστήριο ή παραγόμενο προϊόν, είναι απαραίτητο στο προϊόν και στο αντιδραστήριο που αναφέρεται η απόδοση, να είναι ξεκάθαρα διατυπωμένα.

## Slide 16: Απόδοση της βιοχημικής μονάδας (Plant Yield)
Η απόδοση της βιοχημικής μονάδας από το Β στο Α είναι το προϊόν της επιλεκτικότητας του αντιδραστήρα από την παροχή Α για το προϊόν Β και την αποδοτικότητα του διαχωρισμού (ανάκτηση) του κάθε βήματος διαχωρισμού το οποίο διαχειρίζεται το προϊόν Β ή το αντιδραστήριο Α.
H απόδοση της βιοχημικής μονάδας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτή του αντιδραστήρα εάν έχουν υλοποιηθεί σχέδια διαχωρισμού και ανακύκλωσης.
Εάν η τροφοδοσία ανάκτησης και ανακύκλωσης ήταν 100% αποδοτικές, η απόδοση της βιοχημικής μονάδας θα προσεγγίσει την επιλεκτικότητα του αντιδραστήρα.

## Slide 17: Παράδειγμα 2
Κατά την παραγωγή της αιθανόλης () με υδρόλυση του αιθυλενίου (), παράγεται ως παραπροϊόν ο διαιθυλαιθέρας (). Το ρεύμα ροής για μια τυπική γραμμή παραγωγής αποτελείται από 55% αιθυλένιο, 5% αδρανή και 40% νερό. Το ρεύμα ροής των προϊόντων, αποτελείται από 52.26% αιθυλένιο, 5.49% αιθανόλη, 0.16% αιθέρας, 36.81% νερό και 5.28% αδρανή. Υπολογίστε την επιλεκτικότητα για το αιθυλένιο, για την αιθανόλη και για τον αιθέρα.
Λύση:
Αντιδράσεις:
2
Βάση: 100 moles τροφοδοσία
Σημείωση: η ροή των αδρανών θα είναι σταθερή καθώς δεν αντιδρούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό άλλων ροών.

## Slide 18: Παράδειγμα 2
Ρεύμα τροφοδοσίας:
Αιθυλένιο 55 mol
Αδρανή 5 mol
Νερό 40 mol
Ρεύμα παραγωγής:
Αιθυλένιο
Αιθανόλη
Αιθέρας
Ποσό Αιθυλενίου που αντέδρασε
Επιλεκτικότητα του αιθυλενίου για την αιθανόλη
Καθώς 1 mol αιθανόλης παράγεται / mol αιθυλενίου, ο στοιχειομετρικός παράγοντας είναι 1.

## Slide 19: Παράδειγμα 2
Επιλεκτικότητα του αιθυλενίου για τον αιθέρα
Ο στοιχειομετρικός παράγοντας είναι 0.5 καθώς 2 mol αιθυλενίου παράγουν 1 mol αιθέρα. Η μετατροπή του αιθυλενίου για όλα τα προϊόντα δίνεται από:
Η επιλεκτικότητα βασιζόμενη στο νερό μπορεί να υπολογιστεί αλλά είναι αδιάφορη από τη στιγμή που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το αιθυλένιο από το νερό. Το νερό τροφοδοτείται στον αντιδραστήρα με σημαντική περίσσεια.
Η απόδοση της αιθανόλης βασιζόμενη στο αιθυλένιο είναι:

## Slide 20: Παράδειγμα 3
Στην χλωρίωση του αιθυλενίου () για την παραγωγή χλωροαιθανόλης / διχλωροαιθάνιο (DCE, ), η μετατροπή του αιθυλενίου καταγράφεται ως 99%. Εάν 94 mol DCE παράγονται / 100 mol αιθυλενίου που αντέδρασαν, υπολογίστε την επιλεκτικότητα και την συνολική απόδοση για το αιθυλένιο. Το αιθυλένιο που δεν αντέδρασε δεν ανακτάται.
Αντιδράσεις:
Ο στοιχειομετρικός παράγοντας είναι 1.
εφόσον αντιδρούν 99 moles αιθυλενίου για 100 moles παροχής.
Μπορούμε να υπολογίσουμε και να πάρουμε την ίδια απάντηση πολ/ζοντας την επιλεκτικότητα με την μετατροπή .
Το κύριο παραπροϊόν που παράγεται σε αυτή την αντίδραση: τριχλωροαιθάνιο

## Slide 21: Επίδραση της μετατροπής, επιλεκτικότητας και απόδοσης
Πολύ λίγες διαδικασίες παράγουν το επιθυμητό προϊόν στην στοιχειομετρική απόδοση χωρίς παραπροϊόντα και περιορισμούς ισοζυγίων.
Εάν η επιθυμητή αντίδραση περιορίζεται από το ισοζύγιο ανάμεσα σε τροφοδοσίες και προϊόντα δεν θα επιτευχθεί 100% μετατροπή.
Το προϊόν θα πρέπει αναγκαστικά να ξεχωριστεί από τα προϊόντα της τροφοδοσίας που δεν θα αντιδράσουν.
Η ανάκτηση των προϊόντων που δεν αντέδρασαν είναι οικονομικά ελκυστική .
Στις περισσότερες χημικές διαδικασίες ο μηχανικός θα πρέπει να διευθετήσει την παραγωγή παραπροϊόντων από μη επιθυμητές αντιδράσεις.
Περιπτώσεις σαν τις παραπάνω εμφανίζουν λιγότερο από 100% επιλεκτικότητα.
Η σημαντικότερη επίπτωση των παραπροϊόντων είναι ότι αντιπροσωπεύουν μια απώλεια από το δυνητικό προϊόν.

## Slide 22: Επίδραση της μετατροπής, επιλεκτικότητας και απόδοσης
Χαμηλή επιλεκτικότητα μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα.
Τα παραπροϊόντα πρέπει να διαχωριστούν από το επιθυμητό προϊόν, προσθέτοντας επιπρόσθετη πολυπλοκότητα και κόστος στη διαδικασία του διαχωρισμού.
Εάν τα παραπροϊόντα έχουν αξία, μπορούν να διαχωριστούν και να πουληθούν, αλλά αυτό απαιτεί επιπλέον ξεχωριστό εξοπλισμό.
Εάν τα παραπροϊόντα δεν αξίζει να ανακτηθούν μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγή.
Εάν τα παραπροϊόντα δεν μπορούν να πουληθούν ή να ανακυκλωθούν, πρέπει να διατεθούν στα ρεύματα των αποβλήτων.
Λόγω μεγάλου κόστους, οι περισσότερες διαδικασίες που έχουν να διαχειριστούν παραπροϊόντα εκτελούνται σε καταστάσεις που μεγιστοποιούν την επιλεκτικότητα του αντιδραστήρα.

## Slide 23: Χρήση περίσσειας αντιδραστηρίου
Στις βιοχημικές αντιδράσεις σπάνια τα υλικά τροφοδοτούνται στον αντιδραστήρα σε ακριβείς στοιχειομετρικές ποσότητες.
Ένα αντιδραστήριο μπορεί να τροφοδοτηθεί σε περίσσεια για την:
  Ανάδειξη της επιθυμητής αντίδρασης.
  Μεγιστοποίηση της χρήσης ενός ακριβού αντιδραστηρίου.
  Διασφάλιση πλήρους αντίδρασης (π.χ καύση) αντιδραστηρίου.
Το ποσοστό περίσσειας ορίζεται ως:

## Slide 24: Παράδειγμα 4
Για την διασφάλιση επίτευξης πλήρους καύσης, 20% περίσσεια αέρα τροφοδοτείται σε ένα φούρνο καύσης φυσικού αερίου. Η σύσταση (κατ’ όγκο) του αερίου αποτελείται από μεθάνιο 95% και αιθάνιο 5%. Να υπολογιστούν τα mol του αέρα που απαιτούνται / mol του αερίου.
Βάση: 100 mol αερίου, καθώς η ανάλυση είναι κατ’ όγκο.
Στοιχειομετρικά mol που απαιτούνται: 95 2 + 5 3.5 = 207.5
Με 20% περίσσεια, mol που απαιτούνται: 207.5 1.2 = 249
mol αέρα (21% ) = 249 100/21 = 1185.7
Αέρας / mol αερίου = 1185.7 / 100 = 11.86 mol

## Slide 25: Ανακύκλωση και καθαρισμός
Εάν η μετατροπή ενός πολύτιμου αντιδραστηρίου στην διαδικασία της αντίδρασης είναι αισθητά κάτω από 100%, το υλικό που δεν αντέδρασε απομονώνεται και ανακυκλώνεται.
Η παλινδρόμηση ενός ρεύματος στην κορυφή μιας αποστακτικής στήλης, είναι ένα κλασικό παράδειγμα ανακύκλωσης όπου δεν υπήρξε αντίδραση.
Η ύπαρξη της ανακύκλωσης ρευμάτων, καθιστά τους υπολογισμούς της επεξεργασίας των υλικών και των ενεργειακών ισοζυγίων πιο δύσκολη.
Χωρίς ανακύκλωση τα ισοζύγια των υλικών σε μια σειρά βημάτων επεξεργασίας, μπορούν να διαχειριστούν με αλληλουχία παίρνοντας μια μονάδα κάθε φορά καθώς το εξερχόμενο ρεύμα μιας μονάδας θα τροφοδοτείται σε μια άλλη.
Εάν το ρεύμα της ανακύκλωσης είναι υπαρκτό, τότε το σημείο όπου η ανακύκλωση θα επιστρέφει στο ρεύμα δεν θα είναι γνωστό, καθώς θα εξαρτάται από τα downstream ρεύματα τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί ακόμη.
Χωρίς να γνωρίζουμε το ρεύμα της ανακύκλωσης, η αλληλουχία των υπολογισμών δεν μπορεί να συνεχιστεί μέχρις ότου να υπολογιστεί.

## Slide 26: Ανακύκλωση και καθαρισμός
Δυο πιθανές προσεγγιστικές λύσεις υπάρχουν στο πρόβλημα της ανακύκλωσης:
    The cut and try (“tear”) μέθοδος: Τα ρεύματα ροής της ανακύκλωσης μπορούν να υπολογιστούν και να εκτιμηθούν συνεχόμενα μέχρι το σημείο όπου η ανακύκλωση θα υπολογισθεί. Τα εκτιμώμενα ρεύματα στη συνέχεια συγκρίνονται με τα υπολογισμένα και βελτιώνονται. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται εως ότου η μεταξύ τους διαφορά γίνει ανεκτή.
    The formal, algebraic μέθοδος: Η παρουσία της ανακύκλωσης υποδηλώνει ότι κάποιες από τις εξισώσεις πρέπει να λύνονται ταυτόχρονα. Οι εξισώσεις για τα ρεύματα ανακύκλωσης δομούνται ως άγνωστες και λύνονται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες μεθόδους για την επίλυση συνεχών εξισώσεων.

## Slide 27: Παράδειγμα 5
Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα βασικά βήματα στην διαδικασία παραγωγής βινυλοχλωριδίου (VC) από αιθυλένιο. Κάθε κουτί αντιπροσωπεύει έναν αντιδραστήρα και διάφορες άλλες μονάδες. Οι βασικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι:
Κουτί Α, Χλωρίωση:
, απόδοση στο αιθυλένιο 98%
Κουτί Β, Οξυγονοϋδροχλωρίωση:
, απόδοση για το αιθυλένιο 95%, για το υδροχλώριο 90%.
Κουτί Γ, Πυρόλυση:
, επιλεκτικότητα για το DCE στο VC 99%, επιλεκτικότητα για το 99.5%.

## Slide 28: Παράδειγμα 5
Δ
Διαχωρισμός
Γ
Πυρόλυση
A
Χλωρίωση
Β
Οξυγονοϋδροχλωρίωση
Αιθυλένιο
VC
Ανακύκλωση DCE
Ανακύκλωση HCl

## Slide 29: Παράδειγμα 5
Το υδροχλώριο από την πυρόλυση ανακυκλώνεται στο βήμα της οξυγονοϋδροχλωρίωσης. Το ρεύμα του αιθυλενίου στους αντιδραστήρες του υδροχλωρίου και της οξυγονοϋδροχλωρίωσης προσαρμόζεται έτσι ώστε να είναι σε ισορροπία με την απαιτούμενη παραγωγή. Η μετατροπή στον αντιδραστήρα της πυρόλυσης περιορίζεται στο 55% και το DCE που δεν αντέδρασε διαχωρίζεται και ανακυκλώνεται. Χρησιμοποιώντας την απόδοση που δίνεται (χωρίς να ληφθεί υπόψιν οποιαδήποτε άλλη απώλεια) να υπολογιστούν οι ροές του αιθυλενίου σε κάθε αντιδραστήρα και του DCE στον αντιδραστήρα πυρόλυσης για την παραγωγή 12.500 Kg/h VC.
ΜΒVC= 62.5, ΜΒDCE= 99, ΜΒHCl= 36.5
VC/h =
Ας θεωρήσουμε τη ροή του αιθυλενίου στο κουτί Α να είναι και στο κουτί Β να είναι και η ανακύκλωση του υδροχλωρίου να είναι . Τότε τα συνολικά mol του DCE που παρήχθησαν είναι = επιτρέποντας τις αποδόσεις και τα mol του υδροχλωρίου που παράγονται στο κουτί C.

## Slide 30: Παράδειγμα 5
(a)
Θεωρείστε τις ροές προς και από το κουτί Β. Η απόδοση του DCE με βάση το υδροχλώριο είναι 90%, οπότε τα mol DCE που παράγονται είναι:
Ο στοιχειομετρικός παράγοντας είναι 0.5 (2 mol υδροχλωρίου / mol DCE).
Η απόδοση του DCE με βάση το αιθυλένιο είναι 95% οπότε:
Αντικαθιστώντας το στην εξίσωση (a) παίρνουμε:
(b)
Y=0.837X

## Slide 31: Παράδειγμα 5
Στο κουτί Γ το συνολικό VC που παρήχθη είναι =0.99 συνολικό DCE οπότε:
Αντικαθιστώντας το από την εξίσωση (b) έχουμε ,
Η ανακύκλωση του υδροχλωρίου από την εξίσωση (a):
Η συνολική απόδοση για το αιθυλένιο .
Ή συνολική ροή του DCE από τα κουτιά Α & Β είναι , (χωρίς την ανακύκλωση).
Από την στιγμή που η μετατροπή είναι 55%, εάν το ρεύμα ανακύκλωσης είναι τότε , ωστόσο η συνολική ροή του DCE στον αντιδραστήρα της πυρόλυσης είναι

## Slide 32: Καθαρισμός-απομάκρυνση
Συνήθως είναι απαραίτητη η απομάκρυνση μιας ποσότητας ενός ρεύματος ανακύκλωσης, για την αποφυγή της συσσώρευσης ανεπιθύμητων υλικών.
Για παράδειγμα, εάν σε ένα ρεύμα τροφοδοσίας ενός αντιδραστήρα περιέχονται αδρανή υλικά ή παραπροϊόντα τα οποία δεν έχουν απομακρυνθεί από το ρεύμα ανακύκλωσης στις μονάδες διαχωρισμού, τα αδρανή υλικά θα συσσωρευτούν στο ρεύμα ανακύκλωσης και μέχρις ότου το ρεύμα να αποτελείται πλήρως από αυτά.
Μια ποσότητα του ρεύματος πρέπει να απομακρύνεται έτσι ώστε τα αδρανή να συγκεντρώνονται σε αποδεκτά όρια.
Υπό σταθερές συνθήκες:
Η συγκέντρωση οποιουδήποτε υλικού στο ρεύμα απομάκρυνσης είναι η ίδια με αυτή στο ρεύμα ανακύκλωσης σε σημείο που αφαιρείται ο καθαρισμός. Ο απαραίτητος βαθμός καθαρισμού ορίζεται από:

## Slide 33: Παράδειγμα 6
Στην παραγωγή αμμωνίας από υδρογόνο και άζωτο, η μετατροπή που βασίζεται και στα δυο ακατέργαστα υλικά, περιορίζεται στο 15%. Η αμμωνία που παράγεται συμπυκνώνεται από τον αντιδραστήρα μετατροπής και τα υλικά που δεν αντέδρασαν ανακυκλώνονται. Εάν το ρεύμα τροφοδοσίας αποτελείται από 0.2% αργό (από την διαδικασία διαχωρισμού του αζώτου) να υπολογιστεί ο βαθμός απομάκρυνσης που απαιτείται για να κρατηθεί το αργό στο ρεύμα ανακύκλωσης κάτω από 5%. Τα ποσοστά είναι κατ’ όγκο.
Βάση: 100 mol τροφοδοσίας (ο βαθμός απομάκρυνσης θα εκφραστεί ως mol / 100 mol τροφοδοσίας, καθώς ο βαθμός παραγωγής δεν δίδεται).
Αντιδραστήρας
Τροφοδοσία
0.2% αργό
Ανακύκλωση
Καθαρισμός 5% αργό
Υγρό NH3
Συμπυκνωτής

## Slide 34: Παράδειγμα 6
Τα ποσοστά των όγκων λαμβάνονται υπόψιν ως ίσα με mol %.
Το αργό εισέρχεται στο σύστημα με τροφοδοσία:
Θεωρούμε βαθμό απομάκρυνσης / 100 τροφοδοσία = .
Το αργό που απομακρύνεται από το σύστημα με τον καθαρισμό: .
Σε σταθερή κατάσταση το αργό που βγαίνει = αργό που εισέρχεται.
Ο βαθμός απομάκρυνσης που απαιτείται είναι 4 mol / 100 mol τροφοδοσίας.

## Slide 35: Παράκαμψη (Bypass)
Ένα ρεύμα μπορεί να διαιρεθεί σε περισσότερα και κάποια τμήματα μπορεί να παρακάμψουν κάποιες μονάδες.
Αυτή η διαδικασία συνήθως χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της σύστασης και της θερμοκρασίας.
Οι υπολογισμοί των ισοζυγίων σε διαδικασίες που περιέχουν ρεύματα που παρακάμπτουν μονάδες, είναι παρόμοιοι με αυτούς που εμπεριέχουν ανακύκλωση με τη διαφορά πως η τροφοδοσία είναι προς τα εμπρός αντί για προς τα πίσω.
Αυτό συνήθως διαχειρίζεται τους υπολογισμούς πιο εύκολα από αυτούς που περιέχουν ανακύκλωση.

## Slide 36: Επιλογή, τροποποίηση και βελτίωση εμπορικών διαδικασιών
Οι μηχανικοί στην βιομηχανία συνήθως δεν σχεδιάζουν μια διαδικασία από το μηδέν από την στιγμή που υπάρχει διαθέσιμη κάποια εμπορική αποδεδειγμένη λύση.
Οι εταιρίες συνήθως αναζητούν τρόπους να μειώσουν το κόστος και το ρίσκο που συνυπάρχουν με την εμπορευματοποίηση μιας τεχνολογίας.
Συνήθως χρησιμοποιούνται κάποιες μετατροπές σε ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες που έχουν δείξει ότι λειτουργούν για παρόμοιες διεργασίες.
Η χρήση ενός αποδεδειγμένου πρωτοκόλλου διεργασίας ροής, δεν εκμηδενίζει την καινοτομία του σχεδιασμού.
Υπάρχουν αρκετές δημοσιευμένες διαδικασίες σχεδιασμού, η κάθε μια με διαφορετικό τρόπο βελτιστοποιημένη για διαφορετικές τροφοδοσίες, καταλύτες και αντιδραστήρια.
Οι σχεδιαστικές ομάδες θα πρέπει να αξιολογούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις και να βελτιστοποιούν καθεμία έτσι ώστε να επιλέγουν την καλύτερη.
Οι εμπορικές προσεγγίσεις συνήθως χρειάζονται κάποιου τύπου προσαρμογή.

## Slide 37: Θερμαντήρες και ψήκτες
Πολύ σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού είναι διαδικασία και η εγκατάσταση μονάδων ψύξης και θέρμανσης.
Η μείωση της θερμοκρασίας του νερού για ψύξη (αυξάνοντας το ρυθμό ροής του) και η αύξηση της θερμοκρασίας κάποιου λαδιού, είναι δυο από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές στην “ανανέωση” (revamp) των μονάδων.
Οι μονάδες θέρμανσης είναι δύσκολο να ανανεωθούν και απαιτούν την παρέμβαση ειδικών.
Εάν υπάρχει χώρος στον θερμαντήρα μπορούν να προστεθούν σωλήνες, επίσης και στους αγωγούς όπου θα χρησιμοποιηθούν για προθέρμανση (μείωση της ενέργειας του φούρνου).
Σε μερικές περιπτώσεις η προσθήκη βελτιωμένων καυστήρων, θα επιτρέψουν μια πιο ομοιόμορφη θέρμανση και μια αποδοτικότερη ροή θερμότητας.
Οι ψήκτες είναι επίσης δύσκολοι στην ανανέωση. Ο μηχανικός δεν έχει την ευελιξία να προσδιορίσει χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

## Slide 38: Θερμαντήρες και ψήκτες
Οι συνηθισμένες ανανεώσεις για τους ψήκτες περιλαμβάνουν:
  Προσθήκη επιπρόσθετων σωλήνων.
  Εγκατάσταση μεγαλύτερων ανεμιστήρων.
  Προσθήκη συστημάτων ψεκασμού για την αύξηση της ικανότητας ψύξης σε πιο θερμές ημέρες.
Τα συστήματα ψεκασμού νερού είναι αποτελεσματικά, αλλά μπορούν να αυξήσουν την μόλυνση του αέρα σε βάθος χρόνου.

## Slide 39: Παράδειγμα 7
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ένα απλό σύστημα. Μια τροφοδοσία θερμαίνεται από ανταλλαγή θερμότητας σε μια επίπεδη πλάκα και στη συνέχεια αναθερμαίνεται μέσω ατμού πριν εισέρθει στον αντιδραστήρα σταθερής κλίνης. Το προϊόν από τον αντιδραστήρα ψύχεται στην πλάκα με εναλλάκτη και στην συνέχεια ψύχεται περαιτέρω με την χρήση κρύου νερού. Οι προδιαγραφές του εναλλάκτη και της απόδοσης δίνονται στο διάγραμμα. Προτείνεται προσαρμογές στο σύστημα έτσι ώστε να είναι επιτρεπτή ανανέωση 50% για μεγαλύτερη χωρητικότητα.

## Slide 40: Παράδειγμα 7
Εναλλάκτης | Ε101 | Ε102 | Ε103
Τύπος | Πλάκα | S&T | S&T
Λειτουργία (kW) | 800 | 400 | 200
Θερμή μεριά εισροής Τ °C | 140 | 180 | 60
Θερμή μεριά εκροής Τ °C | 60 | 180 | 40
Ψυχρή μεριά εισροής Τ °C | 40 | 120 | 25
Ψυχρή μεριά εκροής Τ °C | 120 | 160 | 35
συντελεστής | 1 | 1 | 0.92
Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας θερμή μεριά (W/m2K) | 700 | 2000 | 700
Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας ψυχρή μεριά (W/m2K) | 700 | 500 | 700
Συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (W/m2K) | 350 | 400 | 350
Περιοχή (m2) | 114 | 27.5 | 31.7
ΔΤlm | 20 | 36.4 | 19.6
Εναλλάκτης | Ε101 | Ε102 | Ε103
Τύπος | Πλάκα | S&T | S&T
Λειτουργία (kW) | 800 | 400 | 200
Θερμή μεριά εισροής Τ °C | 140 | 180 | 60
Θερμή μεριά εκροής Τ °C | 60 | 180 | 40
Ψυχρή μεριά εισροής Τ °C | 40 | 120 | 25
Ψυχρή μεριά εκροής Τ °C | 120 | 160 | 35
 | 1 | 1 | 0.92
Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας θερμή μεριά (W/m2K) | 700 | 2000 | 700
Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας ψυχρή μεριά (W/m2K) | 700 | 500 | 700
Συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (W/m2K) | 350 | 400 | 350
Περιοχή (m2) | 114 | 27.5 | 31.7
ΔΤlm | 20 | 36.4 | 19.6

## Slide 41: Παράδειγμα 7
Λύση:
Ξεκινώντας με την πλάκα του εναλλάκτη θερμότητας Ε101, μια αύξηση της τάξης 50% στην ροή μέσω του εναλλάκτη θα μας δώσει 1.52=2.25 τον παράγοντα αύξησης της μείωσης της πίεσης. Εάν αυτό ήταν αποδεκτό, τότε θεωρούμε πως ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας είναι ανάλογος του Re0.8.
Θεωρώντας πως ο αντιδραστήρας λειτουργεί στην ίδια θερμοκρασία εξόδου, μπορούμε να βρούμε τα ισοζύγια για την βάση και την ανανέωση.
Βάση:
όπου ο δείκτης = ρεύμα, = προϊόν.

## Slide 42: Παράδειγμα 7
Ανανέωση:
και
οπότε:
Οπότε χάνουμε 1.4 βαθμούς από τον εναλλάκτη θερμότητας, από τη στιγμή που ο βαθμός αύξησης στην πτώση της πίεσης, λόγω μεγαλύτερης ροής, είναι αποδεκτός.

## Slide 43: Παράδειγμα 7
Τώρα θα εξετάσουμε τον θερμαντήρα ατμού Ε102.
Ανανέωση:
Ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας αυξάνεται μόνο κατά τη διαδικασία ψύξης:
Οπότε για να είναι εφικτός ο εναλλάκτης, πρέπει να αυξήσουμε την θερμοκρασία στο σημείο όπου,

## Slide 44: Παράδειγμα 7
Ο αντιδραστήρας θα παραμείνει βιώσιμος εάν η θερμοκρασία του μπορεί να αυξηθεί κατά 6.5°C. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αυξάνοντας την τοπική πίεση (για παράδειγμα: μπορούμε να κάνουμε προσαρμογές στις βαλβίδες). Εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί και ο θερμαντήρας αξιολογήθηκε με επαρκή υψηλή πίεση, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατμός υψηλής πίεσης αντί για μέσης.
Ψήκτης Ε103, Ανανέωση:
Για να εκπληρωθεί αυτή η απαίτηση πρέπει να αυξήσουμε το ρυθμό ροής του κρύου νερού με τον παράγοντα ο οποίος θα αλλάξει την θερμοκρασία σε όπου:
και
Για την περίπτωση της ανανέωσης, ο λογάριθμος της μέσης θερμοκρασιακής διαφοράς εξαρτάται από το και ο συνολικός δείκτης μεταφοράς θερμότητας θα είναι:

## Slide 45: Παράδειγμα 7
Οι εξισώσεις αυτές πρέπει να λυθούν επαναληπτικά. Αυτό γίνεται εύκολα με την χρήση ενός υπολογιστικού φύλου και παίρνουμε:
Ο εναλλάκτης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εάν μπορούσαμε να αποδεχτούμε την αύξηση στο ρυθμό ροής του κρύου νερού, ωστόσο μια τέτοια μεγάλη αύξηση θα δώσει μεγάλη αύξηση στην πτώση πίεσης. Η πτώση της πίεσης είναι ανάλογη στο τετράγωνο του ρυθμού ροής οπότε θα αυξηθεί κατά = , το οποίο πιθανόν να μην είναι ανεκτό. Μια εναλλακτική προσέγγιση για τον Ε103 μπορεί να εξετάσει ποια θα ήταν η θερμοκρασία εξόδου εάν μειωθεί ο ρυθμός ροής. Θεωρούμε πως η ροή του κρύου νερού δεν μπορεί να αυξηθεί πάνω από 20%, κάτι το οποίο θα αυξήσει κατά 44% την πτώση της πίεσης. Εάν αφήσουμε τις θερμοκρασίες στην θερμή και ψυχρή έξοδο του νερού να ποικίλουν το ίδιο μοντέλο στο υπολογιστικό φύλλο μπορεί να λυθεί και να μας δώσει:

## Slide 46: Παράδειγμα 7
Στην περίπτωση αυτή ο μηχανικός θα πρέπει να αναλογιστεί εάν η όχι το προϊόν μπορεί να παραχθεί σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3.1 Εάν και αυτή η επιλογή ήτανε μη αποδεκτή τότε ο μηχανικός θα πρέπει να σκεφτεί την προσθήκη ενός επιπλέον ψήκτη. Μια απλή προσέγγιση θα μπορούσε να χωρίσει το ζεστό ρεύμα που βγαίνει από τον Ε101 σε δυο ρεύματα με λόγο 2:1. Το μεγάλο ρεύμα θα οδηγείται στον Ε103 και το μικρό θα οδηγείται σε ένα παράλληλο ψήκτη με το μισό μέγεθος του Ε103. Αυτή η επιλογή δεν θα αυξήσει δραματικά την απόδοση του Ε103. Συνοψίζοντας, μια επιλογή που θα επιτρέψει μια αύξηση της παραγωγικότητας στο 50% είναι:
  Ε101: Καμία αλλαγή, εφόσον ο παράγοντας αύξησης (2.25) της μείωσης της πίεσης είναι αποδεκτός από την οπτική της υδραυλικής.
  Ε102: Αύξηση της θερμοκρασίας ατμού στους 186.5 χωρίς κάποια άλλη αλλαγή.
  Ε103: Θεωρείστε πως δεχόμαστε ένα προϊόν με 3.1 θερμότερο. Εάν αυτό δεν είναι αποδεκτό, προσθέστε ένα καινούριο εναλλάκτη Ε104, μισού μεγέθους από το Ε103 και διαχωρίστε το ρεύμα όπως αναφέραμε παραπάνω.

## Slide 47: Παράδειγμα 7
Εναλλακτικά εάν ο Ε101 είναι ένας εναλλάκτης θερμότητας με μια πλάκα και τσιμούχες, ο μηχανικός θα πρέπει να σκεφτεί την προσθήκη παραπάνω πλακών για να αυξηθεί η διαθέσιμη έκταση στον Ε101. Μπορούν να αυξηθούν οι πλάκες στον Ε101 μέχρις ότου επιτευχθεί η ίδια ταχύτητα και πτώση πίεσης όπως στην βάση. Έπειτα λύστε το υπολειπόμενο πρόβλημα για τα Ε102 και Ε103, ή εναλλακτικά αυξήστε τις πλάκες στο Ε101 μέχρις ότου οι υπάρχουσες πλάκες Ε102 και Ε103 είναι ικανές να ικανοποιούν όλο την υπολειπομένη θερμική (θερμή-ψυχρή) επιβάρυνση χωρίς μετατροπές.

## Slide 48: Βιβλιογραφία
R. Sinnott and G. Towler, Chemical Engineering Design, Butterworth - Heinemann, Elsevier, Oxford, 6th Edition, 2020.
Δ. Μαρίνος-Κουρής, Ζ.Μαρούλης, Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών, Παπασωτηρίου 1993.
M.S. Peters, K.D. Timmerhaus, R.E. West, Σχεδιασμός και Οικονομική Μελέτη Εγκαταστάσεων για Μηχανικούς, μετάφραση Δ. Μαρίνος-Κουρής, Ζ. Μαρούλης, Μ. Κροκίδα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2006.