## Slide 1
ΑΝΑΛΥΣΗ PINCH
Είναι μία μέθοδος για να:
  Εντοπίσουμε τις απαιτήσεις παροχών
  Υπολογίσουμε τη βέλτιστη λειτουργία εναλλακτών
  Παρέχουμε συνολική εικόνα της ροής ενέργειας σε όλη τη μονάδα
  Παράγουμε μία συνολική εικόνα της χρήσης ατμού/ισχύος
Χωρίς όμως να σχεδιάσουμε τους εναλλάκτες θερμότητας.
Σχεδιασμός χημικών βιομηχανιών και διεργασιών Ισοζύγιο μάζας
Εαρινό εξάμηνο 2026
Διδάσκων: Καθ. Δημήτριος Φωτιάδης
Ιστοσελίδα μαθήματος: http://medlab.cc.uoi.gr

## Slide 2: ΟΡΙΣΜΟΣ
Ισοζύγιο Μάζας είναι ο ισολογισμός των ποσοτήτων μάζας που υφίστανται αλλαγές ή διέρχοναι μέσα από ένα σύστημα
Όρια του συστήματος
ΣΥΣΤΗΜΑ

## Slide 3: ΤΥΠΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ
Ρυθμός Εισόδου Μάζας Εντός των ορίων του Συστήματος
Ρυθμός Εξόδου Μάζας από τα όρια του Συστήματος
Ρυθμός Παραγωγής Μάζας Εντός του Συστήματος
Ρυθμός Κατανάλωσης Μάζας Εντός του Συστήματος
-
+
=
ΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ |  |  |  |  |  | 
Ρυθμός Εισόδου | + | Ρυθμός Παραγωγής | = | Ρυθμός Εξόδου | + | Ρυθμός Κατανάλωσης

## Slide 4: ΤΥΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

## Slide 5: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
F1
F2
F3

## Slide 6: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
Μετάλλευμα
60% Fe2O3
40% SiO2
1000kg/h
Μαγνητικός Διαχωρισμός
Προιόν
100% Fe2O3
570 kg/h
Απόρριμμα
7% Fe2O3
93% SiO2
430kg/h

## Slide 7: ΚΑΥΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ/ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
Σ' έναν καυστήρα καίγεται μεθάνιο (CH4(g)) με ογκομετρική παροχή 10 m3/h.
Βήμα 1ο: Σχεδιασμός Διαγράμματος
S1: Μεθάνιο
S3: Καυσαέρια
S2: Αέρας
Διεργασία Καύσης

## Slide 8: ΚΑΥΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ
Βήμα 2ο: Σχεδιασμός Διαγράμματος Εισαγωγή Χημικών Αντιδράσεων
S1: Μεθάνιο
S3: Καυσαέρια
S2: Αέρας
Καύση
R1: CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O
R: Χημική Αντίδραση (Reaction)
R1: Χημική Αντίδραση 1
S: Χημική Αντίδραση (Stream)
S1: Ρεύμα 1 (Αρίθμηση Ρευμάτων)

## Slide 9: ΚΑΥΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ
Βήμα 3ο: Τοποθετούμε τα δεδομένα και τις πιθανές συστάσεις των ρευμάτων
S1: Μεθάνιο
S3: Καυσαέρια
S2: Αέρας
Καύση CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O
q1CH4 : Ογκομετρική Μεθανίου Παροχή Ρεύμα 1
m1CH4: Μαζική παροχή Μεθανίου Ρεύμα 1
f1CH4: Γραμμομοριακή Παροχή Μεθανίου Ρεύμα 1
Q1 = 10m3/h F1 = ? kmol/h M1= ? kmol/h
q1CH4 = ?m3/h m1CH4 =?kmol/h f1CH4 = ? kmol/h
Q1 : Ογκομετρική Παροχή Ρεύμα 1
F1: Γραμμομοριακή Παροχή Ρεύμα 1
Μ1: Μαζική παροχή Ρεύμα 1

## Slide 10: ΚΑΥΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ
Βήμα 3ο: Τοποθετούμε τα δεδομένα και τις πιθανές συστάσεις των ρευμάτων
S1: Μεθάνιο
S3: Καυσαέρια
S2: Αέρας
Καύση CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O
q1CH4 : Ογκομετρική O2, N2 Παροχή Ρεύμα 2
m1CH4: Μαζική παροχή O2, N2 Ρεύμα 2
f1CH4: Γραμμομοριακή Παροχή O2, N2 Ρεύμα 2
Q1 = 10m3/h F1 = ? kmol/h M1= ? kmol/h
q1CH4 = ?m3/h m1CH4 =?kmol/h f1CH4 = ? kmol/h
Q2: Ογκομετρική Παροχή Ρεύμα 2
Μ2: Μαζική παροχή Ρεύμα 2
F2: Γραμμομοριακή Παροχή Ρεύμα 2
Q2 = ?m3/h F2= ? kmol/h M2= ? kg/h
f2O2 = ?kmol/h f2N2 = ?kmol/h
m2O2 = ?kg/h m2N2 = ?kg/h
x2O2 = ? x2N2 = ?

## Slide 11: ΚΑΥΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ
Βήμα 3ο: Τοποθετούμε τα δεδομένα και τις πιθανές συστάσεις των ρευμάτων
S1: Μεθάνιο
S3: Καυσαέρια
S2: Αέρας
Καύση CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O
Q1 = 10m3/h F1 = ? kmol/h M1= ? kmol/h
Q2 = ?m3/h F2= ? kmol/h M2= ? kg/h
Q3 = ?m3/h F3= ? kmol/h M3= ? kg/h
f3CH4 = ?kmol/h
f3O2 = ?kmol/h, f3CO2 = ?kmol/h
f3N2 = ?kmol/h, f3H2O = ?kmol/h,
m3CO2 =?kg/h m3H2O =?kg/h m3CH4 =?kg/h m3O2 =?kg/h m3N2 =?kg/h
x3CO2 = ? x3H2O = ? x3CH4 = ? x3O2 = ? x3N2 = ?
f3CH4 : Γραμμομοριακή Παροχή CH4, Ρεύμα 3
f3O2: Γραμμομοριακή Παροχή O2, Ρεύμα 3
f3N2: Γραμμομοριακή Παροχή N2 Ρεύμα 3

## Slide 12: ΚΑΥΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ
Βήμα 3ο: Τοποθετούμε τα δεδομένα και τις πιθανές συστάσεις των ρευμάτων
S1: Μεθάνιο
S3: Καυσαέρια
S2: Αέρας
Καύση CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O
Q1 = 10m3/h F1 = ? kmol/h M1= ? kmol/h
Q2 = ?m3/h F2= ? kmol/h M2= ? kg/h
Q3 = ?m3/h F3= ? kmol/h M3= ? kg/h
f3CO2 = ?kmol/h f3H2O = ?kmol/h f3CH4 = ?kmol/h f3O2 = ?kmol/h f3N2 = ?kmol/h
m3CO2 =?kg/h m3H2O =? kg/h m3CH4 =? kg/h m3O2 =? kg/h m3N2 =? kg/h
x3CO2 = ? x3H2O = ? x3CH4 = ? x3O2 = ? x3N2 = ?
q1CH4 = ?m3/h m1CH4 =?kmol/h f1CH4 = ? kmol/h
f2O2 = ?kmol/h f2N2 = ?kmol/h
x2O2 = ? x2N2 = ?
m2O2 = ?kg/h m2N2 = ?kg/h

## Slide 13: ΚΑΥΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ
Βήμα 3ο: Τοποθετούμε τα δεδομένα και τις πιθανές συστάσεις των ρευμάτων
S1: Μεθάνιο
S3: Καυσαέρια
S2: Αέρας
Καύση CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O
q1CH4 = ?m3/h m1CH4 =?kg/h fCH41 = ? kmol/h x1CH4 =? w1CH4 =?
x1CH4 : Γραμμομοριακή Σύσταση CH4, Ρεύμα 1
w1CH4: Κατά Βάρος Σύσταση CH4, Ρεύμα 1
Q1 = 10m3/h F1 = ? kmol/h M1= ? kmol/h

## Slide 14: ΚΑΥΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ
Βήμα 3ο: Τοποθετούμε τα δεδομένα και τις πιθανές συστάσεις των ρευμάτων
S1: Μεθάνιο
S3: Καυσαέρια
S2: Αέρας
Καύση CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O
q1CH4 = ?m3/h m1CH4 =?kg/h fCH41 = ? kmol/h x1CH4 = 1 w1CH4 =1
Q1 = 10m3/h F1 = ? kmol/h M1= ? kmol/h
Υπολογισμοί
q1CH4 = x1CH4 x Q1 = 1,00 x 10,00 kmol/h = 10,00 m3/h
f1CH4 = q1CH4 / Vm = 10,00 m3/h / 22,40 m3/kmol = 0,45 kmol/h
m1CH4 = f1CH4 x MBCH4 = 0,45 kmol/l x 18,00 kg/kmol = 8,1 kg/h
F1 = f1CH4 x x1CH4 = 0,45 kmol/l x 1,00 = 0,45 kmol/h
M1 = m1CH4 x w1CH4 = 8,04 kg/h x 1,00 = 8,04 kg/h

## Slide 15: ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΥΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΑΕΡΑ
Βήμα 3ο: Τοποθετούμε τα δεδομένα και τις πιθανές συστάσεις των ρευμάτων
Καύση Μεθανίου CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O
Φυσικό αέριο
99% CH4
1% N2
10 m3/h
Αέρας
79% N2
21% Ο2
100 m3/h
Προϊόν καύσης
9% CΟ2
72% N2
1% Ο2
18% H2O
110 m3/h

## Slide 16: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
Θεμελιώδεις πληροφορίες | Μονάδες
Είδος ρεύματος | Στερεό (S), Υγρό (L), Αέριο (G)
Είδος συστατικών | Χημικός τύπος
Κλάσματα μάζας για κάθε συστατικό | % w/w
Kατ’ όγκο περιεκτικότητα | % w/v
Γραμμομοριακά κλάσματα για κάθε συστατικό | % f/f
Συγκέντρωση συστατικού | mol/L
Μαζική ροή | kg/h
Ογκομετρική ροή | m3/h
Γραμμομοριακή ροή | mol/h
Μαζική ροή κάθε συστατικού | kg/h
Ογκομετρική ροή κάθε συστατικού | m3/h
Γραμμομοριακή ροή κάθε συστατικο | mol/h
Θερμοκρασία | K, C
Πίεση | bar, atm

## Slide 17: ΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ
Ισοζύγιο σε moles μπορεί να γίνει μόνο σε συστήματα στα οποία δεν συμβαίνει χημική αντίδραση .
Όταν δεν υπάρχει καθαρή συσσώρευση ή μείωση της μάζας σε ένα σύστημα (σταθερή κατάσταση) τότε συμβαίνει:
Ολική μάζα εισερχόμενη στο σύστημα = ολική μάζα εξερχόμενη από το σύστημα
ή ολική μάζα κατά την εκκίνηση = τελική συνολική μάζα.

## Slide 18: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΜΑΖΑΣ
Ολικό ισοζύγιο μάζας: Μ1 + Μ2 = Μ3
Q1ρ1 + Q2ρ2 = Q3ρ3

## Slide 19: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΜΑΖΑΣ
Ανάμειξη
S1 = Πρώτη ύλη
M1 = kg/h Q1= m3/h
S2 = Διαλύτης
M2 = kg/h Q2= m3/h
S3 = Προϊόν
M3 = kg/h Q3= m3/h
Ολικό ισοζύγιο μάζας: Μ1 + Μ2 = Μ3
Q1ρ1 + Q2ρ2 = Q3ρ3

## Slide 20: ΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αραίωση φωσφορικού οξέος με νερό, ολικό ισοζύγιο μάζας σε kg/h
1.4 kg/h διαλύματος φωσφορικού οξέος (H3PO4) αραιώνονται με 2.3 kg/h νερού. Πόση είναι η μαζική παροχή του διαλύματος που προκύπτει;
Δεδομένα: Μ1(H3PO4) = 1.4 kg/h
Μ2(H20) = 2.3 kg/h
Ζητούνται: Μ3(TOTAL) = ? kg/h

## Slide 21: ΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ: ΑΡΑΙΩΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ
Αραίωση H3P04 με H2O
S1: Πυκνό διάλυμα H3P04 Μ1(H3PO4) : 1,4 kg/h
S2: H20 Μ2(H20) : 2,3 kg/h
S3: Aραιό διάλυμα H3P04 Μ3(TOTAL) : ? kg/h
Στάδιο 1: Κατασκευή διαγράμματος Ροής
Στάδιο 2: Αρίθμηση ρευμάτων
Στάδιο 3: Σημείωση όλων των διαθέσιμων στοιχείων στο διάγραμμα

## Slide 22: ΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ: ΑΡΑΙΩΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ
Στάδιο 4: Εξισώσεις ισοζυγίων μάζας
Στάδιο 5: Αντικατάσταση μεταβλητών και εκτέλεση υπολογισμών
Ολικό ισοζύγιο μάζας: Μ3(TOTAL) = Μ1(H3PO4) + Μ2(H20)
Μ3(TOTAL) = Μ1(H3PO4) + Μ2(H20) = 1,40 Kg/h +2,30 kg/h = 3,70 kg/h
Αραίωση H3P04 με H2O
S1: Πυκνό διάλυμα H3P04 Μ1(H3PO4) : 1,4 kg/h
S2: H20
Μ2(H20) : 2,3 kg/h
S3: Aραιό διάλυμα H3P04 Μ3(TOTAL) : ? kg/h

## Slide 23: ΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αραίωση θειικού οξέος με νερό, ολικό ισοζύγιο μάζας σε kmol/h
0.4 kmol/h καθαρού θειικού οξέος (H2SO4) αραιώνονται με 5.2 kmol/h νερού. Πόση είναι η μαζική και η γραμμομοριακή παροχή του διαλύματος που προκύπτει;
Δεδομένα: F1(H2SO4) = 0.4 kmol/h
F2(H20) = 5.2 kmol/h
MB(H2SO4) = 98.09 g/mol
MB(H2O) = 18.01 g/mol
Μ1(H2SO4) = ? kg/h
Μ2(H2O) = ? kg/h
Ζητούνται: M3(TOTAL) = ? kg/h
F3(TOTAL) = ? kmol/h

## Slide 24: ΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΜΑΖΑΣ: ΑΡΑΙΩΣΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ
Αραίωση H2S04 με H2O
S1: H2S04
F1(H2SO4) : 0,4 kmol/h Μ1(H2SO4) : ? kg/h
S2: H20
F2(H20): 5,2 kmol/h
Μ2: ? kg/h
S3: Διάλυμα H2S04
F3(TOTAL): ? kmol/h
Μ3(TOTAL): ? kg/h

## Slide 25: ΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΜΑΖΑΣ: ΑΡΑΙΩΣΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ
Στο σύστημα δεν συμβαίνει χημική αντίδραση οπότε το ολικό ισοζύγιο μάζας μπορεί να υπολογιστεί και σε kmoles και σε kg με τις κάτωθι εξισώσεις
Ολικό ισοζύγιο μάζας kmol: F3(TOTAL) = F1(H3PO4) + F2(H20)
Ολικό ισοζύγιο μάζας kg : Μ3(TOTAL) = Μ1(H3PO4) + Μ2(H20)

## Slide 26: ΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΜΑΖΑΣ: ΑΡΑΙΩΣΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ
Στάδιο 4: Εξισώσεις ισοζυγίων μάζας
Στάδιο 5: Άλλες εξισώσεις (ρεύματα διεργασίας)
Στάδιο 6: Αντικατάσταση μεταβλητών και εκτέλεση υπολογισμών
MB(H2SO4)= 98.09 g/mol = 0.098 kg/mol
MB(H2O)= 18.01 g/mol = 0.018 kg/mol
Εξισώσεις | Αντικατάσταση μεταβλητών | Αποτελέσματα
F3(TOTAL)= F1(H2SO4) +F2(H20) = 0,40 kmol/h + 5,20 kmol/h = 5,60 kmol/h‬ |  | 
M1(H2SO4) = F1(H2SO4) x MΒ(H2SO4) = 0,40 kmol/h x 0.098 Kg/kmol = 0.039Kg/h‬ |  | 
M2(H20) = F2(H20) x MΒ(H2O) = 5,20 kmol/h x 0.018 Kg/kmol = 0.093 Kg/h‬ |  | 
M3(TOTAL)= M1(H2SO4)+M2(H20) = 0.039 g/h + 0.093 Kg/h = 0.132 Kg/h‬ |  | 

## Slide 27: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Ισοζύγιο χημικού στοιχείου σε σταθερή κατάσταση
Ισοζύγιο μάζας χημικού στοιχείου μπορεί να γίνει σε όλα τα συστήματα σε moles ή σε kg ανεξάρτητα αν στο σύστημα συμβαίνει χημική αντίδραση.
Xρησιμοποιείται και για τον έλεγχο της ορθότητας των υπολογισμών.
ολική μάζα εισερχόμενη στο σύστημα = ολική μάζα εξερχόμενη από το σύστημα

## Slide 28: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ηλεκτρόλυση νερού ισοζύγιο μάζας σε mol/h και g/h
Ένας σπουδαστής ισχυρίζεται ότι σχεδίασε μια συσκευή ηλεκτρόλυσης νερού η οποία μπορεί να κατεργάζεται 90 g/h και να παράγει 120 L/h H2 και 56 L/h O2 σε κανονικές συνθήκες. Ελέγξτε την ορθότητα των ισχυρισμών του διενεργώντας το ισοζύγιο του υδρογόνου και του οξυγόνου στα ρεύματα εισόδου και εξόδου.
Δεδομένα: Q2(H2) = 120 L/h, Q3(O2)=56 L/h
Vm = 22.4 L/mol
Μ1(H2O) = 90 g/h
MB(H2) = 2 g/mol
MB(O2) = 16 g/mol
MB(H20) = 18 g/mol
Ζητούνται: m1(H2) = ?, m1(O2)= ?, m2(H2)= ?, m3(O2)= ?

## Slide 29: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
Ηλεκτρόλυση
H2 + ½ Ο2 = Η2Ο
S1: Νερό
Μ1: 90 kg/h m1(H2): ?kg/h m1(Ο2): ?kg/h
S2: Υδρογόνο Q2(Η2): 120 L/h m2(H2) : ? g/h
S3: Οξυγόνο Q3(Ο2): 56 L/h m3(Ο2): ? g/h

## Slide 30: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
Ο υπολογισμός του ολικού ισοζυγίου μάζας των χημικών στοιχείων μπορεί να γίνει και σε kmoles και σε kg σύμφωνα με τις εξισώσεις:

## Slide 31: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
Ολικό Ισοζύγιο Μάζας: Μ1 = m1H2 + m1O2 = M2 + M3 = m2H2 + m3O2 10g/h + 40 g/h < => 10,71 g/h + 40 g/h
Στάδιο 6: Αντικατάσταση μεταβλητών και εκτέλεση υπολογισμών
Μεταβλητή | Εξίσωση | Απόδοση τιμών στις μεταβλητές | Αποτέλεσμα
F1 = M1/MB(Η2O) = 90 g/h / 18 g/mol = 5 mol/h f1(H2) = 1 x F1 = 5 mol/h f1(O2) = 0.5 x F1 = 2,5 mol/h m1(Η2) = f1(H2) x MB(Η2) = 5 mol/h x 2 g/mol = 10 g/h m1(O2) = f1(O2) x MB(Ο2) = 2,5 mol/h x 16 g/mol = 40 g/h F2 = Q2/Vm = 120 L/h / 22,4 L/mol = 5,35 mol/h F3 = Q3/Vm = 56 L/h / 22,4 L/mol = 2,5 mol/h F2 = f2(H2) = 5,35 mol/h F3 = f3(O2) = 2,5 mol/h m2(Η2) = f2(H2) x MB(Η2) = 5,35 mol/h x 2 g/mol = 10,71 Kg/h m3(O2) = f3(O2) x MB(Ο2) = 2,5 mol/h x 16 g/mol = 40 Kg |  |  | 

## Slide 32: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ισοζύγιο μάζας χημικής ένωσης σε μη σταθερή κατάσταση
Συσσώρευση μάζας χημικής ένωσης = ολική μάζα εισερχόμενη στο σύστημα – τελική μάζα εξερχόμενη από το σύστημα + παραγωγή - κατανάλωση

## Slide 33: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ισοζύγιο μάζας χημικής ένωσης σε σταθερή κατάσταση
Ισοζύγιο μάζας χημικής ένωσης μπορεί να γίνει σε όλα τα συστήματα σε moles ή σε kg ανεξάρτητα αν στο σύστημα συμβαίνει χημική αντίδραση.
Αρκεί να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες:
Ρυθμός παραγωγής generation (gen).
Ρυθμός κατανάλωσης consumption (cons).
Αρχική συγκέντρωσης χημικής ένωσης = τελική συγκέντρωση + παραγωγή - κατανάλωση

## Slide 34: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ισοζύγιο μάζας χημικής ένωσης σε σταθερή κατάσταση
Tο ισοζύγιο μάζας σε σταθερή κατάσταση για ένα συστατικό Α όταν η μάζα είναι εκφρασμένη σε kg/h είναι:
minA + mgenA = moutA + mconsA
αντίστοιχα όταν η μάζα είναι εκφρασμένη σε kmol/h είναι:
finA + fgenA = foutA + fconsA

## Slide 35: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Καύση μεθανίου και συστατικά που προκύπτουν από αυτή
Καύση CH4 + 2O2 = CO2 + 2 H2O
S1: Μεθάνιο f1ch4 : ? x1ch4: 1,00
S2: Αέρας f202: ? f2N2 : ? x202: 0,21 x2n2: 0,79
S3: Δυνατή Σύσταση Καυσαερίων
f3CH4: Άκαυστο ή περίσσεια
f3Ο4: Περίσσεια ή Μή αντιδράσαν
f3CO2: Προϊόν
f3H2O: Προϊόν
f3N2: Δεν αντιδρά είναι ίσο με το f2N2
CH4: καταναλώνεται fconsCH4
O2: καταναλώνεται fconsO2
CO2: παράγεται fgenCO2
H2O: παράγεται fgenH2O
N2: ούτε παράγεται ούτε καταναλώνεται

## Slide 36: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Εξισώσεις ισοζυγίου μάζας συστατικών κατα την καύση μεθανίου
Περιορισμοί προβλήματος
Τελικές εξισώσεις

## Slide 37: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Εξισώσεις χημικής αντίδρασης καύσης μεθανίου
CH4 (g) + 2 O2 (g) = CO2 (g) + 2 H2O (g)
fconsCH4/1 = fconsO2/2 = fgenCO2/1 = fgenH2O/2
Ισοζύγιο Μάζας
Χημική Αντίδραση
Αντιδρώντα
Προϊόντα

## Slide 38: ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Εξισώσεις που προκύπτουν από μια χημική αντίδραση:
Ri: aA + bB = cC + dD
1. fconsRiA/a = fconsRiB/b = fgenRiC/c = fgenRiD/d γραμμομοριακές παροχές kmol/h
2. MBA = mconsRiB/b MBB = mgenRiC/c MBC= mgenRiD/d MBD
μαζικές παροχές kg/h
Αντιδρώντα
Προϊόντα

## Slide 39: ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Εξισώσεις που προκύπτουν από πολλές χημικές αντιδράσεις
γραμμομοριακές παροχές kmol/h
R1: a1A + b1B1 = c1C1 + d1D1
R2: a2A2 + b2B2 = c2C2 + d2D
R3: a3A + b3B3 = c3C3 + d3D
R1: fconsR1A /a1 = fconsR1B1/b1 = fgenR1C1/c1 = fgenR1D1/d1
R2: fconsR2A2/a2 = fconsR2B2/b2 = fgenR2C2/c2 = fgenR2D /d2
R3: fconsR3A /a3 = fconsR3B3/b3 = fgenR3C3/c3 = fgenR3D/d3

## Slide 40: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ανάμειξη θειικού οξέος ισοζύγιο μάζας χωρίς χημική αντίδραση σε kg/h
50 kg/h πυκνού διαλύματος θειικού οξέος (H2SO4) περιεκτικότητας 35% w/w, αραιώνονται με 15 kg/h νερού. Πόση ποσότητα θειικού οξέος και νερού περιέχει το αραιό διάλυμα που προκύπτει; Πόση είναι η μαζική παροχή του αραιού διαλύματος και ποια η κατά βάρος περιεκτικότητα του;
Δεδομένα: Μ1= 50 kg H2SO4/h M2 = 15 kg H20/h
Ζητούνται: Μ3, m3H2SO4, m3H2O, X3H2SO4, X3H20

## Slide 41: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΑΡΑΙΩΣΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
Αραίωση H2S04 με H2O
S1: π. Διάλυμα H2S04
M1: 50,00kg/h m1H2SO4: ?kg/h m1H2O: ?kg/h Xw3H2SO4: 0,35
S2: H20 Μ2: 15 kg/h m2h20: 15,00 kg/h
S3: αρ. Διάλυμα H2S04 m3H2SO4: ?kg/h m3H2O: ?kg/h xw3H2SO4: ? Xw3H2O: ?
Στάδιο 1: Κατασκευή διαγράμματος Ροής
Στάδιο 2: Αρίθμηση ρευμάτων
Στάδιο 3: Σημείωση όλων των διαθέσιμων στοιχείων στο διάγραμμα

## Slide 42: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΑΡΑΙΩΣΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
Ο υπολογισμός του ολικού ισοζυγίου μάζας των χημικών ενώσεων μπορεί να γίνει και σε kmoles και σε kg- προτιμητέος ο υπολογισμός σε kg σύμφωνα με τις ακόλουθες εξισώσεις σε kg/h.
Επειδή υπάρχουν μηδενικές μεταβλητές όπως οι mgenH2SO4, mconsH2SO4, mgenH2O και m2H2SO4 οι εξισώσεις απλοποιούνται ως εξής:
H2SO4: m1H2SO4 + m2H2SO4 + mgenH2SO4 = m3H2SO4 + mconsH2SO4
H2O: m1H2O + m2H2O + mgenH2O = m3H2O + mconsH2O
m1H2SO4 = m3H2SO4
m3H2O = m1H2O + m2H2O

## Slide 43: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΑΡΑΙΩΣΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
Στο παραπάνω σύστημα είναι γνωστή μόνο μία μεταβλητή η m3H2O, επομένως χρειάζονται και άλλες εξισώσεις
m1H2SO4 =
Xw1H2O =
m1H2O =
M3 =
Xw3H2SO4 =
Xw3H2O =
M1 x Xw1H2SO4
1 – XwH2SO4
M1 x Xw1H2O
m3H2SO4 + m3H2O
M3 / m3H2SO4
M3 / m3H2O
Στάδιο 5: Άλλες εξισώσεις (ρεύματα διεργασίας)

## Slide 44: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΑΡΑΙΩΣΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
Στάδιο 6: Αντικατάσταση μεταβλητών και εκτέλεση υπολογισμών
Μεταβλητή | Εξίσωση | Απόδοση τιμών στις μεταβλητές | Αποτέλεσμα
m1H2SO4 = M1 x Xw1H2SO4 = 50 kg/h x 0.35 = 17.50 kg/h |  |  | 
Xw1H20 = 1 - Xw1H2SO4 = 1 -0.35 = 0.65 |  |  | 
m1H2O = M1 x Xw1H20 = 50 kg/h x 0.65 = 32.5 kg/h |  |  | 
m1H2SO4 = m3H2SO4 = 17.5 kg/h + 47 kg/h = 65 kg/h |  |  | 
m3H2O = m1H2O + m2H2O = 32.5 kg/h + 15 kg/h = 47.5 kg/h |  |  | 
M3 = m3H2SO4 + m3H2O = 17.5 kg/h + 47.5 kg/h = 65 kg/h |  |  | 
Xw1H2SO4 = M3 / m3H2SO4 = 47.5 kg/h / 65 kg/h = 0.73 |  |  | 
Xw1H20 = M3 / m3H2O = 17.5 kg/h / 65 kg/h = 0.27 |  |  | 

## Slide 45: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Πύρωση ασβεστόλιθου ισοζύγιο μάζας με χημική αντίδραση σε kmol/h
250 kg/h ασβεστόλιθου, περιεκτικότητας 100% σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3(s)), διασπώνται με πύρωση σε οξείδιο του ασβεστίου (CaO(s)) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2(g)). Υπολογίστε τις ποσότητες των υλικών που παράγονται αν η διάσπαση του ασβεστόλιθου δεν είναι πλήρης και το 5% ασβεστόλιθου παραμένει αδιάσπαστο.
Δεδομένα: Μ1 = 250 kg CaCO3/h, X3CaC03 =0.08
MBCaCO3 = 100.09 kg/kmol, MBCaO = 56.08 kg/kmol, MBCO2 = 44.01 kg/kmol

## Slide 46: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΥΡΩΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ
Πύρωση CaCO3(s) = CaO(s) + CO2(g)
S1: Ασβεστόλιθος
M1: 250,00kg/h m1CaCO3: ?kg/h m1H2O: ?kg/h
S2: Διοξ. Άνθρακα m2CO2: ? kg/h
S3: οξ. Ασβεστίου M3: ? Kg/h m3CaCO3: ?kg/h m3CaO: ?kg/h x3CaCO3: 0,08 x3CaO: ?

## Slide 47: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΥΡΩΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ
Στάδιο 4: Εξισώσεις ισοζυγίων μάζας
Λόγω της ύπαρξης χημικής αντίδρασης ο υπολογισμός του ισοζυγίου μάζας των συστατικών θα γίνει σε kmoles/h σύμφωνα με τις εξισώσεις:
Λόγω της ύπαρξης μηδενικών μεταβλητών η τελική μορφή των εξισώσεων είναι η εξής:
CaCO3 (s): f1CaCo3 + fgenCaCO3 = f2CaCo3 + f3CaCo3 + fconsCaCo3
CaO (s): f1CaO + fgenCaO = f2CaO + f3CaO + fconsCaO
CO2 (g): f1CO2 + fgenCO2 = f2CO2 + f3CO2 + fconsCO2
f1CaCo3 = fconsCaCo3
fgenCaO = f3CaO
fgenCO2 = f2CO2

## Slide 48: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΥΡΩΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ
Στάδιο 5: Άλλες εξισωσείς (ρεύματα διεργασίας)
Στο παραπάνω σύστημα δε είναι γνωστή καμία μεταβλητή επομένως θα χρειαστούν και άλλες εξισώσεις
Επειδή ο ασβεστόλιθος δεν αντιδρά πλήρως, η τελική εξίσωση είναι:
f1CaCo3 = m1CaCO3 / MBCaCO3
m2CO2 = f2CO2 x MBCO2
m3CaO = f2CO2 x MBCaO
m3CaCO3 = f3CaCO3 x MBCaCO3
M3 = m3CaCO3 + m3CaO
x3CaCO3 = m3CaCO3 / M3
x3CaO = m3CaO / M3
f3CaCO3 = f1CaCO3 x XCaCO3

## Slide 49: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΥΡΩΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ
Iσοζύγιο μάζας συστατικών σε kmol/h
Εξισώσεις από τα ρεύματα διεργασίας
Εξισώσεις από τους περιορισμούς του προβλήματος
fconsCaCO3 = fgenCaO
fconsCaCO3 = fgenCO2
Εξισώσεις από τη χημική αντίδραση
f1CaCO3 = fconsCaCO3
fgenCaO = f3CaO
fgenCO2 = f2CO2
f1CaCO3 = m1CaCO3 / MBCaCO3
m2CO2 = f2CO2 x MBCO2
m3CaO = f2CaO x MBCaO
m3CaCO3 = f3CaCO3 x MBCaCO3
M3 = m3CaCO3 + m3CaO
x3CaCO3 = m3CaCO3 / M3
x3CaO = m3CaO / M3
f3CaCO3 = f1CaCO3 x XCaCO3

## Slide 50: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΥΡΩΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ
Στάδιο 6: Αντικατάσταση μεταβλητών και εκτέλεση υπολογισμών
Μεταβλητή | Εξίσωση | Απόδοση τιμών στις μεταβλητές | Αποτέλεσμα
f1CaCO3 = m1CaCO3 / MBCaCO3 = 250 kg/h / 100.09 kg/mol = 2.498 kmol/h |  |  | 
f3CaCO3 = f1CaCO3 x XCaCO3 = 2.498 kmol/h x 0.05 = 0.125 kmol/h |  |  | 
fConsCaCO3 = f1CaCO3 - f3CaCO3 = 2.498 kmol/h - 0.125 kmol/h = 2.373 kmol/h |  |  | 
fgenCaO = fConsCaCO3 = 2.373 kmol/h |  |  | 
fgenCO2 = fConsCaCO3 = 2.373 kmol/h |  |  | 
f3CaO = fgenCaO = 2.373 kmol/h |  |  | 
f2CO2 = fgenCO2 = 2.373 kmol/h |  |  | 
m2CO2 = f2CO2 x MBCO2 = 2.373 kmol/h x 44.010 kg/kmol = 104.430 kg/h |  |  | 
m3CaO = f2CaO x MBCaO = 2.373 kmol/h x 56.08 kg/kmol = 133.070 kg/h |  |  | 
m3CaCO3 = f3CaCO3 x MBCaCO3 = 0.125 kmol/h x 100.090 kg/kmol = 12.5 kg/h |  |  | 
M3 = m3CaCO3 + m3CaO = 133.07 kg/h + 12.5 kg/h = 145.5702 kg/h |  |  | 
X3CaCO3 = m3CaCO3 / M3 = 12.5 kg/h / 145.5702 kg/h = 0.086 |  |  | 
X3CaO = m3CaO / M3 = 133/07 kg/h / 145.5702 kg/h = 0.914 |  |  | 

## Slide 51: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πλήρης κατανοούμε και ορίζουμε τον στόχο του προβλήματος και των ζητούμενων από αυτό.
Σχεδιάζουμε τη διεργασίας ροής.
Χαρακτηρίζουμε τις εισερχόμενες, εξερχόμενες και άλλες μεταβλητές.
Δίνουμε σύμβολα στις άγνωστες μεταβλητές.
Επιλέγουμε το σύστημα και τη μονάδα μάζας (mol ή kg) για τους υπολογισμούς.
Γράφουμε τις εξισώσεις που περιγράφουν το σύστημα.
Εντοπίζουμε τις μηδενικές μεταβλητές και τους περιορισμοί του προβλήματος και βρίσκουμε την τελική διατύπωση του απλοποιημένου συστήματος εξισώσεων.
Διαμορφώνουμε την τελική μορφή των εξισώσεων, και μέσω της χρήσης των γνωστών μεταβλητών γίνεται η επίλυση των αγνώστων μεταβλητών.
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ελέγχουμε την απάντηση αν έχει νόημα φυσική σημασία.

## Slide 52: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
R. Sinnott and G. Towler, Chemical Engineering Design, Butterworth - Heinemann, Elsevier, Oxford, 6th Edition, 2020.
Δ. Μαρίνος-Κουρής, Ζ.Μαρούλης, Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών, Παπασωτηρίου 1993.
M.S. Peters, K.D. Timmerhaus, R.E. West, Σχεδιασμός και Οικονομική Μελέτη Εγκαταστάσεων για Μηχανικούς, μετάφραση Δ. Μαρίνος-Κουρής, Ζ. Μαρούλης, Μ. Κροκίδα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2006.